Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

Заказчик: 	Администрация муниципального района «Ельнинский район» Смоленской области

Муниципальный контракт № 0163300024719000051 от 09.09.2019г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Леонидовского сельского поселения                               Ельнинского района Смоленской области

Пояснительная записка

Том II

Материалы по обоснованию генерального плана

Санкт-Петербург

2019

Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

Заказчик: 	Администрация муниципального района «Ельнинский район» Смоленской области

Муниципальный контракт № 0163300024719000051 от 09.09.2019г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Леонидовского сельского поселения

Ельнинского района Смоленской области

Пояснительная записка

Том II

Материалы по обоснованию генерального плана

Генеральный директор							В. А. Котлярова

Санкт-Петербург

2019

Авторский коллектив:

| № п/п | Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор, главный инженер проекта | В.А.Котлярова |
|  | Главный архитектор проекта | Т.А. Шатаева |
|  | Главный архитектор проекта | А.В. Слесарева |
|  | Главный инженер проекта | А.В. Половников |
|  | Главный инженер проекта | Е.В. Александрова |
|  | Инженер-экономист | И.В. Рассадникова |
|  | Инженер-проектировщик | Н.М. Смирнова |

Состав проекта:

Пояснительные записки

| № п/п | Наименование | Гриф |
| --- | --- | --- |
| 1. | Том I. Положение о территориальном планировании | н/с |
| 2. | Том II. Материалы по обоснованию генерального плана | н/с |

Графические материалы

1. Материалы по обоснованию генерального плана

| № п/п | Название | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта границ территорий объектов культурного наследия | 1:25 000 | н/с |
|  | Карта границ зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых территорий и объектов | 1:25 000 | н/с |
|  | Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики | 1:25 000 | н/с |
|  | Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики. Фрагменты Леонидовского сельского поселения. ЧАСТЬ 1 | 1:5 000 | н/с |
|  | Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики. Фрагменты Леонидовского сельского поселения. ЧАСТЬ 2 | 1:5 000 | н/с |
|  | Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики. Фрагменты Леонидовского сельского поселения. ЧАСТЬ 3 | 1:5 000 | н/с |

2. Положение о территориальном планировании

| № п/п | Название | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Леонидовского сельского поселения | 1:25 000 | н/с |
|  | Карта границ функциональных зон | 1:25 000 | н/с |
|  | Карта границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объекта капитального строительства, федерального, регионального и местного значения, на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, федерального, регионального и местного значения уровня муниципального района и уровня поселения | 1:25 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения поселения: электро-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения | 1:25 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры и муниципального жилого фонда на территории поселения | 1:25 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов федерального, регионального, местного значения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. | 1:25 000 | н/с |

Примечание: н/с - несекретно

Содержание

Введение	8

1. Анализ состояния территории, проблем и направлений её комплексного развития	12

1.1. Общая характеристика территории	13

1.2. Природные условия и ресурсы	17

1.2.1. Климат	17

1.2.2. Рельеф и геологическое строение	18

1.2.3. Гидрография, гидрогеологические условия	19

1.2.4. Почвы	20

1.2.5. Растительность и животный мир	20

1.2.6. Выводы	22

1.3. Анализ существующей градостроительной ситуации	22

1.3.1. Описание границ Леонидовского сельского поселения	22

1.3.2.Функционально-планировочная организация территории	23

1.3.3. Анализ современного функционального использования территорий  Леонидовского сельского поселения	24

1.3.4. Анализ строительно-планировочных условий и возможностей территориального развития поселения	28

1.4. Анализ социально-экономического состояния территории	28

1.4.1. Население и современная демографическая ситуация	28

1.4.2. Анализ экономической базы развития поселения	32

1.4.3. Анализ системы культурно-бытового обслуживания	32

1.4.3.1. Система образования	33

1.4.3.2. Система здравоохранения	33

1.4.3.3. Физическая культура и спорт	34

1.4.3.4. Организация досуга и библиотечное обслуживание	34

1.4.3.5. Бытовое обслуживание	35

1.5. Существующие объекты федеральной, региональной и муниципальной собственности на территории Леонидовского сельского поселения	35

1.6. Жилой фонд	37

1.7. Анализ состояния транспортной инфраструктуры	38

1.7.1. Внешний транспорт и улично-дорожная сеть	38

1.7.2. Анализ организации пассажирского сообщения	41

1.7.3. Выводы по обеспеченности территории транспортной инфраструктурой	41

1.8. Анализ организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения	41

1.9. Анализ организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	43

1.9.1. Водоснабжение	43

1.9.2. Канализация	45

1.9.3. Теплоснабжение	46

1.9.4. Газоснабжение	46

1.9.5. Электроснабжение	46

1.9.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание	49

1.10.  Анализ санитарно-экологического состояния природной среды	50

1.10.1. Состояние почвенного покрова	50

1.10.2. Атмосферный воздух	51

1.10.3. Качество поверхностных водных объектов	52

1.10.4. Водные ресурсы	52

1.10.5. Шумовая обстановка	53

1.11. Оценка организации санитарной очистки территории	54

1.12. Природно-экологический каркас территории	60

1.12.1.  Анализ системы озеленения населенных пунктов Леонидовского сельского  поселения	61

1.13. Зоны с особыми условиями использования территории	62

1.13.1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации и зоны их охраны	63

1.13.2. Особо охраняемые природные территории и режим хозяйственной деятельности	101

1.13.3. Водоохранные зоны, береговые полосы, прибрежные защитные полосы	110

1.13.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	116

1.13.5. Санитарно-защитные зоны	119

1.13.6. Придорожные полосы от автомобильных дорог	124

1.13.7. Зоны месторождений полезных ископаемых	125

1.13.8. Технические охранные зоны инженерных сетей	147

2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования, а также перечень мероприятий по территориальному планированию	149

2.1. Функционально-планировочная организация территории	149

2.1.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры	149

2.1.2. Обоснование решений по функционально-планировочной организации территории	149

2.1.3. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры Леонидовского сельского поселения	151

2.1.4. Мероприятия по переводу земель. Обоснование предложений по переводу земель Леонидовского сельского поселения	155

2.2. Социально-экономическое развитие	162

2.2.1. Обоснование вариантов изменения численности населения	162

2.2.2. Демографический прогноз	163

2.2.3. Развитие экономической базы	166

2.2.4. Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания	167

2.2.4.1. Образование	171

2.2.4.2. Здравоохранение	171

2.2.4.3. Физкультура и спорт	171

2.2.4.4. Культура	172

2.2.4.5. Бытовое обслуживание	173

2.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	173

2.2.6.  Жилищный фонд и жилищное строительство	174

2.3. Развитие транспортной инфраструктуры	177

2.3.1. Задачи по развитию и размещению транспортной инфраструктуры	177

2.3.2. Обоснование проектных решений по развитию транспортной инфраструктуры	177

2.3.3. Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры	178

2.3.3.1. Развитие внешнего транспорта	178

2.3.3.2. Развитие пассажирского транспорта	179

2.4. Обоснование вариантов решения задач по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	180

2.4.1. Водоснабжение	180

2.4.2. Канализация	187

2.4.3. Теплоснабжение	196

2.4.4. Газоснабжение	201

2.4.5. Электроснабжение	206

2.4.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание	214

2.5. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения	214

2.6. Улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды	218

2.6.1. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды	218

2.6.2. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей                среды	218

2.6.3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	219

2.6.4. Мероприятия по охране водных объектов и улучшение качества питьевого водоснабжения	219

2.6.5. Мероприятия по охране почв	219

2.6.6. Мероприятия по защите от шума	219

2.6.7. Мероприятия по обеспечению соблюдения режима санитарно-защитных зон предприятий и санитарных разрывов	220

2.7. Развитие зеленых насаждений Леонидовского сельского поселения	230

2.7.1. Задачи по развитию зеленых насаждений	230

2.7.2. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений	231

2.8. Санитарная очистка территории	238

2.9. Инженерная подготовка территории	239

2.10. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	240

2.10.1. Факторы риска возникновения ЧС	241

2.10.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	248

# Введение

Генеральный план Леонидовского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области разработан ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» по заказу Администрации муниципального района «Ельнинский район» на основании Муниципального контракта № 0163300024719000051 от 09.09.2019.

Генеральный план поселения согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации является документом территориального планирования муниципального образования и направлен на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий, (т.е. безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план поселения разработан в границах территории Леонидовского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области, вновь образованного в соответствии с Областным законом Смоленской области №54-з от 25.05.2017 «О преобразовании муниципальных образований Ельнинского района Смоленской области, об установлении численности и срока полномочий депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований Ельнинского района Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав вновь образованных муниципальных образований Ельнинского района Смоленской области» путем объединения Леонидовского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области, Малышевского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области, Мутищенского сельскго поселения Ельнинского района Смоленской области и Новоспасского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области, а также в соответствии с законом Смоленской области от 20 декабря 2004 г. № 108-з (ред. от 25.05.2017) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Ельнинский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом».

Исходный год разработки генерального плана поселения – 2019 г.

Срок реализации генерального плана рассчитан на 20 лет и разбит на 2 этапа:

- первая очередь – период, на который определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана Леонидовского сельского поселения – 2019 - 2029 гг.;

- расчетный срок – период, на который рассчитаны все основные проектные решения генерального плана Леонидовского сельского поселения – 2019 – 2039 год;

Перспективное развитие территории за пределами сроков реализации генерального плана – 2039- 2049 год.

Решения генерального плана предполагают дальнейшую детализацию и уточнение на последующих стадиях проектирования в других видах градостроительной документации и в специализированных проектах.

Генеральный план Леонидовского сельского поселения разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в т.ч. с учётом требований:

Федеральных законов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74 –ФЗ с изменениями и дополнениями;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200–ФЗ с изменениями и дополнениями;

- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03. 1999 г. № 52-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007г. № 257-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 2007 года № 196-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 года № 7-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ с изменениями и дополнениями.

Областных законов

- Закон Смоленской области от 25 декабря 2006 г. № 155-з «О градостроительной деятельности на территории Смоленской области (в ред. законов Смоленской области от 25.06.2007 № 59-з, от 28.05.2009 № 33-з, от 06.10.2010 № 77-з, от 20.11.2013 № 135-з, от 10.07.2014 № 107-з, от 24.02.2015 № 7-з, от 30.04.2015                     № 43-з, от 30.04.2015 № 44-з, от 30.04.2015 № 46-з и др.);

- Закон Смоленской области от 25.05.2017 № 62-з «О преобразовании муниципальных образований Ельнинского района Смоленской области, об установлении численности и срока полномочий депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований Ельнинского района Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав вновь образованных муниципальных образований Ельнинского района Смоленской области».

- Закон Смоленской области от 1 декабря 2004 г. № 77-з (ред. от 29.04.2006) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Ельнинский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом»;

- Постановление Администрации Смоленской области от 19.02.2019 № 45 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Смоленской области «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области».

Иных нормативно-правовых актов и технических регламентов

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820);

- Постановление Госстроя РФ «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» от 29 октября 2002 года №150 (СНиП 11-04-2003);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007  №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», М., Минстрой России, 1997 г.;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

- Методика расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений, утвержденная Главгосэнергонадзором России 14.10.1996;

- СанПин 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (с изменениями на 25 сентября 2014 года);

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» от 19 октября 1999 г. (с изменениями на 23 ноября 2009 года);

- Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (в ред. от 09.08.2018) «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

- и другие.

При подготовке генерального плана Леонидовского сельского поселения учтена ранее разработанная градостроительная документация, в т.ч.:

- Схема территориального планирования Смоленской области, разработанная Центральным научно-исследовательским и проектным институтом по градостроительству Российской академии архитектуры и строительных наук в 2007 г.; научно-исследовательская работа по подготовке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Смоленской области», подготовленная ООО «ИТП «Град», и утвержденная в 2013 году;

- Схема территориального планирования Ельнинского района Смоленской области, разработанная ООО «Центр ГеоКонструкций» в 2009 году.

Кроме того, при разработке проекта генерального плана Леонидовского сельского поселения учтены положения областных программ, областных проектов, стратегий, концепций, реализуемых в Смоленской области в период разработки генерального плана, в т.ч.:

- «Стратегии социально-экономического развития Смоленской области до                            2020 года», утверждённой постановлением администрации Смоленской области от 26 ноября 2007 года № 418;

- Областной государственной программы «Экономическое развитие Смоленской области, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата» на 2014-2020 годы, утверждённой постановлением администрации Смоленской области от 8 ноября 2013 года № 894;

- Целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Смоленской области» на 2013–2018 годы;

- Долгосрочной областной целевой программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Смоленской области» на 2013  -  2015 годы (в ред. постановления Администрации Смоленской области от 22.11.2012 № 897);

- Региональной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Смоленской области» на 2011-2015 годы;

- Региональной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Смоленской области" на 2010-2020 годы.

Генеральный план поселения разработан на основе оцифровки картографических материалов масштаба 1:10000 на территорию поселения на бумажной основе и масштаба 1:2000 на населенные пункты в виде ортофотопланов или растровых материалов топографических планов прошлых лет, предоставляемых Заказчиком; материалов цифровой базы данных спутниковых изображений с КА «GeoEye», «WorldView-1», «WorldView-2», «QuickBird»  2009 – 2014гг, а так же векторных материалов кадастрового деления.

В результате созданная цифровая картографическая основа для разработки электронной версии схем генерального плана и правил землепользования и застройки поселения  полностью соответствует современному состоянию местности, выполнена в местной системе координат СК-63.

Графические материалы генерального плана поселения выполнены с применением геоинформационных технологий в программе  MapInfo Professional.

# Анализ состояния территории, проблем и направлений её комплексного развития

Анализ состояния территории Леонидовского сельского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития (комплексная оценка территории) проводится с целью определения типологических, ценностных и балансовых характеристик территории поселения, анализа сложившейся градостроительной ситуации и определения параметров развития территории поселения в средне- и краткосрочной перспективе.

Настоящий раздел содержит анализ существующего положения территории, в т.ч. оценку природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильем, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории.

Кроме того, данный раздел направлен на  выявление существующих проблем развития территории с целью формирования мероприятий, предназначенных для их решения.

При выполнении комплексной оценки выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – зоны с особыми условиями использования территории,  в т.ч. охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## Общая характеристика территории

Леонидовское сельское поселение Ельнинского района Смоленской области образовано в 2017 году преобразованием Леонидовского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области, Малышевского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области, Мутищенского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области и Новоспасского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области путем их объединения.

Сельское поселение граничит:

- на севере — с Бобровичским сельским поселением;

- на востоке - с Ельнинским городским и Коробецким сельским поселениями;

- на западе — с Глинковским районом;

- на юге— с Починковским и Рославльским районами.

Генеральный план поселения разработан в границах территории Леонидовского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области, вновь образованного в соответствии с Областным законом Смоленской области №54-з от 25.05.2017 «О преобразовании муниципальных образований Ельнинского района Смоленской области, об установлении численности и срока полномочий депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований Ельнинского района Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав вновь образованных муниципальных образований Ельнинского района Смоленской области» путем объединения Леонидовского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области, Малышевского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области, Мутищенского сельскго поселения Ельнинского района Смоленской области и Новоспасского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области, а также в соответствии с законом Смоленской области от 20 декабря 2004 г. № 108-з (ред. от 25.05.2017) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Ельнинский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом».

Площадь территории поселения по обмеру топографических материалов составляет 82656,02 га. Численность населения на 01.01.2019 г. – 1487 человек.

В состав Леонидовского сельского поселения входят 67 населённых пунктов: д. Шарапово, д. Андреевское, д. Бабичи, д. Барсуки, д. Бибирево, д. Битяково, д. Богодилово, д. Большое Павлово, д. Вербилово, д. Волково-Егорье, д. Высокое, д. Гурьево, д. Демщино, д. Дрогино, д. Заполье, д. Зубаревка, д. Зубово, д. Иванево, д. Коситчено, д. Костылево, д. Лапино, д. Леонидово, д. Леоново, д. Липня, д. Луки, д. Лысовка, д. Максаки, д. Малое Павлово, д. Малышевка, д. Милеево, д. Мишуково, д. Нешево, д. Никиточкино, д. Новое Мутище, д. Новое Щербино, д. Новоселье, д. Новоспасское, д. Оболоновец, д. Озеренск, д. Орлы, д. Передельники, д. Петрово, д. Петуховка, д. Погорное, д. Ревячка, д. Ренда, д. Ржавец, д. Садки, д. Светилово, д. Седлецкий Починок, д. Селиба, д. Сигарево, д. Скоково, д. Средний Починок, д. Старое Мутище, д. Старое Щербино, д. Старшевка, д. Строина, д. Сухой Починок, д. Токарево, д. Угрица, д. Федоровка, д. Филатка, д. Холм, д. Хохловка, д. Шатьково, д. Шевелево, д. Щеплево общей площадью 4804,37 га.

Административным центром Леонидовского сельского поселения является деревня Шарапово. Населенный пункт расположен в 3 км к западу от г. Ельня.

Численность населения в разрезе населённых пунктов, входящих в состав Леонидовского сельского поселения, приведена в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика населённых пунктов Леонидовского сельского поселения по численности населения по состоянию на 01.01.2019г.

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | 01.01.2019 | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Шарапово | 272 | 111,00 |
| 2 | д. Андреевское | 0 | 64,13 |
| 3 | д. Бабичи | 4 | 57,97 |
| 4 | д. Барсуки | 1 | 62,77 |
| 5 | д. Бибирево | 7 | 67,38 |
| 6 | д. Битяково | 3 | 60,91 |
| 7 | д. Богодилово | 0 | 30,38 |
| 8 | д. Большое Павлово | 20 | 83,07 |
| 9 | д. Вербилово | 13 | 63,02 |
| 10 | д. Волково-Егорье | 3 | 63,71 |
| 11 | д. Высокое | 96 | 108,23 |
| 12 | д. Гурьево | 0 | 53,42 |
| 13 | д. Демщино | 158 | 94,82 |
| 14 | д. Дрогинино | 2 | 35,41 |
| 15 | д. Заполье | 7 | 52,66 |
| 16 | д. Зубаревка | 5 | 29,91 |
| 17 | д. Зубово | 27 | 59,51 |
| 18 | д. Иванево | 3 | 34,14 |
| 19 | д. Коситчено | 54 | 161,62 |
| 20 | д. Костылево | 0 | 22,52 |
| 21 | д. Лапино | 118 | 157,42 |
| 22 | д. Леонидово | 25 | 62,14 |
| 23 | д. Леоново | 47 | 112,73 |
| 24 | д. Липня | 28 | 64,50 |
| 25 | д. Луки | 38 | 154,46 |
| 26 | д. Лысовка | 1 | 44,18 |
| 27 | д. Максаки | 3 | 47,20 |
| 28 | д. Малое Павлово | 162 | 178,63 |
| 29 | д. Малышевка | 0 | 33,56 |
| 30 | д. Милеево | 0 | 15,14 |
| 31 | д. Мишуково | 0 | 38,55 |
| 32 | д. Нешево | 8 | 363,34 |
| 33 | д. Никиточкино | 33 | 29,57 |
| 34 | д. Новое Мутище | 0 | 74,17 |
| 35 | д. Новое Щербино | 5 | 22,11 |
| 36 | д. Новоселье | 15 | 66,28 |
| 37 | д. Новоспасское | 36 | 218,40 |
| 38 | д. Оболоновец | 0 | 60,02 |
| 39 | д. Озеренск | 3 | 35,10 |
| 40 | д. Орлы | 0 | 76,37 |
| 41 | д. Передельники | 0 | 68,23 |
| 42 | д. Петрово | 1 | 41,06 |
| 43 | д. Петуховка | 5 | 65,29 |
| 44 | д. Погорное | 4 | 99,29 |
| 45 | д. Ревячка | 0 | 20,86 |
| 46 | д. Ренда | 3 | 81,19 |
| 47 | д. Ржавец | 8 | 37,20 |
| 48 | д. Садки | 0 | 31,23 |
| 49 | д. Светилово | 0 | 63,81 |
| 50 | д. Седлецкий Починок | 0 | 15,72 |
| 51 | д. Селиба | 37 | 70,87 |
| 52 | д. Сигарево | 0 | 47,16 |
| 53 | д. Скоково | 1 | 28,02 |
| 54 | д. Средний Починок | 0 | 29,17 |
| 55 | д. Старое Мутище | 198 | 208,62 |
| 56 | д. Старое Щербино | 10 | 81,59 |
| 57 | д. Старшевка | 1 | 73,41 |
| 58 | д. Строина | 2 | 58,21 |
| 59 | д. Сухой Починок | 0 | 93,93 |
| 60 | д. Токарево | 0 | 24,85 |
| 61 | д. Угрица | 3 | 131,48 |
| 62 | д. Федоровка | 10 | 32,60 |
| 63 | д. Филатка | 0 | 31,83 |
| 64 | д. Холм | 0 | 46,99 |
| 65 | д. Хохловка | 0 | 13,82 |
| 66 | д. Шатьково | 5 | 76,72 |
| 67 | д. Шевелево | 0 | 10,61 |
| 67 | д. Щеплево | 2 | 50,16 |
|  | Итого: | 1487 | 4804,37 |

Транспортная инфраструктура Леонидовского сельского поселения представлена   автомобильным транспортом. Транспортная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении межрегиональных, внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильных дорог:

- регионального значения III технической категории «Рославль – Ельня – Дорогобуж – Сафоново» и «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас-Деменск – Ельня – Починок.

- межмуниципального значения:

- «Рославль – Ельня – Дорогобуж – Сафоново» - Луки V технической категории;

- «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас-Деменск – Ельня - Починок» - Павлово IV технической категории;

- «Ельня - Высокое» IV технической категории;

- «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас-Деменск – Ельня - Починок» - Щеплево IV технической категории;

- «Высокое - Угрица» IV технической категории;

- «Ельня – Демщино - Андреевское» IV технической категории;

- «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас-Деменск – Ельня - Починок» - Битюково» - Шарапово - Иванево IV технической категории;

- «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас-Деменск – Ельня - Починок» - Битюково» IV технической категории;

- «Лысовка – Леонидово» IV технической категории;

- «Ельня – Демщино - Андреевское» - Садки V технической категории;

- «Высокое – Ново-Андреевка – Гонечье» V технической категории;

- «Ельня – Высокое – Погорное» - Городок V технической категории;

- «Ельня – Высокое» - Зубаревка IV технической категории;

- «Ельня – Высокое» - Погорное IV технической категории.

- улично-дорожной сети населенных пунктов.

## Природные условия и ресурсы

### Климат

Климат Леонидовского сельского поселения Ельнинского района умеренно-континентальный.

Он характеризуется теплым, влажным летом и умеренно-холодной зимой. Частая смена циклонов приводит к неустойчивости погоды: весной часты возвраты холодов, зимой – оттепели, приводящие к образованию ледяной корки и выпреванию озимых. Отрицательной чертой климата являются хотя и непродолжительные, но довольно частые заморозки. Устойчивый снежный покров предохраняет сельскохозяйственные культуры от влияния низких температур. По влагообеспеченности  район относится к зоне достаточного увлажнения. Влажность почвы на весь вегетационный период превышает величину наименьшей полевой влагоемкости, что приводит к заболачиванию почвенного профиля.

Погодные условия района благоприятны также для организации отдыха в летнее и зимнее время.

Основные показатели, характеризующие климатические условия района, приведены в таблице ниже.

Таблица 2

Климатические условия Леонидовского сельского поселения Ельнинского  района

| Наименование показателей | Единицы измерения | Значение средних величин или основных климатических показателей |
| --- | --- | --- |
| 1. Температура воздуха: |
| — среднегодовая | градусы | 4,0 |
| — абсолютная максимальная | градусы | +34,0 |
| — абсолютная минимальная | градусы | -43,0 |
| 2. Количество осадков за год | мм | 586 |
| 3. Продолжительность вегетационного периода | дни | 175 |
| 4. Последние заморозки весной | дата | 10.05 |
| 5. Первые заморозки осенью | дата | 25.09 |
| 6. Установление ледостава на реках, водоёмах | дата | 13.12 |
| 7. Начала паводка | дата | 23.03 |
| 8. Снежный покров: |
| — мощность | см | 26 |
| — время появления | дата | 06.12 |
| — время схода в лесу | дата | 06.04 |
| 9. Глубина промерзания почвы, макс. | см | 119 |
| 10. Направление преобладающих ветров по сезонам: |
| — зима | румб | ЮЗ, ЮВ |
| — весна | румб | 3 |
| — лето | румб | З, СЗ |
| — осень | румб | ЮЗ |
| 11. Средняя скорость преобладающих ветров по сезонам: |
| — зима | м/с | 5,2 |
| — весна | м/с | 4,1 |
| — лето | м/с | 3,5 |
| — осень | м/с | 4,4 |
| Относительная влажность воздуха | % | 53 |

Из таблицы видно, что продолжительность вегетационного периода и сумма эффективных температур соответствуют требованиям к возделыванию основных сельскохозяйственных растений. Сумма средних суточных температур выше 15°С составляет 1150-1250°, что недостаточно для вызревания таких теплолюбивых культур, как кукуруза, бахчевые.

### Рельеф и геологическое строение

Рельеф

Ельнинский район почти полностью лежит в пределах Ельнинской возвышенности, представляющей собой волнистую моренную равнину, пересеченную многочисленными речными долинами, местами оврагами, изобилующую часто заболоченными  ложбинами и западинами.

Преобладающие абсолютные отметки высот 190 - 240 м, наиболее повышенные участки на севере района имеют высоты 260 - 273 м. Относительные превышения достигают 30 - 40 м. Крутизна склонов холмов невелика от 3-5° до 10-12°.

Геологическое строение

Геологическое строение Ельнинского района сложное. Здесь известны отложения девонской, каменноугольной, меловой, третичной и четвертичной систем. Девонские отложения находятся на большой глубине – 100 метров и более. Они распространены по всей территории района и представлены известняками, доломитами, песчаниками и другими породами. В девонских отложениях заключен мощный артезианский водоносный горизонт. Каменноугольные отложения, покрывающие собой девонские, залегают на глубине 60 - 70 метров. После Великой Отечественной войны произведено геологическое изучение этих отложений, давшее местами положительные результаты. Над каменноугольными расположены меловые отложения, состоящие главным образом из мела (мергеля) и глауконитово-кварцевых песков с фосфоритами. Эти отложения местами размыты. Третичные отложения в виде зеленоватых глин известны лишь в селе Новоспасском и деревне Агеевка на ограниченных площадях.

Четвертичные отложения на территории района повсеместны. Мощность их достигает 60 метров и более. Состоят они из отложений ледниковых и послеледниковых. Две мощные толщи донных морен (валунных глин) свидетельствуют о том, что территория дважды подверглась оледенениям. Морены переслаиваются, подстилаются и перекрываются также мощными слоями песков, нанесенных талыми ледниковыми водами. Под верхней мореной в городе Ельня обнаружен межледниковый (погребенный) торфяник, заключающий растительные остатки, сходные с растительностью нашего времени. На повышенных водораздельных пространствах отложения ледникового происхождения перекрываются лессовидными суглинками, образование которых геологи связывают с послеледниковым действием ветра.

### Гидрография, гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия в пределах глубин строительного освоения отмечены наличием 2-х видов подземных вод – грунтовых и спорадического распространения, уровни которых залегают на различных глубинах. Самые высокие уровни грунтовых вод фиксируются по болотным равнинам, на поймах рек и ручьев, на плоских подтопляемых территориях и составляют 0,02 м от поверхности земли. Воды спорадического распространения по условиям генезиса встречаются чаще всего на мореных возвышенностях и равнинах, т.е. почти повсеместно. Уровни этих вод вскрываются на самых различных глубинах от 1 до 5-10 м. Водоснабжение населения осуществляется как из шахтных колодцев, так и из единичных и групповых артезианских скважин.

По степени естественной дренированности большая часть Ельнинского района относится к достаточно дренированной (80%). Участки средне- и сильнорасчлененной поверхности составляют около 30% от всей площади района и расположены в северной и юго-восточной частях района. В этих районах процессами водной эрозии почв затронуто от 20 до 50% пахотных земель. Около половины территории района представляют собой слаборасчлененную равнину с незначительным проявлением эрозионных процессов. Менее 20% территории, в основном на западе и северо-востоке района, имеют недостаточную дренированность, где распространены заболоченные и подтопленные участки.

Ельнинская возвышенность занимает водораздельный узел рек бассейнов Днепра, Сожа, Десны и Угры. Реки имеют довольно глубокий врез долин – до 10 - 20 м. Большое число мелких ручьев, балок, оврагов, впадающих в долины рек, разделяют территорию района на ряд холмов и увалов различной формы и величины.

Оценивая рельеф с точки зрения механической обработки почв, следует отметить, что на значительной части территории он не совсем благоприятен для сельскохозяйственной техники.

Гидрография

Основными реками, протекающими по территории поселения, являются р. Десна, р. Угра, р. Стряна, р. Тученка, р. Аленка, р. Ольшанка, р. Недна, р. Стрянница, р. Деснок, р. Теплуха, р. Липня, р. Тростянка, р. Ржавец, р. Дубровка, р. Сакель.

Река Десна – левый приток Днепра. Общая длина 1190 км, в пределах района протекает своим верховьев на протяжении 60 км. Долина реки неширокая с большим количеством излучин, имеет заболоченную пойму. Ширина реки 11 - 19 м, глубина 1,0 - 1,3 м, скорость течения 0,2 м/сек. Основные притоки Десны в пределах района Стряна – 42 км, Деснок – 23 км, Пученка – 8 км, Громада – 6 км, Дубровка – 9 км, Неженка – 8 км, Теплуха – 6 км.

Река Стряна — река в Смоленской области России. Крупнейший правый приток Десны.  Длина реки — 42 км. Площадь водосборного бассейна — 303 км².  Исток находится на высоте 240 м над уровнем моря северо-западнее деревни Берёзкино Глинковского района на западе Ельнинской возвышенности. Недалеко также находится исток реки Устром. Течение в юго-восточном направлении. Устье находится вблизи деревни Стряна, Починковского района Смоленской области. Основные притоки справа: Пискля, Недна, Щерюёбинь и Стряница.

Река Угра – левый приток Оки. Общая длина 399 км, протяженность в пределах района 56 км. Долина широкая, хорошо разработанная. Ширина реки   11-26 м, глубина 0,6-2,0 м, скорость течения 0,2 м/сек. В пределах района Угра принимает притоки: Демина длиной 18 км, Угричка – 10 км, Усия – 30 км. Река Усия имеет сравнительно узкую, но глубоко врезанную долину, склоны которой густо изрезаны оврагами и балками.

### Почвы

Территория сельского поселения расположена в зоне дерново-подзолистых почв. Почвы формируются в условиях достаточного количества осадков. По степени оподзоленности господствующее место занимают дерново-среднеподзолистые почвы, занимающие возвышенные более дренированные участки водораздельных пространств и верхние участки их склонов. В комплексе с дерново-среднеподзолистыми почвами на менее дренированных участках равнины и на нижних участках склонов распространены дерново-сильноподзолистые кислые почвы, бесструктурные с плохим водно-воздушным режимом. На бессточных равнинах формируются дерново-подзолисто-глеевые и дерново-глеевые почвы.

По механическому составу почвы преимущественно легкосуглинистые, реже – среднесуглинистые.

На территории района имеется эродированные пахотные земли. Развитию процессов эрозии способствует распространение лессовидных суглинков мощностью 2-3 м, расчлененность рельефа, большое количество осадков. Особенно часто смытые пахотные почвы встречаются на севере поселения.

Таким образом почвы Леонидовского сельского поселения благоприятны для возделывания различных сельскохозяйственных культур. Для улучшения эффективного плодородия сельскохозяйственных угодий необходимо внесение высоких доз органо-минеральных удобрений, известкование почвы, введение правильных севооборотов, улучшение сенокосов и пастбищ.

Важнейшей частью проблемы охраны земель является защита почв от эрозии. В комплекс противоэрозионных мероприятий  должны входить организационно-хозяйственные, агротехнические, лесомелиоративные и гидротехнические меры и приемы, обеспечивающие ликвидацию, предупреждение или значительное уменьшение эрозионных процессов.

### Растительность и животный мир

Леонидовское сельское поселение расположено в подзоне смешанных хвойно-широколиственных лесов. На более сухих дренированных участках получили распространение смешанные леса сложного состава с участием ели, березы, осины, клена, ясеня и дуба. На заболоченных участках – лиственные леса с преобладанием ольхи серой, ивы, осины. Сохранившиеся леса находятся в ведении Гослесфонда, часть лесов принадлежит колхозам и совхозам.

По территории сельского поселения леса распределены неравномерно. Наиболее заселена северная и центральная части сельского поселения.

Преобладающими типами лесов на территории района являются кисличный, травяной и черничный.

Кисличники представлены: ель, клен, дуб. Древесный ярус в коренных ельниках кисличных образуется из ели в смеси с березой, осиной и незначительным участием широколиственных пород – дуба, клена. В подлеске лещина, бересклет бородавчатый, шиповник, рябина. В травяном покрове кислица, майник, сныть, реже широколиственные травы, зеленые мхи. В производственных березняках, осинниках кисличного типа леса древесный ярус состоит из березы и осины с примесью хвойных пород. В травяном покрове густо произрастает злаковое разнотравье.

Коренными породами черничника являются сосна и ель. К ели  и  сосне в древесном ярусе, как правило, примешивается береза, осина, реже ольха. В подлеске широко представлены крушина, ива, рябина. В травяном покрове черника, брусника, кислица, майки, злаки. В древесном ярусе производных мягколиственных лесов данного типа помимо основных пород значительно примешиваются породы коренного типа.

Травяные типы леса характеризуется нормально и временно избыточно увлажненными почвами (супесями и суглинками). Коренными породами в этом типе леса также являются ель, сосна, дуб, клен. Древесный ярус в хвойных лесах травяного типа состоит из главной породы с примесью березы, осины, ольхи. В подлеске редко ива, рябина, крушина, липа. Травяной покров богат и состоит из крупномерных трав (крапива, хвощ, папоротник, злаки и др.).

На территории Леонидовского сельского поселения есть незначительная часть болот. По характеру водного питания болота разделяются на низинные и переходные. Преобладают болота низинного типа. Низинные болота распространены по понижениям водоразделов и днищам балок. Характерными растениями низинных болот являются осоки: вздутая, черная и пузырчатая. К ним примешивается вейник, тростник, рогоз, таволга, ситник и др. Наряду с травяной растительностью широко развиты гипоновые мхи. В переходных болотах появляются пушица узколистная, сфагновые мхи. Пойменные болта занимают пониженные  части пойм. Из болотных растительных ассоциаций наиболее распространены здесь влажно-разнотравно-хвощево-осоковая,  осоково-пушицевая с болотным разнотравьем. Частично болота выкашиваются, сбор сена значительный, но качество сена очень низкое. После осушения и улучшения могут использоваться как высококачественные сенокосы и пастбища.

На территории сельского поселения распространены виды животных типичные для зоны смешанных лесов европейской части России. В лесах района обитают лось, кабан, волк, лисица, енотовидная собака, белка и другие. Встречаются также эндемичные виды (русская выхухоль) и редкие охраняемые виды, такие как барсук, выдра, куница, речной бобр. Из птиц в лесах распространены зяблик, рябчик, тетерева, дрозды, сойки, дятлы и другие. На полях и лугах широко представлены заяц русак и беляк, а из птиц куропатка серая, перепел обыкновенный, жаворонок, коростель, серая цапля и другие. В реках района водятся рыбы: щука, судак, налим, окунь, жерех, головль, сазан и другие.

### 1.2.6. Выводы

На основании анализа природных условий и ресурсов можно охарактеризовать большую часть территории Леонидовского сельского поселения как благоприятную для градостроительного освоения и хозяйственной деятельности. Исключениями могут служить территории, подверженные неблагоприятным процессам экзогенной геодинамики, таким как локальные карстовые проявления, карстовая суффозия, сезонное затопление поймы рек, в т.ч. территории оврагов и балок.

Кроме того, территория обладает потенциалом для сельскохозяйственного использования, поскольку характеризуется наличием почвенных ресурсов и благоприятными климатическими условиями.

## 1.3. Анализ существующей градостроительной ситуации

### 1.3.1. Описание границ Леонидовского сельского поселения

Генеральный план поселения разработан в границах территории Леонидовского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области, вновь образованного в соответствии с Областным законом Смоленской области №54-з от 25.05.2017 «О преобразовании муниципальных образований Ельнинского района Смоленской области, об установлении численности и срока полномочий депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований Ельнинского района Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав вновь образованных муниципальных образований Ельнинского района Смоленской области» путем объединения Леонидовского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области, Малышевского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области, Мутищенского сельскго поселения Ельнинского района Смоленской области и Новоспасского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области, а также в соответствии с законом Смоленской области от 20 декабря 2004 г. № 108-з (ред. от 25.05.2017) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Ельнинский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом».

### 1.3.2.Функционально-планировочная организация территории

Территория Леонидовского сельского поселения расположена в юго-западной части Ельнинского района. В состав Леонидовского сельского поселения входят 67 населённых пунктов: д. Шарапово, д. Андреевское, д. Бабичи, д. Барсуки, д. Бибирево, д. Битяково, д. Богодилово, д. Большое Павлово, д. Вербилово, д. Волково-Егорье, д. Высокое, д. Гурьево, д. Демщино, д. Дрогино, д. Заполье, д. Зубаревка, д. Зубово, д. Иванево, д. Коситчено, д. Костылево, д. Лапино, д. Леонидово, д. Леоново, д. Липня, д. Луки, д. Лысовка, д. Максаки, д. Малое Павлово, д. Малышевка, д. Милеево, д. Мишуково, д. Нешево, д. Никиточкино, д. Новое Мутище, д. Новое Щербино, д. Новоселье, д. Новоспасское, д. Оболоновец, д. Озеренск, д. Орлы, д. Передельники, д. Петрово, д. Петуховка, д. Погорное, д. Ревячка, д. Ренда, д. Ржавец, д. Садки, д. Светилово, д. Седлецкий Починок, д. Селиба, д. Сигарево, д. Скоково, д. Средний Починок, д. Старое Мутище, д. Старое Щербино, д. Старшевка, д. Строина, д. Сухой Починок, д. Токарево, д. Угрица, д. Федоровка, д. Филатка, д. Холм, д. Хохловка, д. Шатьково, д. Шевелево, д. Щеплево, в которых постоянно проживают 1487 человек.

Сельское поселение характеризуется благоприятным географическим положением: близостью с. г. Ельня, являющегося административным, промышленным, образовательным и культурным центром района, наличием системы транспортных связей с селом посредством автомобильного транспорта, что оказало существенное влияние на развитие системы расселения.

Основные планировочные оси на территории поселения представлены природными и антропогенными объектами. Среди природных объектов выделяются р. Десна, р. Угра, р. Стряна, р. Тученка, р. Аленка, р. Ольшанка, р. Недна, р. Стрянница, р. Деснок, р. Теплуха, р. Липня, р. Тростянка, р. Ржавец, р. Дубровка, р. Сакель, вблизи русел которых сформировались населенные пункты муниципального образования.

Транспортная инфраструктура Леонидовского сельского поселения представлена   автомобильным транспортом. Транспортная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении межрегиональных, внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильных дорог:

- регионального значения III технической категории «Рославль – Ельня – Дорогобуж – Сафоново» и «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас-Деменск – Ельня – Починок.

- межмуниципального значения:

- «Рославль – Ельня – Дорогобуж – Сафоново» - Луки V технической категории;

- «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас-Деменск – Ельня - Починок» - Павлово IV технической категории;

- «Ельня - Высокое» IV технической категории;

- «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас-Деменск – Ельня - Починок» - Щеплево IV технической категории;

- «Высокое - Угрица» IV технической категории;

- «Ельня – Демщино - Андреевское» IV технической категории;

- «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас-Деменск – Ельня - Починок» - Битюково» - Шарапово - Иванево IV технической категории;

- «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас-Деменск – Ельня - Починок» - Битюково» IV технической категории;

- «Лысовка – Леонидово» IV технической категории;

- «Ельня – Демщино - Андреевское» - Садки V технической категории;

- «Высокое – Ново-Андреевка – Гонечье» V технической категории;

- «Ельня – Высокое – Погорное» - Городок V технической категории;

- «Ельня – Высокое» - Зубаревка IV технической категории;

- «Ельня – Высокое» - Погорное IV технической категории.

- улично-дорожной сети населенных пунктов.

Вдоль вышеуказанных дорог сформировались основные зоны относительно интенсивного использования территории, включающие населенные пункты, транспортную инфраструктуру, сельскохозяйственные угодья.

Основой планировки улично-дорожной сети населённых пунктов Леонидовского сельского поселения становится типичная система, состоящая из основного направления, организующего и объединяющего между собой основные селитебные территории  населённых пунктов и общественно-деловые зоны. Этому основному направлению подчинены второстепенные тупиковые  улицы, организующие связь между жилыми массивами и основной осью.

Практически все населенные пункты, за исключением малонаселенных, включают в себя территории жилой застройки, сельскохозяйственного использования, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также территории общественно-деловой застройки, в границах которой  размещают объекты социального и культурно-бытового назначения.

Жилая застройка всех населенных пунктов Леонидовского сельского поселения представлена малоэтажными (индивидуальная жилая застройка) жилыми домами.

### 1.3.3. Анализ современного функционального использования территорий  Леонидовского сельского поселения

Рассматривая сложившееся функциональное использование территории Леонидовского сельского поселения, можно выделить следующие виды территорий:

Таблица 3

| Код объекта | Наименование функциональной зоны | Описание функциональной зоны |
| --- | --- | --- |
| 1. | Жилая зона | В состав жилых зон могут включаться: 1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами; 2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный); В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. (п.2,3 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 2. | Общественно-деловая зона | В состав общественно-деловых зон могут включаться: 1) многофункциональные общественно-деловые зоны; 2) зоны специализированной общественной застройки; Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи. (п.4,5,6 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 3. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |
| 3.1. | Производственная зона | Производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 3.2. | Коммунально-складская зона | Коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; |
| 3.3. | Зона инженерной инфраструктуры | Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной инфраструктуры, в том числе объекты водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, связи, объектов инженерной инфраструктуры иных видов |
| 3.4. | Зона транспортной инфраструктуры | Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 4. | Зоны сельскохозяйственного использования | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) иные зоны сельскохозяйственного назначения – предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, для ведения крестьянского фермерского хозяйства, для целей аквакультуры (рыбоводства), для научно-исследовательских, учебных и иных, связанных с сельскохозяйственным производством, целей, для создания защитных лесных насаждений; 3) производственные зоны сельскохозяйственных предприятий; 4) зоны садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан |
| 5. | Зоны рекреационного назначения | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: 1) зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса); 2) зоны отдыха; 3) зоны лесов. |
| 6 . | Зоны специального назначения | В состав зон специального назначения могут включаться: 1) зоны кладбищ; 2) зоны складирования и захоронения отходов; 3) зона озелененных территорий специального назначения. |
| 7. | Зоны акваторий |  |

### 1.3.4. Анализ строительно-планировочных условий и возможностей территориального развития поселения

В настоящее время территория Леонидовского сельского поселения обладает инвестиционной привлекательностью для развития жилищного строительства для удовлетворения спроса граждан на доступное и комфортное жильё. Муниципальное образование характеризуется близостью к центру района г. Ельня (деревня Шарапово расположена в 3 км к западу от г. Ельня), связано с ним автодорожным транспортом.

В населенных пунктах муниципального образования в существующих границах имеются территориальные резервы для развития. При определении потенциально возможного назначения территорий внутри населённых пунктов следует учесть градостроительные ограничения, в т.ч. наличие зон с особыми условиями использования территорий.

Также при ограниченных возможностях территориального развития населенных пунктов в существующих границах расширение населенных пунктов возможно за счет прилегающих земель сельскохозяйственного назначения. При этом возникает необходимость перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. При определении территорий, потенциально пригодных для развития населённых пунктов за пределами их границ,  необходимо учесть, помимо наличия зон с особыми условиями использования территорий, также и геоморфологическую характеристику территории по условиям строительства, исключив из рассмотрения  территории, занятые балками, оврагами, нарушенными территориями, долинами рек, заболоченные территории, территории, имеющие неблагоприятные условия для строительства (с уклонами рельефа больше 20%) и требующие предварительных серьезных инженерно-технических мероприятий, территории, попадающие в границы зон залегания полезных ископаемых.

## 1.4. Анализ социально-экономического состояния территории

### 1.4.1. Население и современная демографическая ситуация

Численность населения – важнейший социально-экономический показатель. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем как для Ельнинского муниципального района в целом, так и Леонидовского муниципального образования в частности.

Численность постоянного населения Леонидовского сельского поселения на 01.01.2019 г., составила 1487 человека.

В состав поселения входит 67 населенных пунктов, деревня Шарапово является административным центром Леонидовского муниципального образования.

Динамика изменения численности населения тесно связана с экономическими причинами, происходящими в стране, в последние годы в поселении наблюдается стабилизация численности населения.

Таблица 4

Динамика изменения численности населения поселения

| Численность населения, тыс.чел | 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Леонидовское сельское поселение | 1800 | 1744 | 1694 | 1629 | 1552 | 1487 |

Таблица 5

Численность населения по населенным пунктам поселения

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | 01.01.2019 |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Шарапово | 272 |
| 2 | д. Андреевское | 0 |
| 3 | д. Бабичи | 4 |
| 4 | д. Барсуки | 1 |
| 5 | д. Бибирево | 7 |
| 6 | д. Битяково | 3 |
| 7 | д. Богодилово | 0 |
| 8 | д. Большое Павлово | 20 |
| 9 | д. Вербилово | 13 |
| 10 | д. Волково Егорье | 3 |
| 11 | д. Высокое | 96 |
| 12 | д. Гурьево | 0 |
| 13 | д. Демщино | 158 |
| 14 | д. Дрогино | 2 |
| 15 | д. Заполье | 7 |
| 16 | д. Зубаревка | 5 |
| 17 | д. Зубово | 27 |
| 18 | д. Иванево | 3 |
| 19 | д. Коситчено | 54 |
| 20 | д. Костылево | 0 |
| 21 | д. Лапино | 118 |
| 22 | д. Леонидово | 25 |
| 23 | д. Леоново | 47 |
| 24 | д. Липня | 28 |
| 25 | д. Луки | 38 |
| 26 | д. Лысовка | 1 |
| 27 | д. Максаки | 3 |
| 28 | д. Малое Павлово | 162 |
| 29 | д. Малышевка | 0 |
| 30 | д. Милеево | 0 |
| 31 | д. Мишуково | 0 |
| 32 | д. Нешево | 8 |
| 33 | д. Никиточкино | 33 |
| 34 | д. Новое Мутище | 0 |
| 35 | д. Новое Щербино | 5 |
| 36 | д. Новоселье | 15 |
| 37 | д. Новоспасское | 36 |
| 38 | д. Оболоновец | 0 |
| 39 | д. Озеренск | 3 |
| 40 | д. Орлы | 0 |
| 41 | д. Передельники | 0 |
| 42 | д. Петрово | 1 |
| 43 | д. Петуховка | 5 |
| 44 | д. Погорное | 4 |
| 45 | д. Ревячка | 0 |
| 46 | д. Ренда | 3 |
| 47 | д. Ржавец | 8 |
| 48 | д. Садки | 0 |
| 49 | д. Светилово | 0 |
| 50 | д. Седлецкий Починок | 0 |
| 51 | д. Селиба | 37 |
| 52 | д. Сигарево | 0 |
| 53 | д. Скоково | 1 |
| 54 | д. Средний Починок | 0 |
| 55 | д. Старое Мутище | 198 |
| 56 | д. Старое Щербино | 10 |
| 57 | д. Старшевка | 1 |
| 58 | д. Строина | 2 |
| 59 | д. Сухой Починок | 0 |
| 60 | д. Токарево | 0 |
| 61 | д. Угрица | 3 |
| 62 | д. Федоровка | 10 |
| 63 | д. Филатка | 0 |
| 64 | д. Холм | 0 |
| 65 | д. Хохловка | 0 |
| 66 | д. Шатьково | 5 |
| 67 | д. Шевелево | 0 |
| 67 | д. Щеплево | 2 |
|  | Итого: | 1487 |

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение или естественный прирост-убыль населения (складывающийся из показателей рождаемости и смертности) и механическое движение населения (миграция).

В последние годы показатели рождаемости и смертности в муниципальном образовании менее благоприятны, чем в среднем по району.

Таблица 6

Показатели естественного движения населения

| № п/п | Показатели | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на начало года, чел., в том числе: | 1800 | 1744 | 1694 | 1629 | 1552 |
| 2 | Число родившихся / на 1000 человек | 16 8,9 | 20 11,5 | 3 1,8 | 8 4,9 | 5 3,2 |
| 3 | Число умерших / на 1000 человек | 39 21,7 | 46 26,4 | 41 24,2 | 36 22,1 | 37 23,8 |
| 4 | Естественный прирост (убыль) / на 1000 человек | -23 -12,8 | -26 -14,9 | -38 -22,4 | -28 -17,2 | -32 -20,6 |
| 5 | Число прибывших на конец года, чел. | 86 | 82 | 59 | 53 | 24 |
| 6 | Число выбывших на конец года, чел. | 93 | 107 | 77 | 90 | 139 |
| 7 | Миграционный прирост/убыль, чел. | -7 | -25 | -18 | -37 | -115 |

В настоящее время в поселении уровень рождаемости ниже уровня смертности. Так, по данным администрации сельского поселения, в 2018 г. общее число родившихся составило 3,2‰, общее число умерших 23,8‰, в результате уровень естественного прироста составил 
-20,6‰.

Естественный прирост остается главным фактором формирования демографической ситуации, который на сегодняшний день усугубляеться отрицательным.

Возрастная структура

На протяжении длительного времени возрастная структура поселения характеризуется относительно высокой долей населения в трудоспособном возрасте. За последние годы значительно сократилась доля детей и подростков. Доля лиц старше трудоспособного возраста постоянно увеличивается.

Возрастная структура населения по данным на 01.01.2019 г. характеризуется неравномерным распределением населения младше и старше трудоспособного возраста. Так численность населения в трудоспособном возрасте по данным муниципального образования составляет 54,6% от общей численности населения. На долю населения младше и старше трудоспособного возраста приходится 11,1% и 34,3% соответственно. Переход части населения трудоспособного возраста в группу населения старше трудоспособного приведет к увеличению людей старше трудоспособного возраста, и это не будет компенсироваться за счёт вступления населения младшей возрастной группы в трудоспособный возраст.

### 1.4.2. Анализ экономической базы развития поселения

Экономика поселения ориентирована на сельскохозяйственное производство. Основное направлениями сельскохозяйственной деятельности Леонидовского сельского поселения являются молочное животноводство, переработка сельхозпродукции, растениеводство (овощеводство, картофелеводство, зерноводство, технические и кормовые культуры).

В сельском хозяйстве сформировалось три группы товаропроизводителей различных форм собственности: сельскохозяйственные организации; крестьянские (фермерские) хозяйства; а также хозяйства населения, включающие в себя личные подсобные хозяйства, коллективные сады и огороды, дачные участки.

Причем, наибольший процент произведенной продукции у личных подсобных хозяйств (ЛПХ), чем у сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Существует ограниченность мест приложения труда, что влечёт за собой отток населения в трудоспособном возрасте. В материальной сфере производства занято 30% экономически активного населения. Наибольший вес в нематериальном производстве занимает здравоохранение и образование. Уровень безработицы находится на среднем уровне. Как правило, население без регистрации трудовой деятельности занято в домашнем хозяйстве производством для реализации товаров и услуг или работает за пределами поселения.

### 1.4.3. Анализ системы культурно-бытового обслуживания

Объекты культурно-бытового обслуживания местного значения, расположенные на территории поселения, по подчиненности можно разделить на объекты районного и поселенческого значения. В прошлом была заложена сравнительно развитая система культурно-бытового обслуживания. В последнее десятилетие учреждения культурно-бытового обслуживания развивались в условиях рыночной экономики.

Недостаток источников финансирования (бюджетных и внебюджетных) сдерживает развитие тех сфер обслуживания, которые в силу своей специфики испытывают трудности вхождения в рыночные отношения. Прежде всего, это касается учреждений здравоохранения и образования. Для определения обеспеченности населения основными видами учреждений обслуживания использованы следующие документы:

- Региональные нормативы, утвержденные постановлением Администрации Смоленской области от 19.02.2019 № 45 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Смоленской области «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области»;

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р «О социальных нормативах и нормах».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

#### 1.4.3.1. Система образования

Система образования на территории Леонидовского сельского поселения представлена двумя объектами среднего образования. Учреждения дошкольного образования на территории поселения отсутсвуют.

Таблица 7

Учреждения образования

| №№ п/п | Наименование школы | Местоположение (адрес) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | филиал МБОУ Коробецкой средней школы муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области д. Высокое | 216353, Смоленская область, Ельнинский район, д. Высокое |
| 2 | МБОУ Павловская средняя школа | 216347, Смоленская область, Ельнинский район, д. Малое Павлово |

Наполняемость общеобразовательных учреждений имеет достаточно низкий уровень, что свидетельствует о сложной демографической обстановке в поселении.

#### 1.4.3.2. Система здравоохранения

Система здравоохранения Леонидовского сельского поселения представлена 6 ФАПами. Фельдшерско-акушерский пункт является лечебно-профилактическим учреждением, осуществляющим начальный (доврачебный) этап оказания медицинской помощи в сельской местности, поэтому в проекте не оценивается мощность подобных учреждений.

Таблица 8

Перечень объектов здравоохранения

| №№ п/п | Наименование больниц, врачебных амбулаторий, ФАПов, домов для престарелых и пр. | Местоположение, зона обслуживания (наименование населенных пунктов) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Демщинский ФАП | 216346 Смоленская область Ельнинский район д.Демщино |
| 2 | Высоковский ФАП | 216353 Смоленская область Ельнинский район д.Высокое |
| 3 | Лапинский ФАП | 216335 Смоленская область Ельнинский район д.Лапино |
| 4 | Шараповский ФАП | 216330 Смоленская область Ельнинский район д.Шарапов |
| 5 | Павловский ФАП | 216347 Смоленская область Ельнинский район д.М.Павлово |
| 6 | Мутищенский ФАП | 216351 Смоленская область Ельнинский район д.Ст.Мутище |

Население муниципального образования получает амбулаторно-поликлинические и стационарные услуги в районных учреждениях здравоохранения, анализ емкости которых был произведен в Схеме территориального планирования Ельнинского муниципального района.

#### 1.4.3.3. Физическая культура и спорт

Развитие физической культуры и массового спорта относится к одному из методов организации общественной жизни, а также является важнейшим элементом в оздоровлении нации.

На территории поселения объекты физической культуры и спорта имеются только при образовательном учреждении, сложившаяся ситуация существенно ограничивает возможность их использования для населения старшего возраста.

Обеспеченность объектами физкультуры и спорта на территории поселения следует охарактеризовать, как низкую. Следует дополнительно отметить, что спортивные объекты размещены при образовательных учреждениях, что не позволяет заниматься спортом всем жителям поселения. Уровень развития материальной базы и инфраструктуры спорта в настоящее время не соответствует современным требованиям. Поэтому важнейшей задачей в области развития массового спорта является укрепление и модернизация материально-технической базы, создание условий для подготовки и привлечения к работе квалифицированных кадров.

#### 1.4.3.4. Организация досуга и библиотечное обслуживание

На территории Леонидовского сельского поселения действуют следующие учреждения культурно-досугового типа.

Таблица 9

Учреждения организации досуга

| №№ п/п | Учреждения, предприятия, сооружения | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Шараповский СДК | д. Шарапово |
| 2 | Демщинский СДК | д. Демщино |
| 3 | Высоковский СДК | д. Высокое |
| 4 | СК Павловский | д. Павлово |
| 5 | СДК Мутищенский | д. Ст. Мутище |
| 6 | Лапинский СДК | д. Лапино |
| 7 | Новолукский СК | д. Луки |

Уровень обеспеченности числом мест в зрительных залах в учреждении культурно - досугового типа и в сфере библиотечного обслуживания населения соответствует нормативному показателю, но необходима модернизация, направленная на обеспечение соответствия современным требованиям, в том числе, по уровню технического состояния помещений, уровню информатизации, оснащению мультимедийными устройствами и обеспечению доступа к всемирной сети «Интернет».

Развитие духовного и культурного потенциала поселения должно предусматривать расширение сети учреждений культуры и искусства, повышение качества и количества предоставляемых услуг, организацию новых типов учреждений культурно - досуговой деятельности - многопрофильных центров культурно - досугового назначения, клубов по интересам, семейных, детских развлекательных комплексов и др.

#### 1.4.3.5. Бытовое обслуживание

Обеспечение бытового обслуживания населения является важной задачей для органов местного самоуправления. Развитие системы объектов торговли, общественного питания, связи создает благоприятный инвестиционный климат, позволяя обеспечить достойные условия проживания местного населения и привлекаемых специалистов, что не может не оказать положительного воздействия на развитие экономики, в первую очередь, на отрасли, требующие привлечения внешних трудовых ресурсов, а также сократить отток населения.

Уровень обеспеченности магазинами продовольственных и непродовольственных товаров соответствуют нормативному уровню, однако данный показатель носит ориентировочный характер, а реальные потребности современного рыночного общества его существенно превышают.

Таблица 10

Перечень объектов торговли и общественного питания

| №№ п/п | Предприятия | Местоположение | Емкость (кв.м), вместимость(чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. измерения | фактически |
| 1 | магазин ПО «Колос» | д .Шарапово | кв. м. | 44,0 |
| 2 | магазин Ельнинское Райпо | д. Демщино | кв. м | 48,0 |
| 3 | магазин ИП Ефимочкина Е.А. | д. Высокое | кв. м | 26,0 |
| 4 | магазин ИП Сенухова Е.Н. | д. Коситчено | кв. м | 30,0 |
| 5 | магазин ИП Сенухова Е.Н. | д . Лапино | кв. м | 25,0 |
| 6 | магазин ИП Сенухова Е.Н. | д. Ст. Мутище | кв. м | 20,0 |
| 7 | магазин ИП Леонов А.А. | д. Шарапово | кв. м | 36,0 |
| 8 | павильон ИП Сенухова Е.Н. | д. Малое Павлово | кв. м | 27,0 |
| 9 | павильон ИП Богачев В.С. | д. Ст. Мутище | кв.м. | 35,0 |
| 10 | павильон ИП Никитин А.В. | д. Малое Павлово | кв. м. | 24,0 |

## 1.5. Существующие объекты федеральной, региональной и муниципальной собственности на территории Леонидовского сельского поселения

На территории Леонидовского сельского поселения располагаются объекты недвижимости федеральной, региональной, муниципальной и частной форм собственности, к которым относятся объекты, принадлежащие как юридическим, так и частным лицам.

Объекты капитального строительства федерального значения, а также земельные участки (территории), предоставленные для их размещения:

  - земли лесного фонда;

  - объекты культурного наследия федерального значения;

  - магистральный газопровод;

  - ЛЭП 330 кВ.

Объекты капитального строительства регионального и районного значения, а также земельные участки (территории), предоставленные для их размещения:

  - объекты культурного наследия регионального значения;

  - территории автомобильных дорог регионального значения;

  - объекты капитального строительства производственного и коммунально-складского назначения;

  - объекты капитального строительства сельскохозяйственного назначения;

  - объекты капитального строительства учебно-образовательного назначения;

  - объекты капитального строительства здравоохранения;

  - территории специального назначения;

  - объекты капитального строительства инженерной инфраструктуры:

ОКС электроэнергетики – подстанция 35 кВ, подстанция 110 кВ, ЛЭП 35 кВ,                     ЛЭП 110 кВ;

ОКС связи – линия электросвязи:

  - земельные участки, находящиеся в государственной собственности Смоленской области, в соответствии с таблицей 11:

Таблица 11

Перечень земельных участков,                                                                                      находящихся в государственной собственности Смоленской области

| № п/п | Кадастровый номер | Местополо-жение | Пло-щадь, кв. м | Категория | Разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 67:08:0000000:333 | Ельнинский район, Новоспасс-кое с.п., дер. Ново-спасское | 748 | земли населенных пунктов | земельные участки (территории) общего пользования (автомобильная дорога "Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново") |
| 2. | 67:08:0030103:535 | Ельнинский район, Новоспасское сельское поселение, вблизи д. Новоспасс-кое, д. Коситчено | 2971 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | автомобильный транспорт (автомобильная дорога "Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново") |

В реестре государственной собственности Смоленской области находятся земельные участки с кадастровыми номерами 67:08:0000000:67, 67:08:0000000:70, 67:08:0000000:87, 67:08:0000000:88 под автомобильными дорогами. Границы указанных земельных участков не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства, в связи с этим не представляется возможным определить их местоположение.

Объекты капитального строительства местного значения, а также земельные участки (территории), предоставленные для их размещения:

  - территории индивидуальной жилой застройки;

  - территории общественной застройки (за исключением территорий, находящихся в частной собственности);

  - объекты капитального строительства культурно-досугового назначения;

  - территории общего пользования в границах населенных пунктов (зеленые насаждения, улицы, дороги, проезды, площадки);

  - территории специального назначения, в том числе кладбищ;

  - объекты капитального строительства инженерной инфраструктуры:

ОКС электроэнергетики – трансформаторные подстанции, ЛЭП 10 кВ;

ОКС водоснабжения – артезианские скважины и водонапорные башни, водопроводы.

## 1.6. Жилой фонд

Жилой фонд Леонидовского сельского поселения составляет 45,6 тыс. м2.

Средняя жилобеспеченность – 30,6 м2/чел.

Таблица 12

Характеристика жилого фонда

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая площадь жилого фонда всего в т.ч.: | тыс. м2 общей площади | 45,6 |
|  | В индивидуальных жилых домах |  | 37,2 |
|  | В многоквартирных жилых домах |  | 8,4 |
|  | Специализированный(общежитие) |  | - |
| 2 | Аварийный и ветхий фонд | тыс. м2 общей площади | 0,2 |
| 3 | Общее число жилых зданий/ из них в аварийном состоянии | единиц | 710/6 |
| 4 | Распределение жилого фонда по формам собственности в т.ч.: | тыс. м2 общей площади | 45,6 |
|  | частная |  | 44,7 |
|  | муниципальная |  | 0,9 |
|  | общественная |  | - |
| 5 | Инженерное оборудование: | %% |  |
|  | водопровод |  | 27,3 |
|  | канализация |  | 9,2 |
|  | центральное отопление |  | - |
|  | газ |  | 43,4 |
|  | ванными( душем) |  | 5,7 |

Выводы:

Порядка 98% жилья поселения частная собственность. Наибольшая площадь жилых домов (около 65%) была построена в период 1971-1995 гг. Жилобеспеченность средняя. В целом оборудованность жилого фонда поселения инженерным обеспечением следует характеризовать, как низкую.

## 1.7.	Анализ состояния транспортной инфраструктуры

### 1.7.1. Внешний транспорт и улично-дорожная сеть

Транспортная инфраструктура Леонидовского сельского поселения представлена   автомобильным транспортом.

Автомобильный транспорт

Автодорожная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении межрегиональных, внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильных дорог:

- регионального значения III технической категории «Рославль – Ельня – Дорогобуж – Сафоново» и «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас-Деменск – Ельня – Починок.

- межмуниципального значения:

- «Рославль – Ельня – Дорогобуж – Сафоново» - Луки V технической категории;

- «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас-Деменск – Ельня - Починок» - Павлово IV технической категории;

- «Ельня - Высокое» IV технической категории;

- «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас-Деменск – Ельня - Починок» - Щеплево IV технической категории;

- «Высокое - Угрица» IV технической категории;

- «Ельня – Демщино - Андреевское» IV технической категории;

- «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас-Деменск – Ельня - Починок» - Битюково» - Шарапово - Иванево IV технической категории;

- «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас-Деменск – Ельня - Починок» - Битюково IV технической категории;

- «Лысовка – Леонидово» IV технической категории;

- «Ельня – Демщино - Андреевское» - Садки V технической категории;

- «Высокое – Ново-Андреевка – Гонечье» V технической категории;

- «Ельня – Высокое – Погорное» - Городок V технической категории;

- «Ельня – Высокое» - Зубаревка IV технической категории;

- «Ельня – Высокое» - Погорное IV технической категории.

- улично-дорожной сети населенных пунктов.

Таблица 13

Характеристика автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения Леонидовского сельского поселения

| Индекс дороги | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км | Категория | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональное значение |
|  | Рославль – Ельня – Дорогобуж – Сафоново | 26,83 | III | асфальтобетон |
|  | «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас-Деменск – Ельня – Починок | 10,222 | III | асфальтобетон |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 37,052 |  |  |
| Межмуниципальное значение |
|  | «Рославль – Ельня – Дорогобуж – Сафоново» - Луки | 3,50 | V | асфальтобетон |
|  | «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас-Деменск – Ельня - Починок» - Павлово | 9,11 | IV | асфальтобетон |
|  | Ельня - Высокое | 21,2 | IV | асфальтобетон |
|  | «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас-Деменск – Ельня - Починок» - Щеплево | 7,50 | IV | асфальтобетон |
|  | Высокое - Угрица | 5,25 | IV | гравий |
|  | Ельня – Демщино - Андреевское | 9,50 | IV | 8,50 км – асфальтобетон 7,17 км - грунт |
|  | «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас-Деменск – Ельня - Починок» - Битюково» - Шарапово - Иванево | 2,80 | IV | асфальтобетон |
|  | «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас-Деменск – Ельня - Починок» - Битюково | 4,90 | IV | асфальтобетон |
|  | Лысовка – Леонидово | 2,30 | IV | асфальтобетон |
|  | «Ельня – Демщино - Андреевское» - Садки | 4,10 | V | асфальтобетон |
|  | Высокое – Ново-Андреевка – Гонечье | 10,50 | V | гравий |
|  | «Ельня – Высокое – Погорное» - Городок | 3,18 | V | гравий |
|  | «Ельня – Высокое» - Зубаревка | 1,68 | IV | гравий |
|  | «Ельня – Высокое» - Погорное | 3,63 | IV | асфальтобетон |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 89,15 |  |  |

Внутренняя транспортная сеть населенных пунктов Леонидовского сельского поселения характеризуется наличием основного направления, представленного главной поселковой улицей, а также систему основных и второстепенных улиц в жилой застройке. В населенных пунктах поселения находятся следующие поселковые улицы и дороги:

Существующая геометрия внутренней транспортной сети связана с  геометрией планировочной структуры, обусловленной исторически сложившейся застройкой и особенностями геоморфологии.

Главные поселковые улицы обеспечивают корреспонденцию между планировочными блоками внутри населенных пунктов, а также транзитное движение транспортных средств через населенные пункты. Минимальная нормативная ширина   главной поселковой улицы – 15-18 метров в красных линиях (рекомендуемая при новой застройке – 20-26 м). Зачастую ширина улицы в красных линиях не выдерживается, что обусловлено исторически сложившейся застройкой. При организации движения транспорта в местах пересечения элементов улично-дорожной сети в настоящее время организованы нерегулируемые перекрестки.

Основные улицы в жилой застройке предназначены для организации транспортно-пешеходных связей внутри жилой застройки. Ширина в красных линиях составляет 12-15 метров (рекомендуемая ширина при осуществлении нового строительства – 20 м). В системе исторически сложившейся застройки указанная ширина улиц в красных линиях выдерживается не всегда.

Основным направлением развития системы внутреннего транспорта является выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движении, в частности, по устройству светофорного регулирования территории, а также организация пешеходных переходов.

### 1.7.2. Анализ организации пассажирского сообщения

Пассажирские перевозки на территории Леонидовского сельского поселения осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильный транспорт

Связь между районным центром г. Ельня и центральными населенными пунктами осуществляется с помощью автобусов.

Леонидовское сельское поселение имеет относительно развитую сеть пригородных автобусных маршрутов.

### 1.7.3. Выводы по обеспеченности территории транспортной инфраструктурой

К достоинствам сложившейся транспортной инфраструктуры на территории Леонидовского сельского поселения относятся:

- -  охват поселения системой транспортного обслуживания, в т.ч. наличие развитой системы пассажирского сообщения.

К недостаткам сложившейся транспортной инфраструктуры на территории Леонидовского сельского поселения относятся:

- основным недостатком автобусного обслуживания территории муниципального образования является малое число рейсов в обслуживании населённых пунктов, а также высокая степень износа автобусов, осуществляющих пассажироперевозки

- не все дороги и улицы поселения имеют твердое покрытие.

## 1.8. Анализ организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Согласно п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Для организации захоронения в структуре муниципального образования выделены территории, отнесенные к зонам специального назначения - кладбища традиционного захоронения с возможностью захоронения после кремирования.

Характеристики существующих кладбищ на территории Леонидовского сельского поселения приведены в таблице ниже.

Таблица 14

Характеристики существующих кладбищ

| № п/п | Наименование | Площадь, га | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище, расположенное в 0,75 км к югу от д. Волково-Егорье | 2,00 | 50/V |
| 2 | Кладбище, расположенное в 0,14 км к западу от д. Богодилово | 0,34 | 50/V |
| 3 | Кладбище, расположенное в восточной части д. Дрогинино | 0,20 | 50/V |
| 4 | Кладбище, расположенное в 0,19 км к юго-востоку от д. Садки | 0,46 | 50/V |
| 5 | Кладбище, расположенное в 3,03 км к востоку от д. Демщино | 2,00 | 50/V |
| 6 | Кладбище, расположенное в 0,73 км к северу от д. Иванево | 0,30 | 50/V |
| 7 | Кладбище, расположенное в 0,50 км к юго-востоку от д. Леонидово | 0,20 | 50/V |
| 8 | Кладбище, расположенное в 0,09 км к югу от д. Большое Павлово | 0,50 | 50/V |
| 9 | Кладбище, расположенное в 0,15 км к востоку от д. Орлы | 0,92 | 50/V |
| 10 | Кладбище, расположенное в 0,29 км к юго-западу от д. Новоспасское | 0,50 | 50/V |
| 11 | Кладбище, расположенное в северной части д. Шатьково | 0,27 | 50/V |
| 12 | Кладбище, расположенное в д. Луки | 0,14 | 50/V |
| 13 | Кладбище, расположенное в 0,1 км к северу от д. Лапино | 0,41 | 50/V |
| 14 | Кладбище, расположенное в 0,07 км к востоку от д. Нешево | 0,44 | 50/V |
| 15 | Кладбище, расположенное в юго-западной части д. Липня | 0,24 | 50/V |
| 16 | Кладбище, расположенное д. Старое Мутище | 0,58 | 50/V |
| 17 | Кладбище, расположенное в 1,03 км к северо-востоку от д. Новое Мутище | 0,32 | 50/V |
| 18 | Кладбище, расположенное в 0,12 км к югу от д. Сухой Починок | 0,48 | 50/V |
| 19 | Кладбище, расположенное в 0,10 км к югу от д. Шевелево | 0,52 | 50/V |
| 20 | Кладбище, расположенное в 2,94 км к западу от д. Федоровка | 0,48 | 50/V |
| 21 | Кладбище, расположенное в 0,15 км к западу от д. Погорное | 0,15 | 50/V |
| 22 | Кладбище, расположенное в 1,59 км к северо-востоку от д. Федоровка | 0,50 | 50/V |
| 23 | Кладбище, расположенное в северной части д. Средний Починок | 0,73 | 50/V |
| 24 | Кладбище, расположенное в 4,68 км к юго-западу от д. Бабичи | 0,44 | 50/V |
| 25 | Кладбище, расположенное в северо-западной части д. Волково-Егорье | 0,14 | 50/V |
| 26 | Кладбище, расположенное в северо-западной части д. Волково-Егорье | 0,30 | 50/V |
| 27 | Кладбище, расположенное в северо-западной части д. Леоново | 0,65 | 50/V |
| 28 | Кладбище, расположенное в д. Щеплево | 0,18 | 50/V |
| 29 | Кладбище, расположенное у западной границы д. Светилово | 0,14 | 50/V |
| 30 | Кладбище, расположенное в северо-восточной части д. Высокое | 2,39 | 50/V |
| 31 | Кладбище, расположенное в 0,17 км к северо-западу от д. Старое Щербино | 2,50 | 50/V |
| 32 | Кладбище, расположенное в д. Битяково | 0,36 | 50/V |
| 33 | Кладбище, расположенное в д. Лысовка | 0,66 | 50/V |
| 34 | Кладбище, расположенное в д. Вербилово | 1,14 | 50/V |
|  | Итого | 21,58 |  |

Согласно СНиП 2.07.01-89*, при расчете площади кладбищ, следует принимать нормативным показателем площади территории под захоронение 0,24 га/тыс. чел. Принимая во внимание существующую численность населения 1487 человек, расчетная потребность в территориях для захоронения, при 100% захоронении традиционным способом, составляет 0,36 га. Исходя из этого, можно сделать заключение о том, что территория муниципального образования обеспечена местами для захоронений.

## 1.9. Анализ организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

### 1.9.1. Водоснабжение

Водоснабжение на территории  Леонидовского сельского поселения осуществляется из подземных источников. Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды, производственно-технические нужды.

Нужды населения обеспечиваются от скважин, расположенных в д. Демщино, д. Шарапово, д. Битяково, д. Новоспасское, д. Коситчено, д. Старое Мутище, д. Высокое.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения  проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция сетей, а также капитальный ремонт водонапорных башен. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения

Исследование на качество забираемой воды насосными станциями первого подъема (скважинами) в местах водозабора на соответствие питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.41074-01 в населённых пунктах сельского поселения не проводилось.

В сельском поселении по состоянию на 01.01.2019 г. нет водоочистных комплексов хозяйственно-питьевого водоснабжения, системы канализации и коллекторов, очистных канализационных сооружений.

Состояние водопроводных сетей неудовлетворительное. Требуется реконструкция и ремонт.

Предусматривается  на период до 2028 г. реконструкцию водопроводных сетей, протяженностью 56,0 км.

Качество питьевой воды по санитарно-микробиологическим показателям в источниках централизованного водоснабжения соответствует гигиеническим нормативам, по санитарно-химическим показателям наблюдается превышение в воде содержания фтора.

В наиболее крупных сельских населенных пунктах имеются сооружения водопровода, состоящие, как правило, из водонапорной башни и тупиковых водопроводных сетей. Водозабор осуществляется, в основном, из водоразборных колонок. Системами водопровода оборудованы малая часть жилых домов, здания школы и животноводческие постройки. Системы водоснабжения низкого давления обеспечивают хозяйственно-питьевые нужды населения, бытовые и частично производственные нужды предприятий, противопожарные и поливочные нужды.

В малочисленных сельских населенных пунктах, где отсутствует водопровод предусматривается децентрализованная система водоснабжения: шахтные колодцы или отдельные скважины.

Необходимо отметить, что в последние годы из-за частых преобразований сельскохозяйственных объектов в различные формы собственности и отсутствия населения в некоторых населенных пунктах, часть артезианских скважин оказались бесхозными и бездействия.

Поэтому Администрацией Леонидовского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области при наличии денежных средств в бюджете поселения земельные участки под артскважинами будут оформляться в собственность.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь  зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов  следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м, при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода. В ее пределах должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по поселению:

1. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

2. Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.

3. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

4. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

### 1.9.2. Канализация

Система канализации на территории поселения отсутствует.

На территории населенных пунктов Леонидовского сельского поселения действует выгребная система канализации и локальные (индивидуальные очистные сооружения). Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках.

Ливневая канализация и очистные сооружения для приема и очистки поверхностных стоков отсутствуют.

Муниципальное образование нуждается в строительстве очистных сооружений. Также необходимо обеспечение муниципального образования автономными системами полной биологической очистки бытовых стоков заводского изготовления, поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки.

### 1.9.3. Теплоснабжение

Теплоснабжение застройки во всех деревнях - локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа (отдельно стоящих или встроенных котельных для объектов общественно-деловой, малоэтажной и многоэтажной застройки).

### 1.9.4. Газоснабжение

На момент разработки генерального плана Леонидовское сельское поселение не газифицировано природным газом. Газоснабжение жителей осуществляется привозным сжиженным газом.

### 1.9.5. Электроснабжение

Распределение электроэнергии потребителям сельского поселения осуществляется от следующих подстанций: ПС «Ельня», ПС «Шарапово» (расположены за границей поселения), ПС «Высокое», ПС «Павлово», ПС «Лапино», ПС «Мутище», сведения по подстанциям представлены в таблице ниже.

Таблица 15

Сведения по подстанциям*

| Наименова-ние объекта центра питания, класс напряжения | Год ввода/год реконструк-ции (при изменении установлен-ной мощности) | Установ-ленная мощность трансфор-маторов | Существую-щая максималь-ная нагрузка по замерам, МВА | Резерв мощности на основании замеров режимного дня, МВА | Мощность по договорам ТП, находя-щимся на исполне-нии, МВт | Мощность по договорам ТП, находящим-ся на исполнении, МВт | Резерв мощности для технологи-ческого присоедине-ния, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шарапово 35/10 | 1992 | 8 | 0,38 | 3,93 | 0,037 | 0,00 | 3,91 |
| Ельня 110/35/10 | 1982 | 32 | 5,83 | 13,18 | 0,1042 | 0,38 | 12,95 |
| Лапино 110/35/10 | 1981 | 11,2 | 0,6 | 5,99 | 0,036 | 0,05 | 5,95 |
| Павлово 35/10 | 1989 | 5 | 0,18 | 2,48 | 0 | 0,00 | 2,48 |
| Мутище 35/10 | 1988 | 4,1 | 0,15 | 1,61 | 0 | 0,00 | 1,61 |
| Высокое 35/10 | 1976 | 5,6 | 0,82 | 1,12 | 0,0465 | 0,02 | 1,10 |

* - Предельная свободная мощность для технологического присоединения, мощность установленных трансформаторов и загрузка подстанций указана в соответствии с данными на сайте https://www.mrsk-1.ru/customers/territory/bandwidth/ на период III квартала 2019 года

Таблица 16

Местоположение, наименование, загруженность и мощность ТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ в границах Леонидовского сельского поселения*

| Населенный пункт | Район субъекта РФ | Наименование РЭС | № ТП -6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформато-ров, кВА | Свободная полная трансформаторная мощность для технологического присоединения потребителей * по результатам замера максимума нагрузки, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Андреевское | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-026 | 1х100 | 39 |
| д. Бабичи | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-275 | 1х63 | 18 |
| д. Баранцево | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-201 | 1х30 | 12 |
| д. Бибирево | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-193 | 1х25 | 9 |
| д. Битяково | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-055 | 1х25 | 10 |
| д. Бобылево | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-060 | 1х100 | 40 |
| д. Большое Павлово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-227 | 1х63 | 18 |
| д. Вербилово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-217 | 1х60 | 18 |
| д. Волково-Егорье | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-052 | 1х100 | 39 |
| д. Высокое | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-267 | 1х160 | 83 |
| д. Высокое | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-268 | 1х160 | 82 |
| д. Высокое | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-300 | 1х20 | 12 |
| д. Гурьево | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-024 | 1х10 | 5 |
| д. Демщино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-027 | 1х250 | 156 |
| д. Демщино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-031 | 1х250 | 156 |
| д. Драгинино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-021 | 1х60 | 30 |
| д. Заполье | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-230 | 1х100 | 40 |
| д. Зубаревка | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-297 | 1х10 | 1 |
| д. Зубово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-270 | 1х60 | 18 |
| д. Зубово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-274 | 1х30 | 11 |
| д. Иванево | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-053 | 1х30 | 10 |
| д. Коситчено | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-209 | 1х60 | 17 |
| д. Лапино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-189 | 1х100 | 43 |
| д. Лапино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-191 | 1х250 | 153 |
| д. Лапино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-339 | 1х160 | 78 |
| д. Липня | Ельнинский | Ельнинский | 10/,04кВ ТП-194 | 1х100 | 39 |
| д. Леонидово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-049 | 1х100 | 41 |
| д. Леоново | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-063 | 1х100 | 42 |
| д. Луки | Ельнинский | Ельнинский | 10/04кВ ТП-343 | 1х160 | 81 |
| д. Лысовка | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-050 | 1х100 | 40 |
| д. Максаки | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-197 | 1х30 | 10 |
| д. Малое Павлово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-219 | 1х100 | 40 |
| д. Малое Павлово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-223 | 1х160 | 81 |
| д. Малое Павлово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-225 | 1х100 | 40 |
| д. Малое Павлово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-226 | 1х60 | 19 |
| д. Малое Павлово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-373 | 1х250 | 150 |
| д. Мутище | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-286 | 1х100 | 43 |
| д. Мутище | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-287 | 1х100 | 42 |
| д. Мутище | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-288 | 1х160 | 82 |
| д. Мутище | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-289 | 1х250 | 153 |
| д. Мутище | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-352 | 1х100 | 43 |
| д. Нешево | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-212 | 1х10 | 1 |
| д. Ново-Спасское | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-204 | 1х100 | 39 |
| д. Ново-Спасское | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-205 | 1х100 | 43 |
| д. Ново-Спасское | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-340 | 1х320 | 210 |
| д. Новоселье | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-299 | 1х40 | 15 |
| д. Озеренск | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-059 | 1х100 | 43 |
| д. Передельники | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-192 | 1х30 | 18 |
| д. Петрово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-051 | 1х30 | 10 |
| д. Петуховка | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-296 | 1х63 | 17 |
| д. Подгорное | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-075 | 1х30 | 11 |
| д. Ржавец | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-233 | 1х30 | 11 |
| д. Садки-Ревячка | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-025 | 1х100 | 80 |
| д. Селиба | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-072 | 1х100 | 40 |
| д. Скоково | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-065 | 1х30 | 10 |
| д. Старое Щербино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-232 | 1х60 | 19 |
| д. Старое Мутище | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-292 | 1х160 | 80 |
| д. Старое Мутище | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-293 | 1х160 | 81 |
| д. Старое Мутище | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-295 | 1х160 | 82 |
| д. Старшевка | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-216 | 1х60 | 19 |
| д. Строина | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-198 | 1х10 | 1 |
| д. Токарево | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-020 | 1х10 | 5 |
| д. Угрица | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-264 | 1х100 | 41 |
| д. Федоровка | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-283 | 1х60 | 19 |
| д. Шатьково | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-203 | 1х25 | 11 |
| д. Шарапово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-103 | 1х250 | 149 |
| д. Шарапово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-108 | 1х250 | 151 |
| д. Шарапово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-109 | 1х100 | 42 |
| д. Шарапово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-110 | 1х63 | 19 |
| д. Шарапово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-078 | 1х250 | 148 |
| д. Шарапово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-432 | 1х250 | 151 |
| д. Шарапово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-047 | 1х250 | 149 |
| д. Шарапово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-048 | 1х160 | 42 |
| д. Щербино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-213 | 1х100 | 43 |
| д. Щиплево | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-057 | 1х40 | 12 |

* - Свободная мощность для технологического присоединения, мощность установленных трансформаторов и загрузка трансформаторных подстанций указаны в соответствии с данными на сайте https://www.mrsk-1.ru/customers/territory/bandwidth/ на период III квартала 2019 года

Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 10 кВ по ВЛ 10 кВ через трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

Основными потребителями электроэнергии являются:

- промышленные предприятия;

- коммунально-бытовые потребители;

- сельскохозяйственные предприятия.

### 1.9.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание

Инфраструктура связи включает системы электронной и проводной связи, телевидения и радиовещания, почтовую и телеграфную связи.

Естественным монополистом в предоставлении услуг проводной связи в районе  является Смоленский филиал ОАО «Центртелеком».

Внутризоновая первичная сеть Смоленского филиала ОАО «Центртелеком» на территории района построена с использованием следующих сооружений связи:

Волоконо-оптические линии связи между райцентрами и краевым центром, уплотненные системами передачи синхронной цифровой иерархии SDH.

Линии связи с медножильным кабелем. Кабеля проложены в грунте, вдоль основных дорожных магистралей.

Территорию поселения обеспечивают подвижной сотовой связью такие крупные российские операторы, как МТС, Билайн, Мегафон и ТЕЛЕ –2. Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%.

Наиболее социально значимой остается почтовая связь, обеспечивающая повсеместное предоставление универсальных услуг связи, т.к. услуги других видов связи менее доступны для значительной части населения в силу недостаточного развития их сетей и средств, а также высоких тарифов.

Почтовая связь по-прежнему доминирует на рынке услуг по распространению печати. Увеличился обмен письменной корреспонденции. Количество телеграмм уменьшилось в связи с развитием проводной и беспроводной связи.

Основным оператором телевизионного вещания в районе является «Смоленский областной радиотелевизионный передающий центр».

Филиал ФГУП «РТРС» «Смоленский ОРПЦ» является одним из крупнейших операторов связи по эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ общероссийских и региональных телевизионных компаний.

В соответствии с ГОСТ 7845-79 вещание производится в системе цветности SECAM DK (625 строк, 50 полей, чересстрочная развертка).

Район находится в зоне действия Смоленской телевизионной башни. Станция является многопрограммной, укомплектована мощными телевизионными и радиовещательными передатчиками 1-20 кВт  Данная станция в основном и формирует информационное пространство района, т.к. ее радиус действия составляет 50-60 км, что позволяет охватить телевидением 76,1% населения. Таким образом, технические средства ОРТПЦ обеспечивают программой  «1 канал» - 97,5% населения района, программой «Россия» -78,8%, программой областного (регионального) телевидения 50,4%.

Таблица 17

| № п/п | Канал вещания | ТВ канал | Мощность передатчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первый канал | 2 | 5 кВт |
| 2 | Телеканал Вести | 10 | 20 кВт |
| 3 | Телеканал Россия | 4 | 20 кВт |

## 1.10.  Анализ санитарно-экологического состояния природной среды

Анализ санитарно-экологического состояния природной среды проводится в целях оценки территории Леонидовского сельского поселения с точки зрения пригодности для развития селитебной функции, а также для осуществления хозяйственной деятельности, учитывая право жителей на создание и поддержание комфортных условий проживания в экологически безопасной и комфортной среде.

Вопросы охраны природы являются актуальными при решении экономического и социального развития проектируемой территории.

Охрана окружающей среды – это комплекс мероприятий, направленных на предотвращение ее загрязнения и рациональное использование природных ресурсов.

### 1.10.1. Состояние почвенного покрова

Неоценимым богатством сельского поселения являются земельные и почвенные ресурсы.

Почва, являясь основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни и здоровье населения.

Загрязнение почв на территории поселения происходит в основном вследствие выбросов вредных химических соединений от промышленных предприятий и транспорта. Интенсивным источником загрязнения почв являются несанкционированные свалки промышленных и бытовых отходов, размещаемые с нарушением требований санитарных норм и правил.

Наибольший уровень загрязнения тяжелыми металлами и углеводородами отмечается вдоль транспортных магистралей, на территориях предприятий, автостоянок и др.

Загрязнителями почв, подземных вод и открытых водоемов являются животноводческие комплексы. В результате применения интенсивных технологий промышленного содержания животных, специализации и концентрации производства, происходит накопление больших объемов жидкого навоза и навозных стоков. В почве возрастает накопление подвижного цинка, железа, меди под влиянием внесения высоких доз экскрементов животных. В почву поступают патогенные микроорганизмы, растворимые соли, в том числе, в значительных количествах хлористый натрий. Избыток натрия и калия способствует накоплению растворимых солей, разрушающих поглощающий комплекс. При ежегодном систематическом внесении высоких доз навозных стоков в почве нарушается механизм преобразования веществ, ухудшаются физические свойства почвы — водопроницаемость, влагоемкость, содержание кислорода.

Для почв Леонидовского сельского поселения характерен процесс снижения содержания гумуса, что отрицательно сказывается на плодородии. Истощение запасов гумуса отрицательно влияет на агрофизические, физико-химические свойства и биологическую активность почвы, ухудшает ее водно-воздушный, тепловой и пищевой режимы, уменьшает способность почвы противостоять таким негативным явлениям, как подкисление и засоление.

Причиной потерь гумуса в почве является низкий уровень использования органиче-ских и минеральных удобрений, незначительный удельный вес в структуре посевных пло-щадей бобовых культур и многолетних трав, высокая интенсивность обработок и повышен-ная аэрация (высокая насыщенность севооборота парами и пропашными культурами), эро-зия почвы. По расчетам специалистов НИИСХ Юго-Востока, для накопления 1% гумуса, при внесении ежегодно на 1 гектар 12 т органических удобрений, потребуется 50 лет.

### 1.10.2. Атмосферный воздух

Уровень загрязнения атмосферы определяется совокупностью выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников (предприятий), а также выбросов от автомобильного транспорта.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха является автотранспорт – на него приходится около 70% общего валового выброса загрязняющих веществ. В отработанных газах автомобилей содержится около 200 наименований загрязняющих веществ, большинство из которых токсичны. Среди вредных веществ, выбрасываемых карбюраторными автомобилями в окружающую природную среду, наибольшее количество приходится на оксид углерода, углеводороды, оксид азота, соединения свинца; в отработавших газах дизельного автотранспорта содержатся: углеводороды, оксиды азота, сажа, формальдегиды. Контроль токсичности выхлопных газов автомобилей проводится ежегодно во время технических осмотров.

Учитывая возрастающий уровень автомобилизации населения, увеличение интенсивности движения автотранспорта следует уделить особое внимание вопросу охраны атмосферного воздуха от загрязнений. Для уменьшения вредного воздействия выбросов автотранспорта вдоль автомобильных дорог должны создаваться специальные защитные насаждения.

### 1.10.3. Качество поверхностных водных объектов

Водные ресурсы Леонидовского сельского поселения используются для хозяйственно-бытовых, промышленных, сельскохозяйственных нужд, рыболовства, рекреационных целей, а также служат приемниками сточных вод.

Источниками загрязнения поверхностных вод служат промышленные, сельскохозяйственные и коммунальные предприятия, неочищенные стоки с территории поселений, сельхозугодий, дорог, несанкционированных свалок, выпадение загрязняющих веществ с атмосферными осадками, а также за счет трансграничного переноса загрязняющих веществ.

Почти для всех животноводческих объектов характерно загрязнение территории навозом, отсутствие обвалования ферм и организации ливневого стока, отсутствие навозохранилищ. В период весеннего половодья и дождевых паводков происходит смыв навоза с территории животноводческих объектов поверхностным стоком.

### 1.10.4. Водные ресурсы

В результате ведения мониторинга подземных вод выявлено, что в пределах селитебных зон качество грунтовых вод в большинстве случаев не соответствует санитарным нормам не только по органолептическим, но и по таким показателям, как окисляемость перманганатная, азотсодержащие компоненты, нефтепродукты, СПАВ. Максимальное загрязнение грунтовых вод отмечается в зонах влияния крупных промышленных объектов. Загрязненные грунтовые воды могут оказывать отрицательное влияние и на хорошо защищенные межпластовые водоносные горизонты. Выборочное опробование показало, что при существующей практике строительства эксплуатационных скважин путем оборудования их одной фильтровой колонной без изоляции грунтового горизонта обсадными трубами происходит переток загрязненных грунтовых вод по затрубному пространству в процессе их эксплуатации. Следовательно, при сооружении эксплуатационных скважин на межпластовые водоносные горизонты организациям, проводящим их проектирование и сооружение, необходимо предусматривать тщательную изоляцию грунтовых вод.

### 1.10.5. Шумовая обстановка

Основным источником шума на территории населённых пунктов Леонидовского сельского поселения является автомобильный и железнодорожный транспорт.

Допустимый уровень шума для территорий, непосредственно прилегающих к жилым зданиям, в дневное время составляет 70 дбА (СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»).

Наибольшая интенсивность движения автотранспорта наблюдается на автомобильных дорогах:

- регионального значения III технической категории «Рославль – Ельня – Дорогобуж – Сафоново» и «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас-Деменск – Ельня – Починок.

- межмуниципального значения:

- «Рославль – Ельня – Дорогобуж – Сафоново» - Луки V технической категории;

- «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас-Деменск – Ельня - Починок» - Павлово IV технической категории;

- «Ельня - Высокое» IV технической категории;

- «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас-Деменск – Ельня - Починок» - Щеплево IV технической категории;

- «Высокое - Угрица» IV технической категории;

- «Ельня – Демщино - Андреевское» IV технической категории;

- «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас-Деменск – Ельня - Починок» - Битюково» - Шарапово - Иванево IV технической категории;

- «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас-Деменск – Ельня - Починок» - Битюково» IV технической категории;

- «Лысовка – Леонидово» IV технической категории;

- «Ельня – Демщино - Андреевское» - Садки V технической категории;

- «Высокое – Ново-Андреевка – Гонечье» V технической категории;

- «Ельня – Высокое – Погорное» - Городок V технической категории;

- «Ельня – Высокое» - Зубаревка IV технической категории;

- «Ельня – Высокое» - Погорное IV технической категории.

Проблема шумового и вибрационного воздействия автомобильного транспорта на население актуальна для д. Шарапово, д. Леоново по территории которых проходят транзитные транспортные потоки по вышеуказанным автомобильным дорогам. Для жилой застройки, расположенной вдоль указанных автодорог, необходимо проведение мероприятий по защите от шума, в частности, устройство специальных зеленых насаждений, выполняющих шумозащитные функции.

Остальная сложившаяся жилая застройка Леонидовского сельского поселения,  представленная малоэтажными (индивидуальными) домами с озеленёнными приусадебными участками, а также многоквартирными жилыми домами, не требует организации дополнительных мероприятий по снижению уровня шума.

## 1.11. Оценка организации санитарной очистки территории

В соответствии с требованиями п.2 ст. 44 Федерального закона N7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при планировании городских и сельских поселений должны приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления.

Организация в соответствии с современными требованиями санитарной очистки территории населенных пунктов с решением проблем утилизации, вывоза и обезвреживания твердых бытовых и  жидких нечистот вносит значительный вклад в предотвращение загрязнения воды, почвы, атмосферного воздуха и улучшения состояния окружающей среды.

К вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора (согласно п. 18 ч. 1 ст. 14 № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Объектами санитарной очистки и уборки в Леонидовском сельском поселении являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, парки, скверы общественного пользования, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Основными источниками образования отходов на территории Леонидовского сельского поселения являются:

- сельское население;

- учреждения и предприятия общественного назначения, организации и объекты торговли;

- производственные объекты;

- транспорт.

На территории Леонидовского сельского поселения уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично.

Зимняя уборка территорий

- уборка снега и снежно-ледяных образований с проезжей части улиц, дорог, с подходов к школам, к детским дошкольным учреждениям, ФАПам, общественным помещениям (производится при снегопадах, образовании гололёда, оттепели и в др. периоды по мере необходимости);

- очистка крыш от снега, снежных наростов и образований ледяных сосулек (производится по мере необходимости в зависимости от погодных условий, с обязательным осуществлением комплекса охранных мероприятий);

- учреждения по эксплуатации зданий с наступлением весны организовывают общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирая и удаляя мусор, оставшийся снег и лёд.

Летняя уборка территорий

- при переходе на летнюю уборку тщательно очищаются пешеходные дорожки и площадки дворов с усовершенствованными покрытиями от наносов, а всю территорию поселения – от накопившихся за зиму загрязнений;

- проводится уборка придомовых территорий;

- производится расчистка и благоустройство основных и прилегающих территорий кладбищ (уборка мусора, свалок, удаление валежника, скашивание травы, прореживание кустарника, а также удаление сухостоя и аварийных деревьев на территории кладбищ), не занятых непосредственно захоронениями, а также территорий, прилегающих к ограждению кладбищ;

- проводятся мероприятия по выявлению несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов и их ликвидации.

Санитарная очистка

С 01.01.2019 на территории Смоленской области обращение с твердыми коммунальными отходами организовано в соответствии с Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми ком-мунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641» и Порядком сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Смоленской области, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 01.08.2017 № 503.

В соответствии с пунктом 7 ст. 12 Закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее - Закон № 89-ФЗ) запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

Схема потоков отходов от источников образования отходов до мест размещения предусмотрена Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Смоленской области, утвержденной Приказом начальника Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии от 14.01.2019 № 0005/0103.

На сегодняшний день твердые коммунальные отходы от предприятий и жилого сектора, образующиеся на территории Леонидовского сельского поселения, собираются и транспортируются на полигон ТКО вблизи д. Васильки Ельнинского района, обслуживаемый ОГУП «Экология». Сведения о полигоне, о движении ТКО от источников образования до объектов размещения отходов представлены в таблицах № 18.1,18.2.

Для сбора ТКО на территории Леонидовского сельского поселения применяются в основном контейнеры объемом 0,75 м3. Крупногабаритные отходы складируются на контейнерных площадках, оттуда вручную грузятся на самосвалы и транспортируются на свалку. Подавляющее большинство объектов санитарной очистки (магазинов, административных учреждений, предприятий бытового обслуживания и пр.) не имеет отдельных контейнерных площадок, а складирует их совместно с жилым фондом.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156, статьей 3 областного закона от 23.03.2017 № 28-з «О разграничении полномочий органов государственной власти Смоленской области в сфере обращения с отходами производства и потребления», в целях предотвращения вредного воздействия твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду, вовлечения полезных компонентов, содержащихся в твердых коммунальных отходах, в хозяйственный оборот принято постановление Администрации Смоленской области от 01.08.2017 № 503 «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Смоленской области».

Указанное постановление регулирует деятельность по накоплению твердых коммунальных отходов, в том числе их раздельному накоплению, на территории Смоленской области, а также определяет ряд требований к контейнерам и контейнерным площадкам для твердых коммунальных отходов.

Раздельное накопление ТКО предусматривает разделение ТКО потребителями и складирование отсортированных ТКО в контейнерах для соответствующих видов ТКО.

Организация раздельного накопления ТКО в зависимости от объемов образуемых ТКО и плотности застройки территории осуществляется следующими способами:

- установка специальных контейнеров для селективного сбора бумаги, стекла, пластика, металла;

- установка контейнеров для утильных фракций (бумага, стекло, пластик и другое) и стандартных контейнеров для ТКО (с пищевой составляющей) на специ-ально отведенных местах.

При осуществлении раздельного накопления ТКО используются контейнеры с цветовой индикацией, соответствующей разным видам ТКО:

- в контейнеры с синей цветовой индикацией складируются ТКО, классифицируемые в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов» (далее - ФККО), как отходы производства бумаги и бумажных изделий.

Таблица 18.1

Информация о транспортировании ТКО от источников образования до объектов обработки и размещения ТКО по состоянию на 01.01.2019г. (на территории Леонидовского сельского поселения)

| п/п | Наимено-вание зоны дея-тельности регио-нального оператора | Наименова-ние поселе-ния | Администра-тивный центр | Коли-чество насе-ленных пунк-тов | Числен-ность населе-ния, чел. на 01.01.2018 г. | Количество образован-ных ТКО, м3/год | Количест-во ТКО, направ-ляемых на объекты обра-ботки, м3/год | Количество ТКО, направляе-мых на объекты размеще-ния, м3/год | Расстояние транс-портирования ТКО от населенного пункта до ближай-шего объекта раз-мещения ТКО, включенного в ГРО-РО, км | Место расположения объекта размещения отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смоленская область | Леонидовское сельское поселение | деревня Шарапово | 22 | 1552 | 2824,64 | 2824,64 | 2739,9 | 8 | Полигон ТКО вблизи дер. Васильки Ельнинского района |
| 2. |  | Малышевское сельское поселение | деревня Малое Павлово | 14 | - |  |  |  | 37 |  |
| 3. |  | Мутищенское сельское поселение | деревня Старое Мутище | 19 | - |  |  |  | 14 |  |
| 4. |  | Новоспасское сельское поселение | деревня Лапино | 13 | - |  |  |  | 21 |  |

Таблица 18.2

Сведения об объекте размещения ТКО, включенном в ГРОРО, по состоянию на 2018 год

| Наименова-ние объекта | Наименова-ние юридичес-кого лица, эксплуати-рующего объект размеще-ния отходов | Адрес местонахождения объекта | Географи-ческие координа-ты | Суммарное количество размещен-ных отходов, тонн | Производст-венная мощность объекта, тонн/год | Проектная мощность объекта, тонн | Свободная мощность объекта, тонн | Сведения о заключении ГЭЭ проектной документа-ции объектов | Сведения о согласованной СЗЗ | Сведения о полученной лицензии | № ГРО-РО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полигон захороне-ния ТКО | ОГУП «Экология» | Смоленская обл, Ельнинский р-н, д. Васильки | 54.553862, 33.229644 | 7810 | 3360 | 123660 | 115850 | №3 от 11.06.2013 | - | № (67) 4151-СТР от 09.08.2017 | 67-00030-З-00136-250418 |

- в контейнеры с оранжевой цветовой индикацией складируются ТКО, классифицируемые в соответствии с ФККО как отходы продукции из пластмасс, не содержащих галогены, незагрязненные;

- в контейнеры с зеленой цветовой индикацией складируются ТКО, классифицируемые в соответствии с ФККО как отходы стекла и изделий из стекла незагрязненные;

- в контейнеры с серой цветовой индикацией складируются ТКО, в отношении которых не осуществляется раздельный сбор.

При осуществлении раздельного накопления ТКО при необходимости используются дополнительные цветовые обозначения (сбор стекла различных цветов, сбор текстиля и пр.).

При раздельном накоплении ТКО выделяются полезные компоненты, подлежащие обезвреживанию, обработке, утилизации, перечень которых определяется в соответствии с федеральным законодательством.

Раздельное накопление ТКО на территории Смоленской области внедряется поэтапно в соответствии с федеральным и областным законодательством.

В рамках областной государственной программы «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 933 (далее - государственная программа), планируется внедрение системы накопления ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек) у населения, включающее в себя проведение работ по закупке, установке и содержанию контейнеров.

Актуальная информация об адресах размещения контейнеров для приема использованных батареек, контейнеров для сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока, контейнеров по раздельному сбору отходов опубликована на официальном сайте Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии (http://prirod.admin-smolensk.ru/deyatelnost/sbor-othodov/), а также на официальном сайте регионального оператора по обращению с ТКО акционерного общества «Спецавтохозяйство» (http://sah67.ru/services/razdelnyy-sbor-otkhodov/).

Ртутьсодержащие отходы и отработанные источники малого тока (батарейки), принимаемые от населения, передаются для дальнейшей утилизации и обезвреживания в другие регионы Российской Федерации.

Особо следует отметить экологическую актуальность проблемы обращения с отходами на территории частного жилого сектора. Население отказывается заключать договоры со специализированными предприятиями, осуществляющими вывоз твердых коммунальных отходов, в итоге стихийно образуются несанкционированные свалки.

Несанкционированные свалки коммунальных отходов представляют серьезную экологическую опасность, так как существенно влияют на все объекты окружающей среды и являются источником загрязнения атмосферного воздуха, почвы и грунтовых вод (тяжелые металлы, полихлорбифенилы, диоксины, инсектециды и др.). Эти свалки являются еще и рассадниками крыс, мышей, насекомых и могут являться источником инфекционных заболеваний.

В рамках санитарной очистки поселения рекомендуется осуществлять:

уборку территорий проводить до 8 часов с поддержанием чистоты и порядка в течение рабочего дня;

уборку тротуаров, и остановок общественного транспорта проводить до начала уборки улиц, дорог;

уборку дворовых территорий, мест массового пребывания людей (подходы к торговым предприятиям, территории рынков, торговых зон) производить в течение всего рабочего дня;

соблюдать режим производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечить движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий;

для объектов, территорию которых невозможно убирать механизированно (из-за недостаточной ширины либо сложной конфигурации), уборка производится вручную;

уборку территорий частного домовладения (включая хозяйственные проезды) осуществлять по периметру строения, огражденного участка земли либо в створе, до проезжей части дороги;

общую очистку территории от мусора, накопившегося за зимний период времени, и его вывоз на свалки производить после таяния снега, до 1 мая;

на площадях и улицах, в садах и парках, на рынках, остановках общественного транспорта, у входов в магазины, предприятия сферы обслуживания, офисные помещения, имеющие отдельные входы, установить в достаточном количестве урны для мусора;

осуществлять уборку и вывоз снежных масс с проезжей части улиц, тротуаров, проездов;

мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период, а также мест для приема снежных масс рекомендуется проводить в срок до 1 октября текущего года;

вывоз мусора из мусорных контейнеров и закрытых мусоросборников производить не реже одного раза в сутки.

Организация накопления и вывоза коммунальных отходов и мусора является немаловажным вопросом местного значения поселения. Важное место в охране окружающей среды и благоустройстве населенных пунктов принадлежит очистке проектируемой территории от твердых коммунальных отходов, включающей их накопление, удаление и обезвреживание. Несвоевременное удаление отходов приводит к загрязнению внешней среды и распространению инфекционных заболеваний.

## 1.12. Природно-экологический каркас территории

Природно-экологический каркас территории  поселения представляет собой систему взаимосвязанных природно-рекреационных территорий, способную поддерживать экологическое равновесие.

Основу природно-экологического каркаса Леонидовского сельского поселения составляют существующие лесные массивы озелененных территорий,  территории, специально резервируемые под озеленение в структуре населенных пунктов.

Элементы экологической регламентации природопользования, включенные в природно-экологический каркас:

- участки ограниченного природопользования: защитные леса, луга и пастбища на сельскохозяйственных землях;

- различные типы зон с особыми условиями использования территории, в т.ч.: водоохранные зоны водных объектов, прибрежные полосы, охранные зоны коммуникаций.

При формировании экологического каркаса в проекте генерального плана Леонидовского сельского поселения должны быть решены  следующие основные задачи по развитию системы озеленения и охране природного комплекса:

- формирование природно-экологического каркаса территории, обеспечивающее экологически-устойчивое развитие;

- сохранение зеленого фонда и увеличение площади зеленых насаждений свыше нормативных показателей (увеличение озеленения общего пользования), связанного с необходимостью улучшения условий проживания населения и оптимизации экологической ситуации;

- сохранение ценных в экологическом, научно-познавательном и рекреационном отношениях природных территорий;

- формирование парковых и рекреационных зон.

Основными видами лесохозяйственных работ являются ландшафтные, санитарные, проходные рубки и рубки ухода за лесом, мелиорация на заболоченных и переувлажненных участках.

Природоохранными мерами для элементов экологического каркаса в поселении можно считать следующие:

- выделение и регламентация использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

- экологическая оптимизация лесного, сельского хозяйства природопользования;

- преобразований природных ландшафтов территорий экологического каркаса, необходимых для формирования и усиления системы озеленения;

- рекультивация на нарушенных территориях, лесовосстановление и т.п.

Особое значение в формировании природно-экологического каркаса имеет создание лесополос вдоль автомобильных  дорог и на безлесных водоразделах.

### 1.12.1.  Анализ системы озеленения населенных пунктов Леонидовского сельского поселения

К вопросам местного значения поселения относится организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения (согласно п. 19 ч. 1 ст. 14 № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Система зеленых насаждений населенных пунктов муниципального образования   представлена:

- территориями, занимаемыми насаждениями общего пользования:

- территориями, занимаемыми насаждениями ограниченного пользования. Эту категорию насаждений составляют озелененные территории жилой застройки, детских и учебных заведений, различных учреждений и предприятий. Насаждения данной категории предназначены для создания благоприятных микроклиматических условий и повышения эстетических качеств застройки.

В процессе проектирования и застройки необходимо сохранить ландшафтные особенности и создать оригинальные композиции зеленых насаждений создать оптимальную рекреационную систему озеленения в населенных пунктах поселения., а также довести обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования не менее 30 м2 на человека.

## 1.13. Зоны с особыми условиями использования территории

В целях соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в области градостроительной деятельности, а также в области использования земель при осуществлении территориального планирования в проекте генерального плана Леонидовского сельского поселения учтены  зоны с особыми условиями использования территории.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территорий относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Леонидовского сельского поселения к законодательно установленным зонам с особыми условиями использования территории относятся:

- водоохранные зоны, береговые полосы, прибрежные защитные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- охранные зоны, санитарно-защитные зоны инженерных сетей и сооружений на них.

На территории Леонидовского сельского поселения расположены объекты культурного наследия. Проекты охранных зон объектов культурного наследия не разработаны.

Установленные регламентами ограничения градостроительной деятельности показаны на «Картах  границ зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых территорий и объектов» и учтены при разработке генерального плана.

При последующей разработке проектной документации требуется уточнение установленных генеральным планом планировочных ограничений в соответствии с масштабом проектирования.

В случае изменения ограничительных режимов (при ликвидации источников загрязнения, снижении размеров СЗЗ и пр.), согласованных природоохранными органами, органами Роспотребнадзора или иными уполномоченными органами, ограничительные регламенты на данных территориях подлежат корректировке.

### 1.13.1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации и зоны их охраны

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ  относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Объекты культурного наследия, расположенные на территории Леонидовского сельского поселения, представлены в таблице 19.

Охранные зоны и зоны регулирования застройки объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Усадьба композитора М.И. Глинки, XVIII-XIX вв.» (Смоленская область, Ельнинский район, дер. Новоспасское) установлены в соответствии с Решением Смоленского областного Совета народных депутатов исполнительного комитета №326 от 27.09.1988г. (Приложение №1).

Приложение №1

Таблица 19

Объекты культурного наследия

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Адрес (метонахождение) | Категория историко-культурного значения | Вид объекта культурного наследия | Датировка объекта | Реквизиты нормативного акта об утверждении защитной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Курганная группа (150 насыпей) | Смоленская область, Елнинский район, дер. Волково-Егорье, 0,4 км юго-западнее деревни, на правом берегу р. Стряна | Федерального значения | Ансамбль | XI-XIII вв. | установление защитной зоны законодательством не предусмотрено |
|  | Городище | Смоленская область, Елнинский район, Смоленская область, Ельнинский район, дер. Волково-Егорье, в 0,3 км южнее деревни | Федерального значения | Памятник | XI-XIII вв. | установление защитной зоны законодательством не предусмотрено |
|  | Городище | Смоленская область, Елнинский район, 0,6 км северо-восточнее ур. Дубровка, 0,6 км западнее ур. Дуброво, около 4 км западнее дер. Коситчено, на правом берегу р. Десна | Федерального значения | Памятник | Конец I тыс. до н.э. – начало I тыс. н.э. | установление защитной зоны законодательством не предусмотрено |
|  | Курганная группа (4 кургана) | Смоленская область, Елнинский район, ур. Литвиновка, около 3 км юго-юго-западнее дер. Нешево, на левом берегу р. | Федерального значения | Ансамбль | XI-XIII вв. | установление защитной зоны законодательством не предусмотрено |
|  | Курганная группа (11 курганов) | Смоленская область, Елнинский район, Смоленская область, Ельнинский район, 1,8 км западнее ур. Литвиновка, около 4 км юго-западнее дер. Нешево, на левом берегу р. Десна | Федерального значения | Ансамбль | – | установление защитной зоны законодательством не предусмотрено |
|  | Усадьба композитора М.И.Глинки, XVIII-XIX вв. | Смоленская область, Елнинский район, дер. Новоспасское | Федерального значения | Ансамбль | XVIII-XIX вв. | установление защитной зоны законодательством не предусмотрено |
|  | Парк Глинки Михаила Ивановича | Смоленская область, Ельнинский район, дер. Новоспасское | Федерального значения | Ансамбль | Начало XIX в. | установление защитной зоны законодательством не предусмотрено |
|  | Курганная группа (15 курганов) | Смоленская область, Елнинский район, 0,5 км севернее дер. Оболоновец, на правом берегу р. Тростянка | Федерального значения | Ансамбль | – | установление защитной зоны законодательством не предусмотрено |
|  | Памятное место, где в 1942 г. был аэродром партизанского полка им. С. Лазо | Смоленская область, Ельнинский район, урочище Березовка, 1 км восточнее – северо-восточнее дер. Большое Павлово | Регионального значения | Достопримеча-тельное место | 1942 г. | установление защитной зоны законодательством не предусмотрено |
|  | Обелиск в честь погибших летчиц: Л.М. Губиной, А. Язовской, Е.П. Поломаревой из полка М. Расковой | Смоленская область, Ельнинский район, дер. Иванево | Регионального значения | Памятник | 1943 г. | защитная зона устанавливается в соответствии с требованиями статьи 341 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ |
|  | Обелиск в честь учительницы - партизанки Л.И. Лызловой, погибшей в тылу врага в 1942 г. | Смоленская область, Ельнинский район, дер. Иванево | Регионального значения | Памятник | 1942 г., 1965 г. | защитная зона устанавливается в соответствии с требованиями статьи 341 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ |
|  | Памятное место, где прошло детство советского зоолога В.В. Станчинского | Смоленская область, Ельнинский район, урочище Логачево, 0,3 км южнее дер. Коситчено | Регионального значения | Достопримеча-тельное место | 1889-1901 гг. | установление защитной зоны законодательством не предусмотрено |
|  | Памятное место, где в 1942 г. Располагался госпиталь и аэродром партизанского полка им. С. Лазо. Установлен памятный знак | Смоленская область, Ельнинский район, дер. Старое Мутище | Регионального значения | Достопримеча-тельное место | 1942 г. | установление защитной зоны законодательством не предусмотрено |
|  | Братская могила воинов Советской Армии и партизан, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Установлен обелиск | Смоленская область, Ельнинский район, дер. Старое Мутище | Регионального значения | Памятник | 1941-1943 гг. | защитная зона устанавливается в соответствии с требованиями статьи 341 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ |
|  | Усадьба основоположника русской классической музыки М.И. Глинки | Смоленская область, Ельнинский район, дер. Новоспасское | Регионального значения | Памятник | 20 мая 1804 - 1847 гг., 1981 - 1983 гг. | установление защитной зоны законодательством не предусмотрено |
|  | Могила композитора А.В. Станчинского | Смоленская область, Ельнинский район, дер. Новоспасское | Регионального значения | Памятник | 1914 г. | защитная зона устанавливается в соответствии с требованиями статьи 341 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ |
|  | Памятное место, где в 1941 г. была создана партизанская группа И. Бурдина | Смоленская область, Ельнинский район, дер. Новоспасское | Регионального значения | Достопримеча-тельное место | – | установление защитной зоны законодательством не предусмотрено |
|  | Памятное место, где 12 февраля 1942 г. партизанские группы объединялись в партизанский отряд им. С. Лазо | Смоленская область, Ельнинский район, дер. Луки | Регионального значения | Достопримеча-тельное место | – | установление защитной зоны законодательством не предусмотрено |
|  | Братская могила 3000 советских граждан на месте казни гитлеровцами в 1942 г. Установлен обелиск | Смоленская область, Ельнинский район, д. Шарапово | Регионального значения | Памятник | – | защитная зона устанавливается в соответствии с требованиями статьи 341 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ |
|  | Братская могила жителей деревни, расстрелянных гитлеровцами. Установлен обелиск | Смоленская область, Ельнинский район, д. Шарапово | Регионального значения | Памятник | – | защитная зона устанавливается в соответствии с требованиями статьи 341 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ |
|  | Церковь Тихвинская | Смоленская область, Ельнинский район, дер. Новоспасское | Регионального значения | Памятник | 1786 г. | установление защитной зоны законодательством не предусмотрено |
|  | Братская могила 14 советских воинов, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками | Смоленская область, Ельнинский район, д. Леонидово | Выявленный | Памятник | 3-6 сентября 1941 года, 1988 г. | установление защитной зоны законодательством не предусмотрено |
|  | Братская могила 11 советских воинов, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками, | Смоленская область, Ельнинский район, д. Озеренск | Выявленный | Памятник | 3-6 сентября 1941 г., 1987 г. | установление защитной зоны законодательством не предусмотрено |
|  | Место формирования партизанского отряда им. Лазо | Смоленская область, Ельнинский район, д. Ренда | Выявленный | Достопримечательное место | 1942 г. | установление защитной зоны законодательством не предусмотрено |
|  | Братская могила советских воинов, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками | Смоленская область, Ельнинский район, д. Шарапово | Выявленный | Памятник | 19 июля – сентябрь 1941 года | установление защитной зоны законодательством не предусмотрено |
|  | Родовое кладбище Глинки | Смоленская область, Ельнинский район, д. Новоспасское | Выявленный | Памятник | 1826 г. | установление защитной зоны законодательством не предусмотрено |
|  | Курганный могильник | Смоленская область, Ельнинский район, д. Андреевское 0,3 км северо-западнее деревни | Выявленный | Ансамбль | (-(((( вв. | установление защитной зоны законодательством не предусмотрено |
|  | Курганный могильник | Смоленская область, Ельнинский район, д. Андреевское, 0,5 км северо-восточнее деревни, | Выявленный | Ансамбль | – | установление защитной зоны законодательством не предусмотрено |
|  | Курганный могильник | Смоленская область, Ельнинский район, д. Бабичи, 0,6 км северо-западнее деревни | Выявленный | Ансамбль | – | установление защитной зоны законодательством не предусмотрено |
|  | Курганный могильник | Смоленская область, Ельнинский район, д. Болоновец (Оболоновец), 0,5 км к востоку | Выявленный | Ансамбль | IX-Х вв. | установление защитной зоны законодательством не предусмотрено |
|  | Курганный могильник | Смоленская область, Ельнинский район, д. Болоновец (Оболоновец), 0,3 км южнее деревни | Выявленный | Ансамбль | – | установление защитной зоны законодательством не предусмотрено |
|  | Курганный могильник | Смоленская область, Ельнинский район, д. Болоновец (Оболоновец), 0,3 км к югу | Выявленный | Ансамбль | – | установление защитной зоны законодательством не предусмотрено |
|  | Курганный могильник | Смоленская область, Ельнинский район, д. Гурьево к востоку от деревни | Выявленный | Ансамбль | – | установление защитной зоны законодательством не предусмотрено |
|  | Курганный могильник | Смоленская область, Ельнинский район, бывш. д. Дубровка, южнее деревни, на правом берегу р. Десна | Выявленный | Ансамбль | XI-ХIII вв. | установление защитной зоны законодательством не предусмотрено |
|  | Курганный могильник | Смоленская область, Ельнинский район, д. Зубово, 1,0 км северо-восточнее деревни | Выявленный | Ансамбль | – | установление защитной зоны законодательством не предусмотрено |
|  | Курганный могильник | Смоленская область, Ельнинский район, д. Куртовка, у деревни | Выявленный | Ансамбль | – | установление защитной зоны законодательством не предусмотрено |
|  | Курган | Смоленская область, Ельнинский район, д. Лапино, 0,4 км юго-западнее деревни | Выявленный | Памятник | – | установление защитной зоны законодательством не предусмотрено |
|  | Курган | Смоленская область, Ельнинский район, бывш. д. Литвиновка, 1,75 км | Выявленный | Памятник | (-(((( вв. | установление защитной зоны законодательством не предусмотрено |
|  | Курганный могильник | Смоленская область, Ельнинский район, д. Малышевка, у деревни | Выявленный | Ансамбль | – | установление защитной зоны законодательством не предусмотрено |
|  | Городище | Смоленская область, Ельнинский район, д. Новоспасское, 2,5 км юго-западнее деревни | Выявленный | Памятник | – | установление защитной зоны законодательством не предусмотрено |
|  | Курганный могильник | Смоленская область, Ельнинский район, д. Озеренск, у деревни | Выявленный | Ансамбль | – | установление защитной зоны законодательством не предусмотрено |
|  | Курганный могильник | Смоленская область, Ельнинский район, д. Селиба, юго-восточнее деревни | Выявленный | Ансамбль | – | установление защитной зоны законодательством не предусмотрено |
|  | Курганный могильник (2 насыпи) | Смоленская область, Ельнинский район, д. Селиба, 0,5 км севернее деревни, на правом берегу р. Веселовки | Выявленный | Ансамбль | – | установление защитной зоны законодательством не предусмотрено |
|  | Курган | Смоленская область, Ельнинский район, д. Токарево, восточнее деревни | Выявленный | Памятник | – | установление защитной зоны законодательством не предусмотрено |
|  | Курганный могильник | Смоленская область, Ельнинский район, д. Филатка, 0;5 км северо-восточнее деревни, | Выявленный | Ансамбль | – | установление защитной зоны законодательством не предусмотрено |
|  | Скульптурная композиция воинам 9 Кировской дивизии народного ополчения г. Москвы, сражавшихся с фашистскими захватчиками в 1941 г. бронза, бетон | Смоленская область, Ельнинский район, перекресток на автомагистрали на д. Новоспасское | Выявленный | Памятник | 1941 г. | установление защитной зоны законодательством не предусмотрено |

Объекты культурного наследия подлежат сохранению, популяризации и государственной охране. Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия.

В соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ, ст.34, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного значения местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Леонидовского сельского поселения, не установлены.

Федеральным законом от 05.04.2016 № 95-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон Российской Федерации» и статью 15 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» (далее – Федеральный закон от 05.04.2016 № 95-ФЗ) в Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» введена статья 341 «Защитные зоны объектов культурного наследия»).

Согласно указанной статье защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 указанной статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование                     со дня утверждения в порядке, установленном статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

Требования к установлению границ защитных зон объектов культурного наследия, предусмотренные пунктами 3 и 4 статьи 341 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», применяются:

1) в отношении объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации до дня вступления в силу Федерального закона от 05.04.2018 № 95-ФЗ, ‒ со дня его вступления в силу, за исключением таких объектов культурного наследия, для которых определены в установленном порядке зоны охраны либо которые находятся в границах предусмотренных пунктом 1 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объединенных зон охраны объектов культурного наследия;

2) в отношении объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации после дня вступления в силу Федерального закона от 05.04.2018 № 95-ФЗ, ‒ со дня вступления в силу актов органов исполнительной власти о включении объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

В отношении объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, требования к установлению границ защитной зоны не применяются в случае расположения такого объекта в границах предусмотренных пунктом 2 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» зон охраны другого объекта культурного наследия либо в границах предусмотренной пунктом 1 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ.

После разработки и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия генеральный план Леонидовского сельского поселения подлежит корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

### 1.13.2. Особо охраняемые природные территории и режим хозяйственной деятельности

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – места размещения природных комплексов и объектов, имеющих особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, полностью или частично изъятые из хозяйственного использования и подчиняющиеся особому режиму природопользования.

Генеральный план Леонидовского сельского поселения Ельницкого района Смоленской области затрагивает границы особо охраняемых природных территорий Смоленской области:

- государственного биологического (зоологического) заказника регионального значения «Ельнинский», образованного постановлением Администрации  Смоленской области от 16.05.2006 № 179 «О государственном биологическом (зоологическом) заказнике регионального значения «Ельнинский» (далее – государственный заказник) (в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 14.11.2008 №622, от 14.07.2010 №406, от 11.01.2012 №3).

– памятника природы регионального значения «Исток реки Угра», образованного решением исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 01.10.81 №573 «Об организации охраны памятников природы». Положение и паспорт ООПТ «Исток реки Угра» утверждены постановлением Администрации Смоленской области от 24.06.2013 № 494 «Об утверждении положений и паспортов памятников природы регионального значения, расположенных на территориях муниципальных образований «Глинковский район» Смоленской области, «Демидовский район» Смоленской области и «Ельнинский район» Смоленской области».

Информация об особо охраняемых природных территориях Смоленской области и режимах хозяйственной деятельности в границах их территорий приводится ниже.

Государственный биологический (зоологический) заказник

регионального значения «Ельнинский»

Положение о государственном биологическом (зоологическом) заказнике регионального значения "Ельнинский"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях".

1.2. Государственный биологический (зоологический) заказник регионального значения "Ельнинский" образован в целях сохранения, охраны, воспроизводства и восстановления ценного вида охотничьего животного - оленя, а также сохранения среды обитания и поддержания целостности естественных сообществ в заказнике "Ельнинский". Заказник "Ельнинский" является видовым, территория которого является особо охраняемой природной территорией регионального значения.

1.3. Заказник "Ельнинский" образован сроком на 25 лет.

1.4. Общая площадь заказника "Ельнинский" составляет 12,802 тыс. гектаров в границах согласно приложению.

1.5. Обеспечение функционирования заказника "Ельнинский", в том числе выполнение обязанностей администрации указанного заказника и решение вопросов, отнесенных к ее компетенции, осуществляется областным государственным казенным учреждением "Смоленское областное управление охотничьим хозяйством" (далее - ОГКУ "Смолоблохотуправление").

1.6. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника "Ельнинский" осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.7. Образование заказника "Ельнинский" не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.

1.8. Заказник "Ельнинский" осуществляет свою деятельность в соответствии с природоохранным законодательством и настоящим Положением.

1.9. Заказник "Ельнинский" имеет прямоугольной формы штамп со своим наименованием.

1.10. Заказник "Ельнинский" финансируется за счет средств областного бюджета и других не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

2. Задачи и режим особой охраны территории заказника "Ельнинский"

2.1. Основными задачами заказника "Ельнинский" являются:

2.1.1. Сохранение, восстановление, воспроизводство и регулирование ценного вида охотничьего животного - оленя и других видов диких охотничьих животных и птиц, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения видов фауны и флоры, сохранение среды и мест их обитания, поддержание общего биоразнообразия региона.

2.1.2. Содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения установленного режима особой охраны территории заказника "Ельнинский".

2.1.3. Пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира.

2.1.4. Увеличение численности диких охотничьих животных.

2.1.5. Содействие развитию охотничьих хозяйств Смоленской области.

2.1.6. Содействие рациональному освоению и использованию природных комплексов в целях сохранения их средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций.

2.1.7. Охрана в соответствии с законодательством Российской Федерации лесов и иных природных комплексов от пожаров, загрязнения (в том числе радиоактивными веществами), иного негативного воздействия, а также защита от вредных организмов.

2.2. На территории заказника "Ельнинский" без согласования с органами исполнительной власти Смоленской области, осуществляющими государственное управление в сфере охраны окружающей среды, экологической безопасности и природопользования и исполнительно-распорядительные функции в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, охраны и использования животного мира, и ОГКУ "Смолоблохотуправление" запрещается деятельность, которая противоречит целям его создания, или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:

- охота, отлов и живоотлов животных и птиц;

- сбор растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Смоленской области;

- движение транспорта и иных механизированных технических средств вне дорог общего пользования, за исключением транспорта и механизированных технических средств, выполняющих охранные, плановые и разрешенные виды хозяйственных мероприятий и работ;

- предоставление участков под застройку за пределами населенных пунктов;

- строительство промышленных и хозяйственных объектов, за исключением объектов по производству семян и посадочного материала для обеспечения воспроизводства лесов, гидротехнических сооружений, противопожарных объектов, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов и дорог различного назначения, в том числе противопожарного;

- открытое складирование и хранение ядохимикатов и минеральных удобрений;

- нарушение ландшафта, засорение и загрязнение территории, в том числе радиоактивными, химическими веществами, промышленными и бытовыми отходами;

- проведение мелиоративных работ, в том числе осушение болот;

- использование токсичных химических препаратов, в том числе и в научных целях;

- осуществление иных видов хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству ценных видов охотничьих животных, пернатой дичи, а также редких и находящихся под угрозой уничтожения видов фауны и флоры, сохранения среды и мест их обитания.

Необходимым условием проведения мероприятий и работ является согласование сроков их проведения и видов. Все мероприятия и работы должны проводиться в сроки, исключающие создание препятствий для успешного сохранения, восстановления и воспроизводства ценных видов охотничьих животных, пернатой дичи, а также редких и находящихся под угрозой уничтожения видов фауны и флоры, сохранения среды и мест их обитания.

2.3. Регулирование численности животных, обитающих на территории заказника "Ельнинский", проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.4. Заказник "Ельнинский" в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных мер, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.

2.5. Заказник "Ельнинский" обозначается на местности предупредительными и информационными знаками (аншлагами) по периметру его территории.

3. Охрана территории заказника "Ельнинский"

3.1. Должностные лица ОГКУ "Смолоблохотуправление", осуществляющие функции по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, осуществляют охрану территории заказника "Ельнинский" и обеспечивают соблюдение режима особой охраны его территории.

3.2. Должностные лица ОГКУ "Смолоблохотуправление", осуществляющие функции по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, обладают правами, предусмотренными Уставом ОГКУ "Смолоблохотуправление", утвержденным распоряжением Администрации Смоленской области от 02.07.2008                   №824-р/адм (в редакции распоряжений Администрации Смоленской области от 05.12.2008 №1474-р/адм, от 01.07.2009 №755-р/адм, от 30.10.2010 №1532-р/адм, от 14.10.2011                 №1728-р/адм).

3.3. Должностные лица ОГКУ "Смолоблохотуправление" следят за выполнением Правил пожарной безопасности в лесах, при обнаружении лесного пожара принимают меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения.

3.4. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны территории заказника "Ельнинский", привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с федеральным законодательством.

3.5. Убытки, причиненные нарушением режима особой охраны территории заказника "Ельнинский", возмещаются юридическими и физическими лицами в полном объеме в порядке, установленном федеральным законодательством.

Приложение

к постановлению

Администрации

Смоленской области

от 16.05.2006 № 179

ОПИСАНИЕ

ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО (ЗООЛОГИЧЕСКОГО)

ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЕЛЬНИНСКИЙ"

(в ред. постановления Администрации Смоленской области

от 14.11.2008 № 622)

| Наименование района | Площадь территории (тыс. га) | Границы территории |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное образование "Ельнинский район Смоленской области | 12,802 | Северная: от места схождения границ муниципального образования "Ельнинский район" Смоленской области и муниципального образования "Починковский район" Смоленской области на восток по указанной границе до места ее пересечения с р. Стряна. Восточная: от указанного места на юг вниз по течению р. Стряна до места ее пересечения с границей муниципального образования "Починковский район" Смоленской области. Юго-западная: от места пересечения границы муниципального образования "Починковский район" Смоленской области р. Стряна на запад по указанной границе до места схождения границ муниципального образования "Починковский район" Смоленской области и муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области. |

ОПТ регионального значения 
«Исток реки Угра»

Положение о памятнике природы регионального значения «Исток реки Угра»

1. Общее положение

1. Памятник природы регионального значения "Исток реки Угра" (далее в настоящем Положении - памятник природы регионального значения) является уникальным, невосполнимым, ценным в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природным объектом естественного происхождения, нуждающимся в особой охране Смоленской области.

2. Цель объявления природного объекта памятником природы регионального значения

Основной целью объявления природного объекта - истока реки Угра - памятником природы регионального значения является сохранение его в естественном состоянии.

3. Вид памятника природы регионального значения

Памятник природы регионального значения является гидрологическим и ботаническим.

4. Порядок объявления природного объекта памятником природы регионального значения

4.1. Природный объект объявляется памятником природы регионального значения, а территория, занятая им, - особо охраняемой природной территорией Администрацией Смоленской области по представлению органа исполнительной власти Смоленской области, уполномоченного в сфере государственного управления и государственного контроля в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения (далее - уполномоченный орган).

4.2. Памятник природы регионального значения образован без ограничения срока действия.

4.3. Объявление природного объекта - истока реки Угра - памятником природы регионального значения, а территории, занятой им, - особо охраняемой природной территорией не влечет за собой изъятия занимаемых им земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих земельных участков.

4.4. Ликвидация памятника природы регионального значения, изменение границ и режима особой охраны территории памятника природы регионального значения осуществляются в том же порядке, что и их первоначальное установление.

5. Обеспечение режима особой охраны памятника природы регионального значения

5.1. На территории, на которой находится памятник природы регионального значения, а также в отношении самого памятника природы регионального значения запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы регионального значения.

5.2. На территории памятника природы регионального значения все виды планируемой и осуществляемой хозяйственной и иной деятельности могут осуществляться в соответствии с федеральным и областным законодательством.

5.3. Режим особой охраны территории памятника природы регионального значения указывается в его паспорте.

5.4. Охрана памятника природы регионального значения обеспечивается уполномоченным органом, собственниками, владельцами и пользователями земельных участков, на которых находится памятник природы регионального значения, или иными специально уполномоченными на то органами.

5.5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находится памятник природы регионального значения, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы регионального значения и несут ответственность за его сохранность и содержание согласно федеральному и областному законодательству.

6. Использование памятника природы регионального значения

6.1. Использование памятника природы регионального значения допускается в следующих целях:

- научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.);

- эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и обустройство экологических троп, фото- и видеосъемка и т.п.);

- рекреационных с учетом регулирования рекреационной нагрузки (транзитные грогулки, любительский лов рыбы, отдых);

- природоохранных (сохранение, восстановление, изучение и обогащение разнообразия объектов животного и растительного мира и т.п.);

- иных целях, не противоречащих задачам объявления данного природного объекта памятником природы регионального значения и установленному в отношении него режиму охраны.

6.2. Допустимые виды использования памятника природы регионального значения, а также сезонные и иные ограничения устанавливаются в зависимости от назначения и состояния памятника природы регионального значения и указываются в его паспорте.

7. Государственный учет

7.1. На памятник природы регионального значения уполномоченный орган оформляет паспорт памятника природы регионального значения, который утверждается Администрацией Смоленской области.

7.2. Уполномоченным органом изготовляются копии утвержденного паспорта памятника природы регионального значения, которые рассылаются:

- юридическим и (или) физическим лицам, принявшим на себя обязательства по охране и обеспечению установленного режима особой охраны памятника природы регионального значения;

- органам местного самоуправления муниципального образования "Ельнинский район” Смоленской области, на территории которого находится памятник природы регионального значения.

7.3. Памятник природы регионального значения обозначается на местности информационными знаками по периметру его границ. Расходы на изготовление и установку информационных знаков финансируются за счет средств областного бюджета, а также за счет других не запрещенных федеральным или областным законодательством источников.

7.4. Памятник природы регионального значения в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, схем территориального планирования, проектов лесо-, охот- и землеустройства.

8. Государственный надзор

Государственный надзор в сфере охраны и использования памятника грироды регионального значения осуществляется уполномоченным органом.

Паспорт памятника природы регионального значения «Исток реки Угра»

1. Наименование памятника природы: памятник природы регионального значения "Исток реки Угра" (далее также - памятник природы).

2. Реквизиты правового акта, которым учрежден памятник природы: решение исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от01.10.81 № 573 "Об организации охраны памятников природы".

3. Местонахождение памятника грироды: Смоленская область, Ельнинский район, примерно в 25 км к юго-востоку от г. Ельни, в 2 км к востоку от дер. Высокое. Географические координаты характерных точек памятника природы гриведены в таблице грипожения №1 к настоящему паспорту.

4. Краткое описание памятника природы: истоком реки является небольшое болото, питание которого осуществляется большей частью водами поверхностного стока. Непосредственно сам исток находится в частично заболоченной, залесенной низине. Болото сложено низинной и переходной залежью, почти полностью закустарено и залесено. Преобладает береза, по окраине - лоза. В травостое доминирует осока. Часто встречаются гипновые мхи, ближе к центру - сфагновые мхи. Рельеф прилегающей к истоку территории пологоволнистый, местами пологохолмистый. Почвообразующие породы почти везде представлены лессовидным суглинком. Почвы на отдельных участках низины заболочены. Постоянного водотока с болота нет. Хорошо выраженным русло реки становится лишь возле дер. Высокое. Почти на всем протяжении от истока до дер. Высокое русло заросло водной растительностью, вода в нем появляется лишь в отдельных местах. Долина реки здесь слабо выражена, почти на всем протяжении заросла кустарником и мелколесьем. В составе насаждений преобладает береза, к которой обычно в небольшом количестве примешивается осина. В редких местах осина преобладает. Возраст насаждений - от 35 до 40 лет, в отдельных местах - до 45 лет. Высота деревьев - 20 - 25 м, диаметр - до 20 см. Бонитет насаждений -I - Iа, полнота - 0,5 - 0,7.

Границами территории памятника природы являются границы обширной низины в соответствии с картой территории и границ памятника природы регионального значения "Исток реки Угра", приведенной в приложении №1 к настоящему паспорту.

5. Площадь, занимаемая памятником природы, - 6 га.

6. Режим охраны, установленный для памятника природы (запрещенные виды деятельности):

-  все виды мелиоративных работ и изменение гидрологического режима;

- загрязнение и засорение отходами производства и потребления, нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами;

- сброс сточных и дренажных вод;

- применение пестицидов и минеральных удобрений;

- уничтожение береговой растительности;

- проезд и стоянка автомобилей, тракторов и других машин;

- капитальное строительство жилых и производственных зданий;

- прокладка новых дорог, воздушных линий и кабелей электропередачи;

- рубка, порча, изменение видового состава растительности, кроме мероприятий по уходу;

- добыча полезных ископаемых;

- иные виды деятельности, нарушающие естественное состояние памятника природы.

7. Допустимое использование памятника природы:

- научное (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение функционирования и развития гриродных экосистем и их компонентов и т.п.);

- эколого-просветительское (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и обустройство экологических троп, фото- и видеосъемка и т.п.);

- рекреационное с учетом регулирования рекреационной нагрузки (транзитные прогулки, отдых);

- природоохранное (сохранение, восстановление, изучение и обогащение разнообразия объектов животного и растительного мира и т.п.);

- иное не противоречащее задачам объявления данного природного объекта памятником природы.

8. Памятник природы взят на учет:

- Департаментом Смоленской области по природным ресурсам и экологии;

- Администрацией муниципального образования "Ельнинский район" Смоленской области.

К настоящему паспорту прилагаются карта территории и границ памятника природы регионального значения "Исток реки Угра" с таблицей координат его характерных точек (приложение №1), карта расположения памятника природы регионального значения "Исток реки Уфа’ (приложение №2).

Приложение к

Постановлению от 24 июня 2013 года № 494

Положение

Карта территории и границ памятника природы регионального значения «Исток реки Угра» рисунок не приводится, таблица координаты характерных точек памятника природы регионального значения «Исток реки Угра»

| Название | Площадь (га) | N тчк | Координаты WGS-84 | Описание границ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | широта | долгота |  |
| Исток реки Угра | 6 | N 1 | 54°24'22,951'' | 33°27'49,361'' | - |
|  |  | N 2 | 54°24'31,629'' | 33°27'43,027" | - |
|  |  | N 3 | 54°24'32,528'' | 33°27'52,914" | - |
|  |  | N 4 | 54°24'23,536'' | 33°28'2,802" |  |

### 1.13.3. Водоохранные зоны, береговые полосы, прибрежные защитные полосы

В соответствии с ч.1 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006г. (далее – Водного кодекса РФ) водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности

В соответствии с Водным кодексом РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для рек, ручьев, протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Согласно ч.6 ст. 6 Водного кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования  устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного и нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Размеры водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос основных рек и озер на территории Леонидовского сельского поселения представлены в                     таблице 20.

Таблица 20

Размеры водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос             основных рек и озер  Леонидовского сельского поселения

| № п/п | Название водного объекта | Общая протяжен-ность, км | Размер водоохраной зоны, м | Ширина береговой полосы, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | р. Десна | 1190 | 200 | 20 | 50 |
| 2. | р. Угра | 399 | 200 | 20 | 50 |
| 3. | р. Стряна | 42 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 4. | р. Тученка | менее 10 | 50 | 5 | 50 |
| 5. | р. Аленка | менее 10 | 50 | 5 | 50 |
| 6. | р. Ольшанка | менее 10 | 50 | 5 | 50 |
| 7. | р. Недна | менее 10 | 50 | 5 | 50 |
| 8. | р. Стряница | 15 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 9. | р. Деснок | 22 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 10. | р. Теплуха | менее 10 | 50 | 5 | 50 |
| 11. | р. Липня | менее 10 | 50 | 5 | 50 |
| 12. | руч. Тростянка | менее 10 | 50 | 5 | 50 |
| 13. | р. Ржавец | менее 10 | 50 | 5 | 50 |
| 14. | р. Дубровка | менее 10 | 50 | 5 | 50 |
| 15. | р. Сакель | менее 10 | 50 | 5 | 50 |
| 16. | р. Черная | менее 10 | 50 | 5 | 50 |
| 17. | р. Дуня | менее 10 | 50 | 5 | 50 |
| 18. | руч. Столбинка | менее 10 | 50 | 5 | 50 |
| 19. | р. Бородочка | менее 10 | 50 | 5 | 50 |
| 20. | р. Неженка | менее 10 | 50 | 5 | 50 |
| 21. | руч. Крутовка | менее 10 | 50 | 5 | 50 |
| 22. | р. Ветогош | менее 10 | 50 | 5 | 50 |
| 23. | р. Угричка | 13 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 24. | р. Грохот | 22 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 25. | р. Гольцовка | менее 10 | 50 | 5 | 50 |
| 26. | р. Покажорье | менее 10 | 50 | 5 | 50 |
| 27. | р. Косачевка | менее 10 | 50 | 5 | 50 |
| 28. | р. Соложа | 24 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 29. | руч. Ржавка | менее 10 | 50 | 5 | 50 |
| 30. | р. Липовый | менее 10 | 50 | 5 | 50 |
| 31. | р. Ужа | 68 | 200 | 20 | 50 |
| 32. | р. Нежода | менее 10 | 50 | 5 | 50 |
| 33. | р. Тученка | 11 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 34. | р. Неженка | менее 10 | 50 | 5 | 50 |

Регламенты использования территорий водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос представлены в таблице 21.

Таблица 21

Регламенты использования территории водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос

(п. 15, 16, 17 ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006г.)

| Наименование зон | Регламенты использования территории |
| --- | --- |
|  | Запрещается | Допускается |
| Прибрежная защитная полоса | Использование сточных вод для удобрения почв; Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; Размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; Размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; Сброс сточных, в том числе дренажных, вод; Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах») В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (ст. 104 Лесного кодекса РФ) Распашка земель; Размещение отвалов размываемых грунтов; Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
| Водоохранная зона | Использование сточных вод для удобрения почв; Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; Размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; Размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; Сброс сточных, в том числе дренажных, вод; Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах») В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (ст. 104 Лесного кодекса РФ) | проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов; движение транспорта по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие |
| Береговая полоса | - перекрывать доступ к водному объекту (5 и 20 - метровая полоса вдоль рек и прудов предназначена для общего пользования) | - использование для общего пользования: передвижение и пребывание около водного объекта, для спортивного и любительского рыболовства, причаливания плавательных средств |

### 1.13.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

Зоны санитарной охраны - территории, включающие источник водоснабжения и/или водопровод, иной объект. ЗСО состоит из поясов, на которых устанавливаются особые режимы хозяйственной деятельности и охраны, например, для артезианских скважин охраны подземных вод от загрязнения.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборных сооружений, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Первый пояс ЗСО скважин представляет собой окружность радиусом 30-50 м, центр которой находится в точке расположения источника водоснабжения. Если таких источников несколько (несколько скважин), то следует выделять несколько окружностей с центром в каждой из скважин. Размер пояса строго режима охраны может быть сокращен государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора.

Второй пояс (пояса ограничений или зона микробного загрязнения) определяется гидродинамическим расчетным путем и включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Второй пояс учитывает время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 суток - времени, в течение которого загрязнение, произошедшее на поверхности за пределами второго пояса, достигнет водоносного горизонта.

Третий пояс (зона химического загрязнения) определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если за ее пределами в водоносный горизонт поступают стабильные химические загрязнения, то они окажутся вне области питания водозабора или достигнут ее не ранее истечения расчетного срока эксплуатации. Минимальный расчетный срок эксплуатации скважины — 25 лет. Обычно для расчетов используют 10000 суток, что приблизительно на 10 % больше, чем 25 лет, то есть 9125 суток.  В структуре поселения зоны санитарной охраны представлены охранными зонами водозаборных скважин и установлены согласно СанПиН 2.1.4.1110-02.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Мероприятия по первому поясу

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Запрещается посадка высокоствольных деревьев.

2.  Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с требованиями СанПиНа «Охрана поверхностных вод от загрязнения».

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных раннее, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.

1. Запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения санитарная охрана источников» в радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

1. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

2. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен — не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Примечание:

- По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

- При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

3. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод ( не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод — не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов

1. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

2.  Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 1.13.5. Санитарно-защитные зоны

Согласно п.3 ст. 44 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ санитарно-защитные зоны создаются в целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения (п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция).

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Для объектов являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых в нормах не установлены размеры СЗЗ, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. Разработка проекта СЗЗ для объектов I-III классов опасности является обязательной.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Все действующие предприятия в обязательном порядке должны иметь проекты организации СЗЗ, а для групп предприятий и промзон должны быть разработаны проекты единых СЗЗ.

Режим использования территории санитарно-защитной зоны приведен в таблице 22.

Таблица 22

Режим использования территории санитарно-защитной зоны

(п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

| Не допускается | Допускается |
| --- | --- |
| размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции | размещать здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции техобслуживания автомобилей. |

Для промышленных объектов и производств, зданий и сооружений с технологическими процессами, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

Размеры СЗЗ и санитарных разрывов от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду Леонидовского сельского поселения для существующих объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) представлены в таблице ниже.

Таблица 23

Размеры СЗЗ и санитарных разрывов от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду Леонидовского сельского поселения

| Наименование объекта | Вид деятельности / для кладбищ – площадь, га | Размер СЗЗ, м /класс опасности | Фактическое соблюдение размеров СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Кладбище, расположенное в 0,75 км к югу от д. Волково-Егорье | 2,00 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,14 км к западу от д. Богодилово | 0,34 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в восточной части д. Дрогинино | 0,20 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,19 км к юго-востоку от д. Садки | 0,46 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 3,03 км к востоку от д. Демщино | 2,00 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,73 км к северу от д. Иванево | 0,30 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,50 км к юго-востоку от д. Леонидово | 0,20 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,09 км к югу от д. Большое Павлово | 0,50 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,15 км к востоку от д. Орлы | 0,92 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,29 км к юго-западу от д. Новоспасское | 0,50 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в северной части д. Шатьково | 0,27 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в д. Луки | 0,14 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,1 км к северу от д. Лапино | 0,41 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,07 км к востоку от д. Нешево | 0,44 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в юго-западной части д. Липня | 0,24 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное д. Старое Мутище | 0,58 | 50/V | не соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 1,03 км к северо-востоку от д. Новое Мутище | 0,32 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,12 км к югу от д. Сухой Починок | 0,48 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,10 км к югу от д. Шевелево | 0,52 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 2,94 км к западу от д. Федоровка | 0,48 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,15 км к западу от д. Погорное | 0,15 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 1,59 км к северо-востоку от д. Федоровка | 0,50 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в северной части д. Средний Починок | 0,73 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 4,68 км к юго-западу от д. Бабичи | 0,44 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в северо-западной части д. Волково-Егорье | 0,14 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в северо-западной части д. Волково-Егорье | 0,30 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в северо-западной части д. Леоново | 0,65 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в д. Щеплево | 0,18 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное у западной границы д. Светилово | 0,14 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в северо-восточной части д. Высокое | 2,39 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,17 км к северо-западу от д. Старое Щербино | 2,50 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в д. Битяково | 0,36 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в д. Лысовка | 0,66 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в д. Вербилово | 1,14 | 50/V | соблюдается |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в 0,17 км к северо-востоку от д. Демщино | склады | 100/IV | соблюдается |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у северной границы д. Демщино | склады | 100/IV | соблюдается |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у северной границы д. Демщино | склады | 100/IV | соблюдается |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у юго-западной границы д. Старое Мутище | ферма КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | 100/IV | соблюдается |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в 0,04 км к западу от д. Леонидово | склады | 100/IV | соблюдается |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в д. Битяково | размещение с/х объектов до V класса опасности | 50/V | не соблюдается |
| Производственное предприятие, расположенное в д. Леоново | пилорама | 100/IV | не соблюдается |
| Производственное предприятие, расположенное в восточной части д. Новое Щербино | пилорама | 100/IV | не соблюдается |
| Производственное предприятие, расположенное в западной части д. Светилово | размещение производственных объектов до IV класса опасности | 100/IV | соблюдается |
| Производственное предприятие, расположенное в центральной части д. Лапино | размещение производственных объектов до V класса опасности | 50/V | соблюдается |
| Производственное предприятие, расположенное в западной части д. Лапино | размещение производственных объектов до V класса опасности | 50/V | соблюдается |
| Производственное предприятие, расположенное в северной части д. Никиточкино | пилорама | 100/IV | соблюдается |
| АЗС в 0,12 км к востоку от д. Шарапово | АЗС | 50/V | соблюдается |

В настоящее время на территории Леонидовского сельского поселения часть территории жилой застройки населенных пунктов находится в СЗЗ, что недопустимо в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция.

Учитывая вышесказанное, при разработке проектных решений генерального плана Леонидовского сельского поселения необходимо предусмотреть мероприятия по снижению уровня негативного воздействия объектов на окружающую среду для сокращения размеров СЗЗ, а также мероприятия по расселению жилых домов, находящихся в СЗЗ.

### 1.13.6. Придорожные полосы от автомобильных дорог

В соответствии со ст.26 ФЗ № 257-ФЗ от 08.11.2007г.  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» от автомагистралей вне границ населённых пунктов устанавливаются придорожные полосы.

Размеры придорожных полос автомагистралей устанавливаются в зависимости от их технической категории:

- вдоль автомагистрали I-II категории устанавливается придорожная полоса размером 75м;

- вдоль автомагистрали III-IV категории -  50 м;

- вдоль автомагистрали V категории - 25 м.

Согласно ст.3 № 257-ФЗ придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей

На территории Леонидовского сельского поселения проходят: автомобильные дороги:

- регионального значения III технической категории «Рославль – Ельня – Дорогобуж – Сафоново» и «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас-Деменск – Ельня – Починок.

- межмуниципального значения:

- «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас-Деменск – Ельня - Починок» - Павлово IV технической категории;

- «Ельня - Высокое» IV технической категории;

- «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас-Деменск – Ельня - Починок» - Щеплево IV технической категории;

- «Высокое - Угрица» IV технической категории;

- «Ельня – Демщино - Андреевское» IV технической категории;

- «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас-Деменск – Ельня - Починок» - Битюково» - Шарапово - Иванево IV технической категории;

- «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас-Деменск – Ельня - Починок» - Битюково» IV технической категории;

- «Лысовка – Леонидово» IV технической категории;

- «Ельня – Высокое» - Зубаревка IV технической категории;

- «Ельня – Высокое» - Погорное IV технической категории.

Вдоль вышеуказанных дорог устанавливаются придорожные полосы размером 50 м.

Вдоль дорог местного значения, а также вдоль дорог межмуниципального значения «Ельня – Демщино - Андреевское» - Садки, «Высокое – Ново-Андреевка – Гонечье»,  «Ельня – Высокое – Погорное» - Городок «Рославль – Ельня – Дорогобуж – Сафоново» - Луки V технической категории, устанавливаются придорожные полосы размером 25 м.

### 1.13.7. Зоны месторождений полезных ископаемых

Сырьевая база Леонидовского сельского поселения представлена глинами, суглинками, органическими и минеральными удобрениями в виде торфа, месторождениями песков и песчано-гравийных смесей, а также карбонатного сырья (мел) их характеристика представлена ниже.

Торфяные месторождения на территории Леонидовского сельского поселения

Торфяное месторождение «Чанцово» (1143)

рис. 1 Торфяное месторождение «Чанцово» (1143)

Чанцово (1143): (рис.1) расположено от р.ц. г. Ельня на СЗ в 2,5 км, ж.-д. ст. Ельня на СЗ в 3 км, с. Лысовка на СВ  в 3,5 км, при с. Чанцово на ЮЗ.

Площадь общая 172 га, промзалежи - 93 га; средняя мощность пласта 1,04 м.,  запасы торфа ~ 964 тыс. м3.

Торфяное месторождение «Мох» (1161)

рис. 2 Торфяное месторождение «Мох» (1161)

Мох (1161): (рис.2) расположено от р.ц. г. Ельня на ЮЗ в 8,5 км, ж.-д. ст. Ельня на ЮЗ в 8,5 км, с. Леоново на С  в 4 км, с. Леонидово на З в 2 км.

Площадь общая 21 га, промзалежи - 17 га; средняя мощность пласта 1,23 м.,  запасы торфа ~ 208 тыс. м3.

Торфяные месторождения «Пиляево» (1179), «1180», «1181»

рис. 3 Торфяные месторождения «Пиляево» (1179), «1180», «1181»

Пиляево (1179): (рис.3) расположено от р.ц. г. Ельня на Ю в 6,5 км, ж.-д. ст. Ельня на ЮВ в 7,5 км, с. Стар. Шевелева на ЮЗ  в 2 км, с. Мальцево на СВ в 0,5 км.

Площадь общая 135 га, промзалежи - 97 га; средняя мощность пласта 1,77 м.,  запасы торфа ~ 1711 тыс. м3.

(1180): (рис.3) расположено от р.ц. г. Ельня на Ю в 7,9 км, ж.-д. ст. Ельня на ЮВ в 7,9 км, д. Шевелево на ЮЗ  в 3,77 км.

(1181): (рис.3) расположено от р.ц. г. Ельня на Ю в 7 км, ж.-д. ст. Ельня на ЮВ в 7 км, д. Шевелево на ЮЗ  в 2,35 км.

Торфяные месторождения «Сенькин Мошек» (1166), «Лубуятник» (1173»,

«Бобурище» (1174), «Красный Мошок» (1175), «Сутоки» (1176)

рис. 4 Торфяные месторождения «Сенькин Мошек» (1166), «Лубуятник» (1173»,

«Бобурище» (1174), «Красный Мошок» (1175), «Сутоки» (1176)

Сенькин Мошек (1166): (рис.4) расположено от р.ц. г. Ельня на ЮЗ в 9 км, ж.-д. ст. Ельня на ЮЗ в 9 км, с. Озеренск на В  в 3,5 км, при с. Щеплево на СЗ.

Площадь общая 8,2 га, промзалежи – 5,2 га; средняя мощность пласта 1,87 м.,  запасы торфа ~ 96 тыс. м3.

Лубуятник (1173): (рис.4) расположено от р.ц. г. Ельня на ЮЗ в 11,5 км, ж.-д. ст. Ельня на ЮЗ в 11 км, с. Орлы на В  в 2 км, между с.с. Кунцево и Леоново.

Площадь общая 771 га, промзалежи - 417 га; средняя мощность пласта 1,22 м,  запасы торфа ~ 5086 тыс. м3.

На территории поселения месторождение расположено частично.

Бобурище (1174): (рис.4) расположено от р.ц. г. Ельня на ЮЗ в 11,5 км, ж.-д. ст. Ельня на ЮЗ в 11,5 км, с. Леоново на ЮВ  в 2 км, с. Строчна на СЗ в 2 км.

Площадь общая 66 га, промзалежи - 32 га; средняя мощность пласта 1,00 м,  запасы торфа ~ 316 тыс. м3.

Красный Мошок (1175): (рис.4) расположено от р.ц. г. Ельня на Ю в 7,5 км, ж.-д. ст. Ельня на ЮВ в 8,5 км, с. Филатки на ЮЗ  в 3,5 км, с. Мальцево на СВ в 0,5 км.

Площадь общая 6,4 га, промзалежи – 4,7 га; средняя мощность пласта 1,45 м,  запасы торфа ~ 69 тыс. м3.

Сутоки (1176): (рис.4) расположено от р.ц. г. Ельня на ЮЗ в 8 км, ж.-д. ст. Ельня на ЮЗ в 8 км, с. Моксаки на СЗ  в 0,5 км, при с. Филатки на Ю.

Площадь общая 19 га, промзалежи - 11 га; средняя мощность пласта 1,00 м,  запасы торфа ~ 108 тыс. м3.

Торфяные месторождения «Щербинское» (1182), «1183», «1184», «Вербиловское»(1200)

рис. 5 Торфяные месторождения «Щербинское» (1182), «1183», «1184», «Вербиловское» (1200)

Щербинское (1182): (рис.5) расположено от р.ц. г. Ельня на ЮЗ в 17 км, ж.-д. ст. Глинка на ЮВ в 17 км, с. Стар. Щербино на СЗ  в 1,5 км, с. Вараксино на Ю в 0,5 км.

Площадь общая 178 га, промзалежи - 80 га; средняя мощность пласта 1,29 м,  запасы торфа ~ 1031 тыс. м3.

(1183): (рис.5) расположено от р.ц. г. Ельня на ЮЗ в 22 км, ж.-д. ст. Ельня на ЮЗ в 22 км, д. Мишуково на З в 1,3 км.

(1184): (рис.5) расположено от р.ц. г. Ельня на ЮЗ в 21 км, ж.-д. ст. Ельня на ЮЗ в 21 км, д. Мишуково на Ю в 0,5 км.

Вербиловское (1200): (рис.5) расположено от р.ц. г. Ельня на ЮЗ в 25 км, ж.-д. ст. Ельня на ЮЗ в 25 км, с. Сигарево на ЮВ  в 1 км, с. Вербилово на З в 0,5 км.

Площадь общая 25 га, промзалежи - 15 га; средняя мощность пласта 0,99 м,  запасы торфа ~ 152 тыс. м3.

Торфяные месторождения «Самцкий Мох» (1194),

«1196», «1204», «1206»

рис. 6 Торфяные месторождения «Самцкий Мох» (1194),

«1196», «1204», «1206»

Самцкий Моз (1194): (рис.6) расположено от р.ц. г. Ельня на Ю в 14 км, ж.-д. ст. Ельня на Ю в 14 км, с. Мутище на З  в 4 км.

Площадь общая 57,7 га, промзалежи – 23,2 га; средняя мощность пласта 2,01 м,  запасы торфа ~ 466 тыс. м3.

(1196): (рис.6) расположено от р.ц. г. Ельня на ЮВ в 14,6 км, ж.-д. ст. Ельня на ЮВ в 14,6 км, при д. Старое Мутище на СВ.

(1204): (рис.6) расположено от р.ц. г. Ельня на ЮВ в 19,5 км, ж.-д. ст. Ельня на ЮВ в 19,5 км, д. Барсуки на ЮЗ  в 1,7 км.

(1206): (рис.6) расположено от р.ц. г. Ельня на ЮВ в 20,5 км, ж.-д. ст. Ельня на ЮВ в 20,5 км, д. Барсуки на ЮЗ  в 2 км.

. Торфяные месторождения «1185», «Васин Мох» (1188),

«Колотовка» (1189), «1190», «1191», «Власово» (1192), «1203»

рис. 7 Торфяные месторождения «1185», «Васин Мох» (1188),

«Колотовка» (1189), «1190», «1191», «Власово» (1192), «1203»

(1185): (рис.7) расположено от р.ц. г. Ельня на ЮЗ в 15 км, ж.-д. ст. Ельня на ЮЗ в 15 км, д. Бибирево на ЮЗ  в 1,1 км.

Васин Мох (1188): (рис.7) расположено от р.ц. г. Ельня на ЮЗ в 13 км, ж.-д. ст. Ельня на ЮЗ в 13 км, с. Мурашкина на З  в 2,5 км, с. Бабирево на СВ в 0,5 км.

Площадь общая 4,3 га, промзалежи – 2,5 га; средняя мощность пласта 121 м,  запасы торфа ~ 30 тыс. м3.

Колотовка (1189): (рис.7) расположено от р.ц. г. Ельня на ЮЗ в 14,5 км, ж.-д. ст. Ельня на ЮЗ в 14,5 км, между с.с. Передельники и Бабирево.

Площадь общая 5,9 га, промзалежи – 3,1 га; средняя мощность пласта 1,42 м,  запасы торфа ~ 44 тыс. м3.

(1190): (рис.7) расположено от р.ц. г. Ельня на Ю в 12 км, ж.-д. ст. Ельня на Ю в 12 км, д. Оболоновец на СЗ  в 1,6 км.

(1191): (рис.7) расположено от р.ц. г. Ельня на Ю в 14 км, ж.-д. ст. Ельня на Ю в 14 км, д. Оболоновец на ЮЗ  в 3,3 км.

Власово (1192): (рис.7) расположено от р.ц. г. Ельня на ЮВ в 14 км, ж.-д. ст. Ельня на ЮВ в 15 км, с. Оболеновец на ЮЗ  в 0,5 км, при с. Гать на В.

Площадь общая 17 га, промзалежи – 10 га; средняя мощность пласта 1,61 м,  запасы торфа ~ 166 тыс. м3.

(1203): (рис.7) расположено от р.ц. г. Ельня на Ю в 19 км, ж.-д. ст. Ельня на Ю в 19 км, д. Луки на ЮВ  в 1,2 км.

Торфяные месторождения «1207», «1208», «1214», «1215»

рис. 8 Торфяные месторождения «1207», «1208», «1214», «1215»

(1207): (рис.8) расположено от р.ц. г. Ельня на ЮВ в 24 км, ж.-д. ст. Ельня на ЮВ в 24 км, д. Бабичи на ЮЗ  в 3 км.

(1208): (рис.8) расположено от р.ц. г. Ельня на ЮВ в 24 км, ж.-д. ст. Ельня на ЮВ в 24 км, д. Бабичи на ЮЗ  в 1,3 км.

(1214): (рис.8) расположено от р.ц. г. Ельня на ЮВ в 27 км, ж.-д. ст. Ельня на ЮВ в 27 км, д. Бабичи на Ю  в 3 км.

(1215): (рис.8) расположено от р.ц. г. Ельня на ЮВ в 28 км, ж.-д. ст. Ельня на ЮВ в 28 км, д. Бабичина ЮЗ  в 4 км.

Запасы легкоплавких суглинков и глин кирпичных

на территории Леонидовского сельского поселения

Проявления «Богадилово», «Леонидово», «Вост. д. Леонидово», «Ельня»

рис. 9 Проявления «Богадилово», «Леонидово», «Вост. д. Леонидово», «Ельня»

Проявление «Богадилово»  (рис.9)

Номер прогнозной площади: 1

Вид сырья: легкоплавкие суглинки, глины кирпичные

Размер прогнозной площади: 1,2 кв. км

Площади не доступные для разработки: -  кв. км

Реальная площадь для разработки: 1,2 кв.км.

Мощность полезной толщи: 5,6 Н, м.

Мощность вскрыши: 0,4 Н, м

Прогнозные ресурсы: Р2 – 0,67 млн, куб.м.

Коэффициент вскрыши: 0,07

Проявление «Леонидово»  (рис.9)

Номер прогнозной площади: 2

Вид сырья: легкоплавкие суглинки, глины кирпичные

Размер прогнозной площади: 6,0 кв. км

Площади не доступные для разработки: 0,4  кв. км

Реальная площадь для разработки: 5,6 кв.км.

Мощность полезной толщи: 8,0 Н, м.

Мощность вскрыши: 0,0 Н, м

Прогнозные ресурсы: Р2 – 4,48 млн, куб.м.

Коэффициент вскрыши: 0,0

Проявление «Вост. д. Леонидово»  (рис.9)

Номер прогнозной площади: 3

Вид сырья: легкоплавкие суглинки, глины кирпичные

Размер прогнозной площади: 6,4 кв. км

Площади не доступные для разработки: 0,4  кв. км

Реальная площадь для разработки: 6,0 кв.км.

Мощность полезной толщи: 6,6 Н, м.

Мощность вскрыши: 0,0 Н, м

Прогнозные ресурсы: Р2 – 3,9 млн, куб.м.

Коэффициент вскрыши: 0,0

Проявление «Ельня»  (рис.9)

Номер прогнозной площади: 4

Вид сырья: легкоплавкие суглинки, глины кирпичные

Размер прогнозной площади: 1,6 кв. км

Площади не доступные для разработки: 0,4  кв. км

Реальная площадь для разработки: 1,2 кв.км.

Мощность полезной толщи: 7,7 Н, м.

Мощность вскрыши: 0,3 Н, м

Прогнозные ресурсы: Р2 – 0,92 млн, куб.м.

Коэффициент вскрыши: 0,0

На территории Леонидовского сельского поселения проявление «Ельня» располагается частично.

Проявления «Болоновец», «Сух. Починок», «Барсуки»

рис. 10 Проявления «Болоновец», «Сух. Починок», «Барсуки»

Проявление «Болоновец»  (рис.10)

Номер прогнозной площади: 16

Вид сырья: легкоплавкие суглинки, глины кирпичные

Размер прогнозной площади: 3,2 кв. км

Площади не доступные для разработки: 0,4  кв. км

Реальная площадь для разработки: 2,8 кв.км.

Мощность полезной толщи: 6,0 Н, м.

Мощность вскрыши: 0,4 Н, м

Прогнозные ресурсы: Р2 – 2,24 млн, куб.м.

Коэффициент вскрыши: 0,5

Проявление «Сух. Починок» (рис.10)

Номер прогнозной площади: 17

Вид сырья: легкоплавкие суглинки, глины кирпичные

Размер прогнозной площади: 0,8 кв. км

Площади не доступные для разработки: -  кв. км

Реальная площадь для разработки: 0,8 кв.км.

Мощность полезной толщи: 6,7 Н, м.

Мощность вскрыши: 0,4 Н, м

Прогнозные ресурсы: Р2 – 0,5 млн, куб.м.

Коэффициент вскрыши: 0,07

Проявление «Барсуки» (рис.10)

Номер прогнозной площади: 18

Вид сырья: легкоплавкие суглинки, глины кирпичные

Размер прогнозной площади: 2,8 кв. км

Площади не доступные для разработки: 0,4  кв. км

Реальная площадь для разработки: 2,4 кв.км.

Мощность полезной толщи: 5,0 Н, м.

Мощность вскрыши: 0,4 Н, м

Прогнозные ресурсы: Р2 – 1,2 млн, куб.м.

Коэффициент вскрыши: 0,8

Проявления «26», «27», «28», «29»

рис. 11 Проявления «26», «27», «28», «29»

Проявление «26»  (рис.11)

Номер прогнозной площади: 26

Вид сырья: легкоплавкие суглинки, глины кирпичные

Прогнозные ресурсы: Р2 – 3,4 млн, куб.м.

Проявление «27»  (рис.11)

Номер прогнозной площади: 27

Вид сырья: легкоплавкие суглинки, глины кирпичные

Прогнозные ресурсы: Р2 – 0,8 млн, куб.м.

Проявление «28»  (рис.11)

Номер прогнозной площади: 28

Вид сырья: легкоплавкие глины для керамзита и керамические глины

Прогнозные ресурсы: Р2 – 4,8 млн, куб.м.

На территории Леонидовского сельского поселения проявление «28» располагается частично.

Проявление «29»  (рис.11)

Номер прогнозной площади: 29

Вид сырья: легкоплавкие суглинки, глины кирпичные

Прогнозные ресурсы: Р2 – 3,0 млн, куб.м.

Запасы карбонатного сырья (мел)

на территории Леонидовского сельского поселения

Проявление «Шатьково»

рис. 12 Проявление «Шатьково»

Проявление «Шатьково» (рис.12)

Вид сырья: карбонатное сырье (мел)

Номер прогнозной площади: 1

Размер прогнозной площади: 14,8 кв. км

Площади не доступные для разработки: 1,2 кв. км

Реальная площадь для разработки: 13,6 кв.км.

Мощность полезной толщи: 10,3 Н, м.

Мощность вскрыши: 7,0 Н, м

Прогнозные ресурсы: Р3 – 14,01 млн, куб.м.

Коэффициент вскрыши: 0,68

Запасы ПГС и песков на территории Леонидовского сельского поселения

Месторождение «Богодилово»

рис. 13 Месторождение «Богодилово»

Месторождение «Богодилово» (рис.13)

Местоположение:  юго-западнее д. Богодилово

Вид сырья: Строительные пески

Площадь: 11,3 га

Запасы по категориям: В+С1 – 1075,2  тыс.куб. м

1994 г.

Проявления «Бол. Нежода», «Богадилово», «Ю-в от п. Богадилово»,  «Митино»

«Богадилово», «Лысовка»

рис. 14 Проявления «Бол. Нежода», «Богадилово», «Ю-в от п. Богадилово»,  «Митино»

«Богадилово», «Лысовка»

Проявление «Бол. Нежода» (рис.14)

Номер прогнозной площади: 4

Вид сырья: ПГС

Прогнозные ресурсы: Р2 – 16,4 млн, куб.м.

На территории Леонидовского сельского поселения проявление «Бол. Нежода» располагается частично.

Проявление  «Богадилово» (рис.14)

Номер прогнозной площади: 5

Вид сырья: ПГС

Прогнозные ресурсы: Р2 – 1,68 млн, куб.м.

Проявление «Ю-в от п. Богадилово» (рис.14)

Номер прогнозной площади: 6

Вид сырья: ПГС

Прогнозные ресурсы: Р2 – 3,4 млн, куб.м.

Проявление «Митино» (рис.14)

Номер прогнозной площади: 1

Вид сырья: Пески

Прогнозные ресурсы: Р2 – 6,53 млн, куб.м.

На территории Леонидовского сельского поселения проявление «Митино» располагается частично.

Проявление «Богадилово» (рис.14)

Номер прогнозной площади: 7

Вид сырья: Пески

Прогнозные ресурсы: Р2 – 27,11 млн, куб.м.

На территории Леонидовского сельского поселения проявление «Богадилово» располагается частично.

Проявление  «Лысовка» (рис.14)

Номер прогнозной площади: 8

Вид сырья: Пески

Прогнозные ресурсы: Р2 – 24,49 млн, куб.м.

Проявления «Леонидово», «Ю-з от п. Леонидово», «Ельня»,  «Леонидово»

«Ю-в д. Леонидово», «С-з п. Поповка», «Леоново», «Липня»,

«Бибирево», «Ю-в д. Липня»

рис. 15 Проявления «Леонидово», «Ю-з от п. Леонидово», «Ельня»,  «Леонидово»

«Ю-в д. Леонидово», «С-з п. Поповка», «Леоново», «Липня»,

«Бибирево», «Ю-в д. Липня»

Проявление «Леонидово» (рис.15)

Номер прогнозной площади: 17

Вид сырья: ПГС

Прогнозные ресурсы: Р2 – 1,28 млн, куб.м.

Проявление  «Ю-з от п. Леонидово» (рис.15)

Номер прогнозной площади: 18

Вид сырья: ПГС

Прогнозные ресурсы: Р1 – 0,96 млн, куб.м.

Проявление «Ельня» (рис.15)

Номер прогнозной площади: 14

Вид сырья: Пески

Прогнозные ресурсы: Р2 – 12,8 млн, куб.м.

На территории Леонидовского сельского поселения проявление «Ельня» располагается частично.

Проявление  «Леонидово» (рис.15)

Номер прогнозной площади: 16

Вид сырья: ПГС

Прогнозные ресурсы: Р2 – 3,35 млн, куб.м.

Проявление «Ю-в д. Леонидово» (рис.15)

Номер прогнозной площади: 19

Вид сырья: Пески

Прогнозные ресурсы: Р2 – 7,68 млн, куб.м.

Проявление «С-з п. Поповка» (рис.15)

Номер прогнозной площади: 20

Вид сырья: Пески

Прогнозные ресурсы: Р2 – 2,9 млн, куб.м.

Проявление  «Леоново» (рис.15)

Номер прогнозной площади: 21

Вид сырья: Пески

Прогнозные ресурсы: Р2 – 20,56 млн, куб.м.

Проявление «Липня» (рис.15)

Номер прогнозной площади: 23

Вид сырья: Пески

Прогнозные ресурсы: Р2 – 12,0 млн, куб.м.

Проявление  «Бибирево» (рис.15)

Номер прогнозной площади: 71

Вид сырья: Пески

Прогнозные ресурсы: Р2 – 7,45 млн, куб.м.

Проявление  «Ю-в д. Липня» (рис.15)

Номер прогнозной площади: 72

Вид сырья: Пески

Прогнозные ресурсы: Р2 – 0,7 млн, куб.м.

Проявления «С-З от п. Старые Луки», «Шатьково», «Ю п. Шатьково»,

«Сев. от п. Шатьково»«Логачево», «Нешево», «Ю-в п. Бибирево»,

«Бол. Павлово», «Шатьково», «Зап. д. Холм» «Вост. д. Логачево», «Логачево», «Ю-з д.Логачево», «Сев. д. Нешево», «Ю-в от д. Нешево», «Ю-з от д. Нешево»

рис. 16 Проявления «С-З от п. Старые Луки», «Шатьково», «Ю п. Шатьково»,

«Сев. от п. Шатьково»«Логачево», «Нешево», «Ю-в п. Бибирево»,

«Бол. Павлово», «Шатьково», «Зап. д. Холм» «Вост. д. Логачево», «Логачево»,

«Ю-з д.Логачево», «Сев. д. Нешево», «Ю-в от д. Нешево», «Ю-з от д. Нешево»

Проявление «С-З от п. Старые Луки» (рис.16)

Номер прогнозной площади: 75

Вид сырья: ПГС

Прогнозные ресурсы: Р2 – 1,12 млн, куб.м.

Проявление  «Шатьково» (рис. 16)

Номер прогнозной площади: 76

Вид сырья: ПГС

Прогнозные ресурсы: Р2 – 0,6 млн, куб.м.

Проявление  «Ю п. Шатьково» (рис. 16)

Номер прогнозной площади: 79

Вид сырья: ПГС

Прогнозные ресурсы: Р2 – 7,48 млн, куб.м.

Проявление  «Сев. от п. Шатьково» (рис. 16)

Номер прогнозной площади: 82

Вид сырья: ПГС

Прогнозные ресурсы: Р2 – 1,52 млн, куб.м.

Проявление  «Логачево» (рис. 16)

Номер прогнозной площади: 83

Вид сырья: ПГС

Прогнозные ресурсы: Р2 – 5,84 млн, куб.м.

Проявление  «Нешево» (рис. 16)

Номер прогнозной площади: 110

Вид сырья: ПГС

Прогнозные ресурсы: Р2 – 5,54 млн, куб.м.

Проявление «Ю-в п. Бибирево» (рис. 16)

Номер прогнозной площади: 73

Вид сырья: Пески

Прогнозные ресурсы: Р2 – 4,0 млн, куб.м.

Проявление  «Бол. Павлово» (рис. 16)

Номер прогнозной площади: 74

Вид сырья: ПГС

Прогнозные ресурсы: Р2 – 20,56 млн, куб.м.

На территории Леонидовского сельского поселения проявление «Бол. Павлово» располагается частично.

Проявление «Шатьково» (рис. 16)

Номер прогнозной площади: 77

Вид сырья: Пески

Прогнозные ресурсы: Р2 – 2,46 млн, куб.м.

Проявление «Зап. д. Холм» (рис. 16)

Номер прогнозной площади: 78

Вид сырья: Пески

Прогнозные ресурсы: Р2 – 0,86 млн, куб.м.

Проявление  «Вост. д. Логачево» (рис. 16)

Номер прогнозной площади: 80

Вид сырья: Пески

Прогнозные ресурсы: Р2 – 4,73 млн, куб.м.

На территории Леонидовского сельского поселения проявление «Вост. д. Логачево» располагается частично.

Проявление «Логачево» (рис. 16)

Номер прогнозной площади: 81

Вид сырья: Пески

Прогнозные ресурсы: Р2 – 3,4 млн, куб.м.

Проявление  «Ю-з д. Логачево» (рис. 16)

Номер прогнозной площади: 84

Вид сырья: Пески

Прогнозные ресурсы: Р2 – 6,34 млн, куб.м.

Проявление  «Сев. д. Нешево» (рис. 16)

Номер прогнозной площади: 85

Вид сырья: Пески

Прогнозные ресурсы: Р2 – 3,6 млн, куб.м.

Проявление  «Ю-в от д. Нешево» (рис. 16)

Номер прогнозной площади: 111

Вид сырья: Пески

Прогнозные ресурсы: Р2 – 4,34 млн, куб.м.

На территории Леонидовского сельского поселения проявление «Ю-в от д. Нешево» располагается частично.

Проявление  «Ю-з от д. Нешево» (рис. 16)

Номер прогнозной площади: 115

Вид сырья: Пески

Прогнозные ресурсы: Р2 – 0,28 млн, куб.м.

Проявления «С-З Мутище», «Сев-З. Чемуты», «Зап. От п. Порубаник»,

«Стар. Мутище», « Ю-з от п. Уварово», «Барсуки», «Ю-в от п. Чемуты»,

«Ю д. С. Починок», «Сухой Починок», «Стар. Мутище» «Ю-з д. Барсуки»

рис. 17 Проявления «С-З Мутище», «Сев-З. Чемуты», «Зап. От п. Порубаник»,

«Стар. Мутище», « Ю-з от п. Уварово», «Барсуки», «Ю-в от п. Чемуты»,

«Ю д. С. Починок», «Сухой Починок», «Стар. Мутище» «Ю-з д. Барсуки»

Проявление «С-З Мутище» (рис.17)

Номер прогнозной площади: 89

Вид сырья: ПГС

Прогнозные ресурсы: Р2 – 3,2 млн, куб.м.

Проявление  «Сев-З. Чемуты» (рис.17)

Номер прогнозной площади: 48

Вид сырья: ПГС

Прогнозные ресурсы: Р2 – 8,58 млн, куб.м.

На территории Леонидовского сельского поселения проявление «Сев-З. Чемуты» располагается частично.

Проявление  «Зап. От п. Порубаник» (рис.17)

Номер прогнозной площади: 87

Вид сырья: ПГС

Прогнозные ресурсы: Р2 – 0,18 млн, куб.м.

На территории Леонидовского сельского поселения проявление «Зап. От п. Порубаник » располагается частично.

Проявление  «Стар. Мутище» (рис.17)

Номер прогнозной площади: 93

Вид сырья: ПГС

Прогнозные ресурсы: Р2 – 1,35 млн, куб.м.

Проявление  «Ю-з от п. Уварово» (рис.17)

Номер прогнозной площади: 91

Вид сырья: ПГС

Прогнозные ресурсы: Р2 – 6,9 млн, куб.м.

На территории Леонидовского сельского поселения проявление «Ю-з от п. Уварово» располагается частично.

Проявление  «Барсуки» (рис.17)

Номер прогнозной площади: 94

Вид сырья: ПГС

Прогнозные ресурсы: Р2 – 5,98 млн, куб.м.

Проявление «Ю-в от п. Чемуты» (рис.17)

Номер прогнозной площади: 47

Вид сырья: Пески

Прогнозные ресурсы: Р2 – 4,44 млн, куб.м.

На территории Леонидовского сельского поселения проявление «Ю-в от п. Чемуты» располагается частично.

Проявление  «Ю д. С. Починок» (рис.17)

Номер прогнозной площади: 70

Вид сырья: Пески

Прогнозные ресурсы: Р2 – 0,25 млн, куб.м.

Проявление «Сухой Починок» (рис.17)

Номер прогнозной площади: 88

Вид сырья: Пески

Прогнозные ресурсы: Р2 – 13,47 млн, куб.м.

Проявление «Стар. Мутище» (рис.17)

Номер прогнозной площади: 90

Вид сырья: Пески

Прогнозные ресурсы: Р2 – 10,4 млн, куб.м.

Проявление  «Ю-з д. Барсуки» (рис.17)

Номер прогнозной площади: 97

Вид сырья: Пески

Прогнозные ресурсы: Р2 – 2,85 млн, куб.м.

Проявления «Бабичи», «Угрица», «Вост. п. Угрица»,

«Хотеевка», «Зап. п. Угрица», «Бывалки», «Нов. Березовка»

рис. 18 Проявления «Бабичи», «Угрица», «Вост. п. Угрица»,

«Хотеевка», «Зап. п. Угрица», «Бывалки», «Нов. Березовка»

Проявление «Бабичи» (рис.18)

Номер прогнозной площади: 95

Вид сырья: ПГС

Прогнозные ресурсы: Р2 – 1,39 млн, куб.м.

Проявление  «Угрица» (рис.18)

Номер прогнозной площади: 96

Вид сырья: ПГС

Прогнозные ресурсы: Р2 – 20,0 млн, куб.м.

Проявление  «Вост. п. Угрица» (рис.18)

Номер прогнозной площади: 103

Вид сырья: ПГС

Прогнозные ресурсы: Р2 – 5,81 млн, куб.м.

Проявление  «Хотеевка» (рис.18)

Номер прогнозной площади: 104

Вид сырья: ПГС

Прогнозные ресурсы: Р2 – 7,52 млн, куб.м.

Проявление «Зап. п. Угрица» (рис.18)

Номер прогнозной площади: 92

Вид сырья: Пески

Прогнозные ресурсы: Р2 – 15,68 млн, куб.м.

Проявление  «Бывалки» (рис.18)

Номер прогнозной площади: 101

Вид сырья: Пески

Прогнозные ресурсы: Р2 – 24,34 млн, куб.м.

На территории Леонидовского сельского поселения проявление «Бывалки» располагается частично.

Проявление «Нов. Березовка» (рис.18)

Номер прогнозной площади: 99

Вид сырья: Пески

Прогнозные ресурсы: Р2 – 17,23 млн, куб.м.

На территории Леонидовского сельского поселения проявление «Нов. Березовка» располагается частично.

Проявления «С-з Гарчечье», «Бабичи»

рис. 19 Проявления «С-з Гарчечье», «Бабичи»

Проявление «С-з Гарчечье» (рис.19)

Номер прогнозной площади: 100

Вид сырья: ПГС

Прогнозные ресурсы: Р2 – 4,0 млн, куб.м.

Проявление «Бабичи» (рис.19)

Номер прогнозной площади: 98

Вид сырья: Пески

Прогнозные ресурсы: Р2 – 44,52 млн, куб.м.

Проявления «Паньково», «Соловеньки», «Стряница», «Васильево», «Орлы», «Сигарево»

рис. 20 Проявления «Паньково», «Соловеньки», «Стряница», «Васильево», «Орлы», «Сигарево»

Проявление «Паньково» (рис.20)

Номер прогнозной площади: 65

Вид сырья: Пески

Прогнозные ресурсы: Р1 – 15,0 млн, куб.м.

На территории Леонидовского сельского поселения проявление «Паньково» располагается частично.

Проявление «Соловеньки» (рис.20)

Номер прогнозной площади: 66

Вид сырья: Пески

Прогнозные ресурсы: Р2 – 5,9 млн, куб.м.

На территории Леонидовского сельского поселения проявление «Соловеньки» располагается частично.

Проявление «Стряница» (рис.20)

Номер прогнозной площади: 69

Вид сырья: Пески

Прогнозные ресурсы: Р2 – 49,1 млн, куб.м.

На территории Леонидовского сельского поселения проявление «Стряница» располагается частично.

Проявление «Васильево» (рис.20)

Номер прогнозной площади: 67

Вид сырья: ПГС

Прогнозные ресурсы: Р2 – 4,4 млн, куб.м.

Проявление «Орлы» (рис.20)

Номер прогнозной площади: 68

Вид сырья: ПГС

Прогнозные ресурсы: Р2 – 1,3 млн, куб.м.

Проявление «Сигарево» (рис.20)

Номер прогнозной площади: 71

Вид сырья: ПГС

Прогнозные ресурсы: Р2 – 2,0 млн, куб.м.

В соответствии ст. 25 №2395-1 ФЗ «О недрах» от 21.02.1992 (ред. от 28.12.2013, с изменениями и дополнениями), проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Использование территорий в соответствии с Законом РФ «О недрах» и со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) – застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора.

### 1.13.8. Технические охранные зоны инженерных сетей

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

В технических охранных зонах инженерных сетей выделяются следующие типы зон:

- Охранные зоны сетей водоснабжения

- Охранные зоны сетей электроснабжения

- Охранные зоны сетей газоснабжения

На территории Леонидовского сельского поселения выделяются охранные зоны:

- электрических сетей;

- водопроводных сетей;

- зоны минимальных расстояний от газопроводных сетей и ГРПШ.

Выводы:

Наличие зон с особыми условиями использования территорий накладывают ограничения на развитие территории Леонидовского сельского поселения. Решения проекта генерального плана должны быть направлены на обеспечение:

1.  соблюдения установленных законодательством Российской Федерации режимов использования земель в границах зон с особыми условиями использования территории;

2. выведение  жилой застройки из границ санитарных разрывов, СЗЗ предприятий, коммунально-складских объектов, путем:

- сокращения размеров соответствующих зон (за счёт применения инновационных технологий производства, проведения шумозащитных мероприятий и т.д.);

- расселения жилищного фонда, расположенного в границах санитарных разрывов, СЗЗ предприятий, коммунально-складских объектов;

- запрета осуществления нового жилищного строительства в границах указанных зон.

# 2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования, а также перечень мероприятий по территориальному планированию

## Функционально-планировочная организация территории

### 2.1.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры

Основными задачами по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры Леонидовского сельского поселения являются:

1. Повышение эффективности использования территории поселения путем оптимизации функционального использования, упорядочивания существующей застройки, освоения незастроенных территорий.

2. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами социально-экономического развития.

3. Развитие и преобразование функциональной структуры муниципального образования в соответствии с прогнозируемыми направлениями развития экономической базы поселения с учетом обеспечения необходимых территориальных ресурсов для развития приоритетных видов экономической деятельности – аграрного сектора, развитие пищевой промышленности, развитии деревопереработки и  лесопереработки, коммерческо-деловой сферы (торговля, сервис, строительство административно-деловых учреждений).

4. Развитие туристско-рекреационной сферы обслуживания местного и районного значения на базе комплексного использования природно-рекреационного потенциала муниципального образования.

5. Формирование и планировочное выделение на основе существующих и вновь осваиваемых территорий комплексного размещения объектов жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения функциональных зон, обеспечивающих возможность эффективного функционирования и развития вновь размещаемых на их территории объектов капитального строительства.

6. Реализация принципов комплексного освоения территории, обеспечивающих формирование среды жизнедеятельности высокого качества, в которой в оптимальном соотношении находятся жилые зоны, зоны размещения объектов бытового и социально-культурного назначения, объектов транспортной инфраструктуры, зон зеленых насаждений общего пользования.

7. Формирование системы центров социального обслуживания, обеспечивающих потребности жителей поселения.

### 2.1.2. Обоснование решений по функционально-планировочной организации территории

Границы Леонидовского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области, вновь образованного в соответствии с Областным законом Смоленской области №54-з от 25.05.2017 «О преобразовании муниципальных образований Ельнинского района Смоленской области, об установлении численности и срока полномочий депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований Ельнинского района Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав вновь образованных муниципальных образований Ельнинского района Смоленской области» путем объединения Леонидовского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области, Малышевского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области, Мутищенского сельскго поселения Ельнинского района Смоленской области и Новоспасского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области, а также в соответствии с законом Смоленской области от 20 декабря 2004 г. № 108-з (ред. от 25.05.2017) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Ельнинский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом».

Административным центром Леонидовского сельского поселения является деревня Шарапово. Населенный пункт расположен в 3 км к западу от г. Ельня.

Транспортная инфраструктура Леонидовского сельского поселения представлена   автомобильным транспортом. Транспортная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении межрегиональных, внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильных дорог:

- регионального значения III технической категории «Рославль – Ельня – Дорогобуж – Сафоново» и «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас-Деменск – Ельня – Починок.

- межмуниципального значения:

- «Рославль – Ельня – Дорогобуж – Сафоново» - Луки V технической категории;

- «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас-Деменск – Ельня - Починок» - Павлово IV технической категории;

- «Ельня - Высокое» IV технической категории;

- «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас-Деменск – Ельня - Починок» - Щеплево IV технической категории;

- «Высокое - Угрица» IV технической категории;

- «Ельня – Демщино - Андреевское» IV технической категории;

- «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас-Деменск – Ельня - Починок» - Битюково» - Шарапово - Иванево IV технической категории;

- «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас-Деменск – Ельня - Починок» - Битюково» IV технической категории;

- «Лысовка – Леонидово» IV технической категории;

- «Ельня – Демщино - Андреевское» - Садки V технической категории;

- «Высокое – Ново-Андреевка – Гонечье» V технической категории;

- «Ельня – Высокое – Погорное» - Городок V технической категории;

- «Ельня – Высокое» - Зубаревка IV технической категории;

- «Ельня – Высокое» - Погорное IV технической категории.

- улично-дорожной сети населенных пунктов.

При выборе стратегии развития Леонидовского сельского поселения необходимо учесть такие факторы, как:

- наличие территориальных ресурсов, пригодных для градостроительного освоения;

- близость к г. Ельня, являющемуся административным, культурным, производственным, научным и образовательным центром района;

- наличие системы транспортных связей с г. Ельня и с другими муниципальными образованиями района;

- высокий природный потенциал, интересные ландшафты, что благоприятно для развития рекреационных функций территории;

- плодородие почв, как благоприятный фактор для развития сельскохозяйственного производства;

- удовлетворительное экологическое состояние территории.

### 2.1.3. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры Леонидовского сельского поселения

Основными мероприятиями по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры Леонидовского сельского поселения являются проведение функционального зонирования территории, включающего:

1. установление перечня функциональных зон (по видам) с определением соответствующих им параметров:

Таблица 24

Перечень и параметры функциональных зон

| Код объекта | Наименование функциональной зоны | Описание функциональной зоны |
| --- | --- | --- |
| 1. | Жилая зона | В состав жилых зон могут включаться: 1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами; В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. (п.2,3 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 2. | Общественно-деловая зона | В состав общественно-деловых зон могут включаться: 1) многофункциональные общественно-деловые зоны; 2) зоны специализированной общественной застройки; Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи. (п.4,5,6 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 3. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |
| 3.1. | Производственная зона | Производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 3.2. | Коммунально-складская зона | Коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; |
| 3.3. | Зона инженерной инфраструктуры | Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной инфраструктуры, в том числе объекты водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, связи, объектов инженерной инфраструктуры иных видов |
| 3.4. | Зона транспортной инфраструктуры | Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 4. | Зоны сельскохозяйственного использования | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) иные зоны сельскохозяйственного назначения – предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, для ведения крестьянского фермерского хозяйства, для целей аквакультуры (рыбоводства), для научно-исследовательских, учебных и иных, связанных с сельскохозяйственным производством, целей, для создания защитных лесных насаждений; 3) производственные зоны сельскохозяйственных предприятий; 4) зоны садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан |
| 5. | Зоны рекреационного назначения | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: 1) зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса); 2) зоны отдыха; 3) зоны лесов. |
| 6 . | Зоны специального назначения | В состав зон специального назначения могут включаться: 1) зоны кладбищ; 2) зоны складирования и захоронения отходов; 3) зона озелененных территорий специального назначения. |
| 7. | Зоны акваторий |  |

### 2.1.4. Мероприятия по переводу земель. Обоснование предложений по переводу земель Леонидовского сельского поселения

Учитывая наличие территориальных резервов для застройки в деревнях Леонидовского сельского поселения, необходимость изменения границ населенных пунктов не возникает, сохраняется сложившаяся территориально-планировочная структура поселения.

Существующие и планируемые площади населённых пунктов, входящих в состав Леонидовского сельского поселения, приведены в таблице 25.

Таблица 25

Перечень населенных пунктов, входящих в состав Леонидовскогосельского поселения, их существующие и планируемые площади

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Площадь населенных пунктов, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение 2019 г | Расчетный срок 2019 - 2039 гг. |
| 1 | д. Шарапово | 111,00 | 111,00 |
| 2 | д. Андреевское | 64,13 | 64,13 |
| 3 | д. Бабичи | 57,97 | 57,97 |
| 4 | д. Барсуки | 62,77 | 62,77 |
| 5 | д. Бибирево | 67,38 | 67,38 |
| 6 | д. Битяково | 60,91 | 60,91 |
| 7 | д. Богодилово | 30,38 | 30,38 |
| 8 | д. Большое Павлово | 83,07 | 83,07 |
| 9 | д. Вербилово | 63,02 | 63,02 |
| 10 | д. Волково-Егорье | 63,71 | 63,71 |
| 11 | д. Высокое | 108,23 | 108,23 |
| 12 | д. Гурьево | 53,42 | 53,42 |
| 13 | д. Демщино | 94,82 | 94,82 |
| 14 | д. Дрогинино | 35,41 | 35,41 |
| 15 | д. Заполье | 52,66 | 52,66 |
| 16 | д. Зубаревка | 29,91 | 29,91 |
| 17 | д. Зубово | 59,51 | 59,51 |
| 18 | д. Иванево | 34,14 | 34,14 |
| 19 | д. Коситчено | 161,62 | 161,62 |
| 20 | д. Костылево | 22,52 | 22,52 |
| 21 | д. Лапино | 157,42 | 157,42 |
| 22 | д. Леонидово | 62,14 | 62,14 |
| 23 | д. Леоново | 112,73 | 112,73 |
| 24 | д. Липня | 64,50 | 64,50 |
| 25 | д. Луки | 154,46 | 154,46 |
| 26 | д. Лысовка | 44,18 | 44,18 |
| 27 | д. Максаки | 47,20 | 47,20 |
| 28 | д. Малое Павлово | 178,63 | 178,63 |
| 29 | д. Малышевка | 33,56 | 33,56 |
| 30 | д. Милеево | 15,14 | 15,14 |
| 31 | д. Мишуково | 38,55 | 38,55 |
| 32 | д. Нешево | 363,34 | 363,34 |
| 33 | д. Никиточкино | 29,57 | 29,57 |
| 34 | д. Новое Мутище | 74,17 | 74,17 |
| 35 | д. Новое Щербино | 22,11 | 22,11 |
| 36 | д. Новоселье | 66,28 | 66,28 |
| 37 | д. Новоспасское | 218,40 | 218,40 |
| 38 | д. Оболоновец | 60,02 | 60,02 |
| 39 | д. Озеренск | 35,10 | 35,10 |
| 40 | д. Орлы | 76,37 | 76,37 |
| 41 | д. Передельники | 68,23 | 68,23 |
| 42 | д. Петрово | 41,06 | 41,06 |
| 43 | д. Петуховка | 65,29 | 65,29 |
| 44 | д. Погорное | 99,29 | 99,29 |
| 45 | д. Ревячка | 20,86 | 20,86 |
| 46 | д. Ренда | 81,19 | 81,19 |
| 47 | д. Ржавец | 37,20 | 37,20 |
| 48 | д. Садки | 31,23 | 31,23 |
| 49 | д. Светилово | 63,81 | 63,81 |
| 50 | д. Седлецкий Починок | 15,72 | 15,72 |
| 51 | д. Селиба | 70,87 | 70,87 |
| 52 | д. Сигарево | 47,16 | 47,16 |
| 53 | д. Скоково | 28,02 | 28,02 |
| 54 | д. Средний Починок | 29,17 | 29,17 |
| 55 | д. Старое Мутище | 208,62 | 208,62 |
| 56 | д. Старое Щербино | 81,59 | 81,59 |
| 57 | д. Старшевка | 73,41 | 73,41 |
| 58 | д. Строина | 58,21 | 58,21 |
| 59 | д. Сухой Починок | 93,93 | 93,93 |
| 60 | д. Токарево | 24,85 | 24,85 |
| 61 | д. Угрица | 131,48 | 131,48 |
| 62 | д. Федоровка | 32,60 | 32,60 |
| 63 | д. Филатка | 31,83 | 31,83 |
| 64 | д. Холм | 46,99 | 46,99 |
| 65 | д. Хохловка | 13,82 | 13,82 |
| 66 | д. Шатьково | 76,72 | 76,72 |
| 67 | д. Шевелево | 10,61 | 10,61 |
| 67 | д. Щеплево | 50,16 | 50,16 |
|  | Итого: | 4804,37 | 4804,37 |

В целях развития транспортной сети Леонидовского сельского поселения и Ельнинского района в целом для размещения объектов транспортной инфраструктуры, а также иных сопутствующих им объектов, а также для размещения новых производственных объектов и объектов инженерной инфраструктуры проектом генерального плана предусмотрен перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения. Также перевод земель сельскохозяйственного назначения в указанную категорию планируется осуществить для территорий кладбищ, расположенных вне границ населенных пунктов.

Генеральный план поселения разработан в границах территории Леонидовского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области, вновь образованного в соответствии с Областным законом Смоленской области №54-з от 25.05.2017 «О преобразовании муниципальных образований Ельнинского района Смоленской области, об установлении численности и срока полномочий депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований Ельнинского района Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав вновь образованных муниципальных образований Ельнинского района Смоленской области» путем объединения Леонидовского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области, Малышевского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области, Мутищенского сельскго поселения Ельнинского района Смоленской области и Новоспасского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области, а также в соответствии с законом Смоленской области от 20 декабря 2004 г. № 108-з (ред. от 25.05.2017) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Ельнинский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом».

Генеральные планы указанных выше Леонидовского, Малышевского, Мутищенского и Новоспасского сельских поселений Ельнинского района Смоленской области, входящих в состав Леонидовского сельского поселения, рассматриваемого в настоящем проекте, были утверждены в 2010-2014 годах. Перечень земельных участков, которые включались в границы населенных пунктов, входящих в состав вышеперечисленных поселений, или исключались из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования представлен в таблице 26.

Таблица 26

Перечень земельных участков, которые включались в границы населенных пунктов, входящих в состав вновь образованного в соответствии с Областным законом Смоленской области №54-з от 25.05.2017 Леонидовского сельского поселения (путем объединения Леонидовского, Малышевского, Мутищенского и Новоспасского сельских поселений, генеральные планы которых утверждены в 2010-2014 годах), или исключались из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Существующая категория земель | Планируемая категория земель | Мероприятие | Цели планируемого использования земельного участка | Этап реализа-ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 67:08:0030103:372 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Федоровка | Для размещения иной зоны сельскохозяйственного назначения Сх1 | первая очередь |
| 2. | 67:08:0030103:373 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Федоровка | Для размещения иной зоны сельскохозяйственного назначения Сх1 | первая очередь |
| 3. | 67:08:0030102:475 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Новоспасское | Для размещения зоны застройки индивидуальными жилыми домами и зоны объектов автомобильного транспорта | первая очередь |
| 4. | 67:08:0030102:451 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Нешево | Для размещения зоны застройки индивидуальными жилыми домами и зоны объектов автомобильного транспорта | первая очередь |
| 5. | 67:08:0030102:450 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Нешево | Для размещения зоны застройки индивидуальными жилыми домами и зоны объектов автомобильного транспорта | первая очередь |
| 6. | 67:08:0030102:426 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Новоспасское | Для размещения зоны застройки индивидуальными жилыми домами и зоны объектов автомобильного транспорта | первая очередь |
| 7. | 67:08:0030102:412 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Шарапово | Для размещения иной зоны сельскохозяйственного назначения Сх1 | первая очередь |
| 8. | 67:08:0030102:392 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Коситчено | Для размещения иной зоны сельскохозяйственного назначения Сх1 | первая очередь |
| 9. | 67:08:0030102:308 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Новоспасское | Для размещения зоны застройки индивидуальными жилыми домами, зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) Р1 и зоны объектов автомобильного транспорта | первая очередь |
| 10. | 67:08:0030102:302 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Нешево | Для размещения зоны застройки индивидуальными жилыми домами, зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) Р1 и зоны объектов автомобильного транспорта | первая очередь |
| 11. | 67:08:0030102:301 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Нешево | Для размещения зоны застройки индивидуальными жилыми домами, зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) Р1 и зоны объектов автомобильного транспорта | первая очередь |
| 12. | 67:08:0030101:176 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Малое Павлово | Для размещения зоны сельскохозяйственных предприятий Сх2 | первая очередь |
| 13. | 67:08:0030101:175 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Малое Павлово | Для размещения зоны сельскохозяйственных предприятий Сх2 | первая очередь |
| 14. | 67:08:0020101:234 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Гурьево | Для размещения иной зоны сельскохозяйственного назначения Сх1 | первая очередь |
| 15. | 67:08:0030102:491 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Нешево | Для размещения зоны застройки индивидуальными жилыми домами, зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) Р1 и зоны объектов автомобильного транспорта | первая очередь |
| 16. | 67:08:0030102:300 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Нешево | Для размещения зоны застройки индивидуальными жилыми домами и зоны объектов автомобильного транспорта | первая очередь |
| 17. | 67:08:0030102:309 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Новоспасское | Для размещения зоны застройки индивидуальными жилыми домами, зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) Р1 и зоны объектов автомобильного транспорта | первая очередь |
| 18. | 67:08:0030102:449 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Нешево | Для размещения зоны застройки индивидуальными жилыми домами и зоны объектов автомобильного транспорта | первая очередь |
| 19. | 67:08:0030102:458 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Новоспасское | Для размещения зоны застройки индивидуальными жилыми домами, зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) Р1 и зоны объектов автомобильного транспорта | первая очередь |
| 20. | 67:08:0030102:472 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Новоспасское | Для размещения зоны застройки индивидуальными жилыми домами, зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) Р1 и зоны объектов автомобильного транспорта | первая очередь |
| 21. | 67:08:0030102:515 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Шатьково | Для размещения иной зоны сельскохозяйственного назначения Сх1 | первая очередь |
| 22. | 67:08:0030102:533 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Нешево | Для размещения зоны застройки индивидуальными жилыми домами и зоны объектов автомобильного транспорта | первая очередь |
| 23. | 67:08:0030102:473 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Новоспасское | Для размещения зоны застройки индивидуальными жилыми домами и зоны объектов автомобильного транспорта | первая очередь |

## 2.2. Социально-экономическое развитие

### 2.2.1. Обоснование вариантов изменения численности населения

Прогноз изменения численности населения Леонидовского сельского поселения основан на анализе существующей демографической ситуации, а также перспективном развитии поселения. На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных и районных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией района и сельского поселения для решения демографических проблем в развитии федеральных программ.

Численность населения, как основная из составляющих для развития территории, положена в основу сценариев развития.

В проекте рассмотрены два сценария изменения численности населения, которые отражены ниже.

Сценарий 1. Инерционный

Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие поселения будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития, будет продолжаться дальнейший отток молодого и трудоспособного населения, старение населения и дальнейшее ухудшение качества социального капитала и сохранится современный темп убыли населения – более 1% в год.

По данному сценарию развития предполагается снижение численности населения поселения к расчетному сроку до уровня 1,3 тыс. человек.

Изменение численности населения по Сценарию 1 представлено в таблице ниже.

Таблица 27

Численность населения согласно Сценарию 1

| Показатели | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, тыс. чел. | 1,5 | 1,4 | 1,3 |

Сценарий 2. Основной

Основной сценарий предполагает значительные изменения в социально-экономическом и инфраструктурном развитии территории, а также в ее пространственной организации. Реализация такого сценария развития возможна лишь при условии качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного климата, повышении конкурентоспособности местных производителей. Данный сценарий предусматривает активизацию государственных и частных инвестиций.

Основными характеристиками данного сценария являются

- В социально-демографической сфере:

- стабилизация численности населения как за счет миграционного прироста, так вследствие расширения естественного воспроизводства;

- замедление оттока трудоспособного населения;

- увеличения численности трудоспособного населения и населения младших возрастов;

- улучшение жилищно-бытовых условий (как в количественном, так и в качественном измерении) населения;

- совершенствование системы социального обслуживания населения;

- приток квалифицированных кадров, в том числе в сферу социального обслуживания и сельское хозяйство.

2. В сфере экономики:

- рост объема промышленного и сельскохозяйственного производства;

- увеличение инвестиций в основной капитал;

- обновление основных фондов и увеличение их стоимости;

- увеличением степени переработки продукции и доли обрабатывающих производств в структуре экономики;

- создание новых рабочих мест;

- рост реальных денежных доходов населения;

- усиление активности и роли малого и среднего бизнеса в экономике.

Таблица 28

Численность населения согласно Сценарию 2

| Показатели | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 1,5 | 5,9 | 8,7 |

По данному сценарию убыль численности населения существенно замедлится. Для разработки проектных решений был принят Сценарий 2 изменения численности населения.

### 2.2.2. Демографический прогноз

На протяжении последних лет на территории Леонидовского сельского поселения наблюдалась стабильная численность населения.

Для закрепления данной демографической ситуации и преломления сложившихся негативных процессов начала 2000-х годов, сохранения и поддержания демографического потенциала поселения необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Для стимулирования уровня рождаемости необходимо способствовать укреплению института семьи, росту благосостояния населении, помощи многодетным, молодым и малообеспеченным семьям. Основные направления снижения уровня смертности связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счет сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни населения.

Следует отметить, что естественная динамика численности населения в значительной степени инерционна и предсказуема. То есть положительные демографические процессы, происходящие в настоящее время, будут оказывать влияние на формирование населения поселения и в перспективе. Миграционная составляющая, в свою очередь, может испытывать значительные колебания из года в год, но, в то же время, гораздо легче поддаётся корректировке.

На перспективу данным проектом принимается увеличение численности населения за счёт  как естественного, так и механического прироста.

Данные об основных ожидаемых демографических показателях представлены в таблице ниже.

Таблица 29

Ожидаемый уровень компонентов прироста населения сельского поселения, чел. на 1000 жителей (приближённо)

| №№ п.п. | Показатели | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Естественный прирост | -20,6 | -13,4 | -8,8 |
| 2. | рождаемость | 3,2 | 4,9 | 6,7 |
| 3. | смертность | 23,8 | 18,3 | 15,5 |
| 4. | Механический прирост | -115 | 450 | 300 |

При расчете оптимального соотношения занятости населения учитывается перспективная хозяйственная деятельность населенного пункта и специфика его градостроительной ситуации.

Как показывает практика, возникновение предприятий на базе новых инвестиционных проектов помогает развитию малого бизнеса на основе их специализаций. Вслед за этим, за счет увеличения населения возрастает потребность в социальных и обслуживающих видах деятельности.

Данные о расчетной численности населения представлены в таблице ниже.

Таблица 30

Численность населения по населенным пунктам

| №№ п/п | Название населенного пункта | Числ. населения, чел Существующее положение | Числ. населения, чел. Первая очередь | Числ. населения, чел. Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Шарапово | 272 | 267 | 275 |
|  | д. Андреевское | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Бабичи | 4 | 4 | 6 |
|  | д. Барсуки | 1 | 1 | 1 |
|  | д. Бибирево | 7 | 7 | 9 |
|  | д. Битяково | 3 | 3 | 3 |
|  | д. Богодилово | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Большое Павлово | 20 | 20 | 25 |
|  | д. Вербилово | 13 | 13 | 15 |
|  | д. Волково Егорье | 3 | 3 | 3 |
|  | д. Высокое | 96 | 280 | 283 |
|  | д. Гурьево | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Демщино | 158 | 290 | 297 |
|  | д. Дрогино | 2 | 2 | 2 |
|  | д. Заполье | 7 | 7 | 7 |
|  | д. Зубаревка | 5 | 5 | 5 |
|  | д. Зубово | 27 | 229 | 234 |
|  | д. Иванево | 3 | 3 | 3 |
|  | д. Коситчено | 54 | 1395 | 1402 |
|  | д. Костылево | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Лапино | 118 | 183 | 190 |
|  | д. Леонидово | 25 | 25 | 25 |
|  | д. Леоново | 47 | 46 | 47 |
|  | д. Липня | 28 | 27 | 28 |
|  | д. Луки | 38 | 37 | 38 |
|  | д. Лысовка | 1 | 1 | 1 |
|  | д. Максаки | 3 | 3 | 3 |
|  | д. Малое Павлово | 162 | 159 | 162 |
|  | д. Малышевка | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Милеево | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Мишуково | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Нешево | 8 | 664 | 3170 |
|  | д. Никиточкино | 33 | 251 | 260 |
|  | д. Новое Мутище | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Новое Щербино | 5 | 5 | 5 |
|  | д. Новоселье | 15 | 15 | 18 |
|  | д. Новоспасское | 36 | 735 | 957 |
|  | д. Оболоновец | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Озеренск | 3 | 3 | 3 |
|  | д. Орлы | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Передельники | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Петрово | 1 | 1 | 1 |
|  | д. Петуховка | 5 | 5 | 5 |
|  | д. Погорное | 4 | 4 | 4 |
|  | д. Ревячка | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Ренда | 3 | 529 | 532 |
|  | д. Ржавец | 8 | 8 | 8 |
|  | д. Садки | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Светилово | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Седлецкий Починок | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Селиба | 37 | 36 | 35 |
|  | д. Сигарево | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Скоково | 1 | 1 | 1 |
|  | д. Средний Починок | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Старое Мутище | 198 | 608 | 612 |
|  | д. Старое Щербино | 10 | 10 | 10 |
|  | д. Старшевка | 1 | 1 | 1 |
|  | д. Строина | 2 | 2 | 2 |
|  | д. Сухой Починок | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Токарево | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Угрица | 3 | 3 | 3 |
|  | д. Федоровка | 10 | 10 | 10 |
|  | д. Филатка | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Холм | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Хохловка | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Шатьково | 5 | 5 | 5 |
|  | д. Шевелево | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Щеплево | 2 | 2 | 2 |
|  | ИТОГО | 1487 | 5905 | 8707 |

### 2.2.3. Развитие экономической базы

В проекте отражены стратегические направления развития поселения, основной целью которых является резервирование территорий для их перспективного освоения. В современных рыночных условиях выполнение проектных предложений зависит от множества факторов, поэтому, если их реализация в период расчетного срока не будет проведена, то предложения следует рассматривать как стратегические на дальнейшую перспективу жизнедеятельности поселения.

Основные ресурсы перспективного развития поселения:

- выгодное экономико-географическое положение для создания новых производственных и жилых зон,

- наличие свободных площадок для нового строительства,

- постоянно развивающийся рынок услуг.

Для формирования конкурентоспособной экономики, как следствие – установления высоких стандартов качества жизни населения, необходимо эффективное использование этих преимуществ.

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. Материальная сфера производства требует расширения производств. В нематериальной сфере на территории муниципального образования, занято около 31% экономически активного населения. Наибольший вес в нематериальном производстве занимает оптовая и розничная торговля. Коэффициент пенсионной нагрузки (отношение численности пенсионеров к численности работающих) - 0,7. Деятельность большого количества населения официально не зарегистрирована на территории муниципального образования. Как правило, население без регистрации трудовой деятельности занято в домашнем хозяйстве производством для реализации товаров и услуг или работает за пределами муниципального образования. Перспективы развития рынка труда сельского поселения связаны как с дальнейшим развитием новых предприятий, сферы услуг, так и с развитием на его территории малого предпринимательства.

Экономическое состояние муниципального образования определяется объемом выручки от реализации продукции, которая полностью зависит от розничной торговли и сбыта сельскохозяйственной продукции.

### 2.2.4. Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания

В перспективе развитие системы культурно-бытового обслуживания будет основано на следующих принципах:

В организации системы учебно-воспитательных учреждений (дошкольных и школьных) следует исходить из принципов отказа от жесткой унификации в типологии объектов с ориентацией на разнообразие типов учреждений, с учетом современных тенденций: социальных, национальных, демографических и природно-климатических особенностей.

В соответствии с указанными принципами в застройке муниципальном образовании могут быть использованы:

- традиционные типы  учебно-воспитательных учреждений – детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы (начальные, основные);

- малокомплектные школы и детские дошкольные учреждений (с уменьшенной наполняемостью классов и групп);

- учебно-воспитательные комплексы на базе школ;

- центры просвещения, культуры и спорта на базе школ.

Важнейшими направлениями организации системы здравоохранения являются:

- сочетания приближенной к местам жительства и работы населения первичной медицинской помощи со специализированными медицинскими учреждениями в районных центрах;

- дополнение стационарных учреждений мобильными средствами обслуживания;

- совершенствование материально-технической базы здравоохранения;

- ориентация на профилактику заболеваний путем расширения сети низового обслуживания и повышения уровня социально-бытового обслуживания населения.

Перспективные направления организации культурно-просветительной системы требуют разнообразных типов зданий и объектов, способствующих решению следующих задач:

- организация народных гуляний и зрелищных мероприятий (ярмарки, фольклорные фестивали, профессиональные праздники);

- сохранение и развитие национальных культурных традиций (формирование  национальных культурных центров);

- удовлетворение религиозных потребностей населения (строительство культовых сооружений);

- использование новых технологий в организации культурно-просветительской и досуговой деятельности (специализированные досуговые центры).

Перспективные направления организации системы торгово-бытового обслуживания требует расширения типов обслуживающих предприятий от стационарных до передвижных и сезонно функционирующих, в т.ч. с возможностью сочетания основных и сопутствующих функций – торгово-бытовых и рекламно-выставочных, представительских и других.

Обеспечение организации социально-культурного обслуживания населения является полномочием органов местного самоуправления сельского поселения в соответствии со ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г.

Ниже представлен расчет необходимых объектов социально-культурного обеспечения, произведенный на основании действующих региональных нормативов, утвержденных постановлением Администрации Смоленской области от 19.02.2019 № 45 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Смоленской области «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области».

Таблица 31

Развитие системы культурно-бытового обслуживания Леонидовского сельского поселения

| № п/п | Наименование объектов | Ед. изм. | Обеспеченность | Потребность | Рекомендации по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Принято в проекте | Всего | в т.ч. новое строительство |  |
| Образование |
| 1. | Дошкольное образовательное учреждение | Число мест | 49 на 1 000 жителей | 430 | 430 | Радиусы обслуживаний д/с 300м. |
| 2. | Общеобразовательные учреждения | Число мест | 71 на 1000 жит. | 617 | - | Радиусы обслуживаний общеобразовательных школ 500м. |
| 3. | Внешкольные учреждения | Число мест | 10% от числа школьников | 60 | - |  |
| Здравоохранение |
| 4. | Амбулаторные-учреждения | Посещений в смену | 19,5 на 1000жителей | 170 | - | По заданию на проектирование |
| Физическая культура и спорт |
| 5. | Спортивные залы | Тыс. кв.м | 0,35 на 1 000 жителей | 3,0 | 3,0 | Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовых и физкультурно- оздоровительных деятельности населения (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м.Возможно размещение в встроенно – пристроенных помещениях. |
| 6. | Плоскостные сооружения | Тыс. кв.м | 1,95 на 1 000 жителей | 16,9 | 16,9 |  |
| Культура |
| 7. | Клубы и учреждения клубного типа | Мест в зрит. зале | 200 мест на 1000 жителей | 1740 | - | Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовых и физкультурно- оздоровительных деятельности населения (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м.Возможно размещение в встроенно – пристроенных помещениях. |
| Социальная защита населения |
| 8. | Организация отделения социальной помощи на дому | Ед. | 1 на поселение | 1 | 1 | По заданию на проектирование |
| Бытовое обслуживание |
| 9. | Почтовое отделение | Ед. | 1 на поселение | 1 | - | Отделения связи, муниципального образования по группам населения, тыс. чел.: - 0,5 до 2 - 0,3-0,35га |
| 10. | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 40 на 1 000 жителей | 350 | 300 | В зависимости от вместимости –от 0,1 до 0,25 га на 100 мест. Возможно размещение в встроенно – пристроенных помещениях. |
| 11 | Предприятия торговли | Кв.м | 100 на 1 000 жителей | 870 | - |  |
| Прочее |
| 12. | Кладбище | Га | Новых 0,24 га на 1 000 чел | 2,1 | - |  |

#### 2.2.4.1. Образование

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время относятся к вопросам местного значения муниципального района (согласно п.11 ч.1 ст. 15 ФЗ-131).

При развитии застройки необходимо развитие учреждений образования.

Таблица 32

Мероприятия по развитию системы образования

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Строительство детских дошкольных учреждений | д. Нешево | расчетный срок |
| Реконструкция образовательных учреждений | д. Высокое д. Малое Павлово | первая очередь |

#### 2.2.4.2. Здравоохранение

Организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов относятся к вопросам местного значения муниципального района (согласно п.12 ч.1 ст. 15 ФЗ-131).

Система здравоохранения Леонидовского сельского поселения будет обеспечена районными объектами амбулаторно-поликлинического и стационарного обслуживания на расчетную численность населения.

#### 2.2.4.3. Физкультура и спорт

Обеспечения условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.14 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

Правительством Российской Федерации разработана Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы». Программа предусматривает создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Повышение двигательной активности и закаливание организма человека являются основными компонентами регулярных занятий физической культурой и спортом, положительно влияющими на сохранение и укрепление здоровья человека, снижение уровня заболеваемости.

Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Леонидовского сельского поселения должно предусматривать создание всех условий для физического воспитания различных возрастных групп населения, в том числе, проведение мероприятий по реконструкции существующих плоскостных физкультурно-оздоровительных площадок, строительство новых объектов спорта, содействие развитию материальной базы спортивных сооружений.

Таблица 33

Мероприятия по развитию объектов физкультуры и спорта

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Строительство спортивных сооружений Спортивные залы | д. Коситчено д. Нешево | первая очередь |
| Плоскостные сооружения | д. Шарапово д. Коситчено д. Нешево д. Высокое д. Малое Павлово | первая очередь |

#### 2.2.4.4. Культура

Библиотечное обслуживание

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.11 ч.1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06 октября 2003 г.).

На период расчетного срока не предполагается расширение сети. Перспективное развитие сети библиотечных учреждений предусматривает проведение мероприятий по реконструкции и модернизации существующих объектов, повышение технической оснащенности. Улучшение материально-технического обеспечения и финансирования деятельности библиотечных учреждений должно проходить, в том числе, за счет широкого использования эффективных форм муниципально-частного партнерства.

Объекты культуры

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.12 ч.1, п.13 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

Необходимо развивать широкий спектр различных кружков и секций, а в частности - школы искусств, школы эстетического образования, ансамбли народного творчества, семейные и детские развлекательные комплексы и т.д. Улучшение материально-технического обеспечения и финансирования деятельности организаций и учреждений культуры может проходить, в том числе, и за счет широкого использования эффективных форм муниципально-частного партнерства.

Таблица 34

Мероприятия по развитию объектов культуры

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Строительство многофункциональных комплексов | д. Коситчено д. Нешево | расчетный срок |

#### 2.2.4.5. Бытовое обслуживание

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.10 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной организации системы розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения должны иметь гибкие пути решения. Норматив обеспеченности бытовым обслуживанием носит ориентировочный характер, так как реальные потребности рыночного общества, как правило, его существенно превышают. Необеспеченность даже нормативного минимума по площадям объектов торговли свидетельствует о резерве для развития данного направления для мелких предпринимателей.

Для развития сферы бытового обслуживания в проекте предусмотрено выделение зоны общественно-делового назначения, здесь могут быть открыты как крупные многофункциональные комплексы, так и мелкие торговые павильоны.

### 2.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Согласно п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Для организации захоронения в структуре муниципального образования выделены территории, отнесенные к зонам специального назначения - кладбища традиционного захоронения, с возможностью захоронения после кремирования.

Существующие кладбища имеют резерв площадей для захоронения в течение расчетного срока, увеличение площади кладбищ не планируется.

### 2.2.6.  Жилищный фонд и жилищное строительство

Объем нового жилищного строительства в период расчетного срока на территории Леонидовского сельского поселения составит 259,5 тыс. м2. Средняя жилобеспеченность к расчетному сроку составит 35 м2 на человека, а общий жилой фонд 304,5 тыс. м2. Расчёт объёмов нового жилищного строительства приведен в таблице ниже.

Таблица 35

Расчёт объёмов нового жилищного строительства

| Наименование показателей | Ед. измерения | Сущ. положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения в границах проектирования | тыс. чел | 1,5 | 5,9 | 8,7 |
| Средняя жилобеспеченность | м2/чел. | 30 | 32 | 35 |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 |  | 45,5 | 188,8 |
| Новое жилищное строительство | тыс.м2 |  | 143 | 115,6 |
| Весь жилой фонд к концу периода | тыс.м2 | 45,6 | 188,8 | 304,5 |

В Генеральном плане Леонидовского сельского поселения предполагается развитие - Ж1 индивидуальные жилые дома, малоэтажными зданиями с участками 0,10 га -1000 м2/га при среднем размере дома 110 м2 общей площади и плотностью населения - 15 чел/га.

Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учетом и оценкой всех факторов. Новое жилищное строительство для постоянного населения будет вестись за счёт инвестиционных проектов на территориях нового освоения, а также реконструкции жилой застройки.

Таблица 36

Жилая застройка и новое строительство по населенным пунктам сельского поселения

| Состав сельского поселения (перечень населенных пунктов) | Жилищный фонд тыс. кв.м Первая очередь | Жилищный фонд тыс. кв.м на Расчетный срок | Новое строительство тыс. кв.м ИЖС Первая очередь | Новое строительство тыс. кв.м ИЖС Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| д. Шарапово | 9,0 | 9,0 | - | - |
| д. Андреевское | 0,0 | 0,0 | - | - |
| д. Бабичи | 0,1 | 0,2 | - | - |
| д. Барсуки | 0,0 | 0,0 | - | - |
| д. Бибирево | 0,2 | 0,2 | - | - |
| д. Битяково | 0,1 | 0,1 | - | - |
| д. Богодилово | 0,0 | 0,0 | - | - |
| д. Большое Павлово | 0,6 | 0,6 | - | - |
| д. Вербилово | 0,4 | 0,4 | - | - |
| д. Волково Егорье | 0,1 | 0,1 | - | - |
| д. Высокое | 8,8 | 8,8 | 5,6 | - |
| д. Гурьево | 0,0 | 0,0 | - | - |
| д. Демщино | 9,1 | 9,1 | 3,8 | - |
| д. Дрогино | 0,1 | 0,1 | - | - |
| д. Заполье | 0,2 | 0,2 |  | - |
| д. Зубаревка | 0,2 | 0,1 |  | - |
| д. Зубово | 7,2 | 7,2 | 6,3 | - |
| д. Иванево | 0,1 | 0,1 | - | - |
| д. Коситчено | 43,6 | 43,6 | 42,0 | - |
| д. Костылево | 0,0 | 0,0 | - | - |
| д. Лапино | 5,7 | 5,7 | 1,8 | - |
| д. Леонидово | 0,8 | 0,8 | - | - |
| д. Леоново | 1,4 | 1,4 | - | - |
| д. Липня | 0,9 | 0,9 | - | - |
| д. Луки | 1,2 | 1,2 | - | - |
| д. Лысовка | 0,0 | 0,0 | - | - |
| д. Максаки | 0,1 | 0,1 | - | - |
| д. Малое Павлово | 5,0 | 5,0 | - | - |
| д. Малышевка | 0,0 | 0,0 | - | - |
| д. Милеево | 0,0 | 0,0 | - | - |
| д. Мишуково | 0,0 | 0,0 | - | - |
| д. Нешево | 20,7 | 125,4 | 20,5 | 104,7 |
| д. Никиточкино | 7,8 | 7,8 | 7,0 | - |
| д. Новое Мутище | 0,0 | 0,0 | - | - |
| д. Новое Щербино | 0,2 | 0,1 | - | - |
| д. Новоселье | 0,5 | 0,5 | - | - |
| д. Новоспасское | 26,6 | 37,5 | 25,6 | 10,9 |
| д. Оболоновец | 0,0 | 0,0 | - | - |
| д. Озеренск | 0,1 | 0,1 | - | - |
| д. Орлы | 0,0 | 0,0 | - | - |
| д. Передельники | 0,0 | 0,0 | - | - |
| д. Петрово | 0,0 | 0,0 | - | - |
| д. Петуховка | 0,2 | 0,2 | - | - |
| д. Погорное | 0,1 | 0,1 | - | - |
| д. Ревячка | 0,0 | 0,0 | - | - |
| д. Ренда | 16,5 | 16,5 | 16,4 | - |
| д. Ржавец | 0,2 | 0,2 | - | - |
| д. Садки | 0,0 | 0,0 | - | - |
| д. Светилово | 0,0 | 0,0 | - | - |
| д. Седлецкий Починок | 0,0 | 0,0 | - | - |
| д. Селиба | 1,1 | 1,1 | - | - |
| д. Сигарево | 0,0 | 0,0 | - | - |
| д. Скоково | 0,0 | 0,0 | - | - |
| д. Средний Починок | 0,0 | 0,0 | - | - |
| д. Старое Мутище | 19,0 | 19,0 | 14,0 | - |
| д. Старое Щербино | 0,3 | 0,3 | - | - |
| д. Старшевка | 0,0 | 0,0 | - | - |
| д. Строина | 0,1 | 0,1 | - | - |
| д. Сухой Починок | 0,0 | 0,0 | - | - |
| д. Токарево | 0,0 | 0,0 | - | - |
| д. Угрица | 0,1 | 0,1 | - | - |
| д. Федоровка | 0,3 | 0,3 | - | - |
| д. Филатка | 0,0 | 0,0 | - | - |
| д. Холм | 0,0 | 0,0 | - | - |
| д. Хохловка | 0,0 | 0,0 | - | - |
| д. Шатьково | 0,2 | 0,2 | - | - |
| д. Шевелево | 0,0 | 0,0 | - | - |
| д. Щеплево | 0,1 | 0,1 | - | - |
| Итого | 188,8 | 304,5 | 143 | 115,6 |

Выводы:

- численность постоянного населения:

к концу расчётного срока 8,7 тыс.чел;

- Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных норм:

- увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей поселения, с доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на конец расчётного срока – 35 м2;

- общая площадь жилищного фонда составит:

  - на конец расчётного срока – 304,5 тыс. м2;

- Удовлетворение потребности населения поселения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития; улучшение условий жизнедеятельности групп населения, требующих социальной защиты:

- Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей поселения;

- Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры.

## 2.3. Развитие транспортной инфраструктуры

### 2.3.1. Задачи по развитию и размещению транспортной инфраструктуры

Основными задачами по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения - объектов транспортной инфраструктуры, - являются следующие:

Внешний транспорт

1. Формирование распространенной сети дорог поселения, связывающей между собой населенные пункты и обеспечивающей связанность с транспортной системой Смоленской области.

2. Обеспечение надежной связи населенных пунктов Леонидовского сельского поселения между собой и с внешней сетью автодорог регионального значения путём формирования единой транспортной сети поселения в составе улично-дорожных сетей населенных пунктов и сети внешних дорог.

3. Обеспечение выделения территории для развития сети региональных дорог, их пересечений и инфраструктуры в соответствии с положениями Схемы территориального планирования Ельнинского района.

Пассажирский транспорт

Организация качественного маршрутного сообщения для связи населенных пунктов поселения между собой и с г. Смоленском, г. Ельня.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов

- формирование улично-дорожной сети населенных пунктов с учетом существующей сети внешних дорог и увеличением уровня автомобилизации населения;

- формирование системы транспортных связей районов жилой застройки с общепоселковыми центрами, объектами социального обслуживания, рекреационными территориями.

### 2.3.2. Обоснование проектных решений по развитию транспортной инфраструктуры

Обоснованием проектных решений по развитию внешнего транспорта являются положения схемы территориального планирования Ельнинского района, в которых заложены основные направления развития внешнего транспорта на территории поселения.

Трассировка автомобильных дорог в рамках проекта генерального плана Леонидовского сельского поселения проложена в соответствии с масштабом проектирования и может быть уточнена на последующих стадиях проектирования в рамках проектов строительства автомобильных дорог.

#### 2.3.3. Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры

#### 2.3.3.1. Развитие внешнего транспорта

Мероприятия по развитию системы внешнего транспорта предполагают комплексное развитие единой транспортной инфраструктуры поселения, включающее:

- формирование в соответствии с «Картой планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений», выполненной в составе генерального плана Леонидовского сельского поселения, распространенной сети дорог поселения, связывающей между собой населенные пункты и обеспечивающей связанность с транспортной системой Смоленской области;

- содержание и эксплуатация автодорог общего пользования в соответствии с действующими нормативами;

- выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движения.

- реконструкция участков существующих автодорог общего пользования,  характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна.

Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов

При разработке мероприятий по территориальному планированию стоит  принимать во внимание следующие факторы:

- необходимость  корректировок  планов трасс УДС для обеспечения нормативных параметров трасс;

- необходимость принятия комплекса мер по обеспечению безопасности дорожного движения.

Исходя из этого, мероприятия по развитию улично-дорожной сети  муниципального образования, помимо реконструкции участков существующей улично-дорожной сети, характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна и технических характеристик элементов улично-дорожной сети, включают в себя решения по организации  движения транспорта, совершенствования планировочных параметров и рационализации движения транспорта в планировочных узлах.

Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице ниже.

Таблица 37

Параметры улично-дорожной сети соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движе- ния, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

#### 2.3.3.2. Развитие пассажирского транспорта

Мероприятия по развитию пассажирского транспорта на территории Леонидовского сельского поселения включают:

1. Организация системы маршрутного сообщения для связи населенных пунктов Леонидовского сельского поселения, в т.ч. районов нового жилищного строительства между собой, с соседними муниципальными образованиями, а также с г. Ельня и г. Смоленском - на расчётный срок реализации генерального плана;

2. Размещение остановочных пунктов общественного транспорта с учётом соблюдения современных требований к техническим характеристикам подобных сооружений, с учётом соблюдения правил безопасности дорожного движения, а также радиуса пешеходной доступности указанных объектов для населения, в т.ч. для  маломобильных групп населения – 600 м – на расчётный срок реализации генерального плана.

2.3.3.3. Размещение объектов обслуживания транспортной  инфраструктуры

На расчётный срок реализации генерального плана Леонидовского сельского поселения парк индивидуальных автомобилей составит около 7200 автомобилей при принятой норме 300 автомобилей на 1000 жителей.

Хранение индивидуальных автомобилей предполагается осуществлять на приусадебных участках. Также размещение автомобильных стоянок для временного хранения легковых автомобилей предусматривается у объектов соцкультбыта, в общественных центрах,  в зонах отдыха и в местах приложения труда.

Обслуживание автомобилей осуществляется станциями технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей и автозаправочными станциями из расчета 1 колонка на 1200 легковых автомобилей. Общее нормативное СТО - 1 пост.

Размещение СТО предполагается осуществить на территориях зон инженерной (И) и транспортной инфраструктуры (Т1), коммунально-складских зон и зон производственного использования (П) при соблюдении санитарно-гигиенических требований при размещении таких объектов.

## 2.4. Обоснование вариантов решения задач по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

### 2.4.1. Водоснабжение

Централизованными (или индивидуальными) системами водоснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки и сельскохозяйственные объекты.

Расчетные объемы водопотребления, как и объемы сточных вод, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водопотребления принимаются равными нормам водоотведения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Расходы воды промышленными и сельскохозяйственными предприятиями приняты по данным о существующем водоснабжении с ростом на 10 % на расчетный срок.

Расчетные объемы водопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу 38.

Таблица 38

Расчетные объемы водопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |
| д. Шарапово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 267 | 250 | 44,06 | 22,70 | 66,75 |
| д. Бабичи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 250 | 0,66 | 0,34 | 1,00 |
| д. Барсуки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,17 | 0,09 | 0,25 |
| д. Бибирево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 7 | 250 | 1,16 | 0,60 | 1,75 |
| д. Битяково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,50 | 0,26 | 0,75 |
| д. Большое Павлово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 250 | 3,30 | 1,70 | 5,00 |
| д. Вербилово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 13 | 250 | 2,15 | 1,11 | 3,25 |
| д. Волково Егорье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,50 | 0,26 | 0,75 |
| д. Высокое | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 280 | 250 | 46,20 | 23,80 | 70,00 |
| д. Демщино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 290 | 250 | 47,85 | 24,65 | 72,50 |
| д. Дрогино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 250 | 0,33 | 0,17 | 0,50 |
| д. Заполье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 7 | 250 | 1,16 | 0,60 | 1,75 |
| д. Зубаревка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 250 | 0,83 | 0,43 | 1,25 |
| д. Зубово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 229 | 250 | 37,79 | 19,47 | 57,25 |
| д. Иванево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,50 | 0,26 | 0,75 |
| д. Коситчено | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1395 | 250 | 230,18 | 118,58 | 348,75 |
| д. Лапино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 183 | 250 | 30,20 | 15,56 | 45,75 |
| д. Леонидово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 25 | 250 | 4,13 | 2,13 | 6,25 |
| д. Леоново | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 46 | 250 | 7,59 | 3,91 | 11,50 |
| д. Липня | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 27 | 250 | 4,46 | 2,30 | 6,75 |
| д. Луки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 37 | 250 | 6,11 | 3,15 | 9,25 |
| д. Лысовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,17 | 0,09 | 0,25 |
| д. Максаки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,50 | 0,26 | 0,75 |
| д. Малое Павлово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 159 | 250 | 26,24 | 13,52 | 39,75 |
| д. Нешево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 664 | 250 | 109,56 | 56,44 | 166,00 |
| д. Никиточкино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 251 | 250 | 41,42 | 21,34 | 62,75 |
| д. Новое Щербино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 250 | 0,83 | 0,43 | 1,25 |
| д. Новоселье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 15 | 250 | 2,48 | 1,28 | 3,75 |
| д. Новоспасское | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 735 | 250 | 121,28 | 62,48 | 183,75 |
| д. Озеренск | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,50 | 0,26 | 0,75 |
| д. Петрово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,17 | 0,09 | 0,25 |
| д. Петуховка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 250 | 0,83 | 0,43 | 1,25 |
| д. Погорное | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 250 | 0,66 | 0,34 | 1,00 |
| д. Ренда | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 529 | 250 | 87,29 | 44,97 | 132,25 |
| д. Ржавец | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 8 | 250 | 1,32 | 0,68 | 2,00 |
| д. Селиба | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 36 | 250 | 5,94 | 3,06 | 9,00 |
| д. Скоково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,17 | 0,09 | 0,25 |
| д. Старое Мутище | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 608 | 250 | 100,32 | 51,68 | 152,00 |
| д. Старое Щербино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 250 | 1,65 | 0,85 | 2,50 |
| д. Старшевка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,17 | 0,09 | 0,25 |
| д. Строина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 250 | 0,33 | 0,17 | 0,50 |
| д. Угрица | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,50 | 0,26 | 0,75 |
| д. Федоровка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 250 | 1,65 | 0,85 | 2,50 |
| д. Шатьково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 250 | 0,83 | 0,43 | 1,25 |
| д. Щеплево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 250 | 0,33 | 0,17 | 0,50 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 147,7 |
|  | Итого по первой очереди |  |  |  |  |  | 1624,7 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| д. Шарапово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 275 | 250 | 45,38 | 23,38 | 68,75 |
| д. Бабичи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 250 | 0,99 | 0,51 | 1,50 |
| д. Барсуки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,17 | 0,09 | 0,25 |
| д. Бибирево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 9 | 250 | 1,49 | 0,77 | 2,25 |
| д. Битяково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,50 | 0,26 | 0,75 |
| д. Большое Павлово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 25 | 250 | 4,13 | 2,13 | 6,25 |
| д. Вербилово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 15 | 250 | 2,48 | 1,28 | 3,75 |
| д. Волково Егорье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,50 | 0,26 | 0,75 |
| д. Высокое | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 283 | 250 | 46,70 | 24,06 | 70,75 |
| д. Демщино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 297 | 250 | 49,01 | 25,25 | 74,25 |
| д. Дрогино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 250 | 0,33 | 0,17 | 0,50 |
| д. Заполье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 7 | 250 | 1,16 | 0,60 | 1,75 |
| д. Зубаревка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 250 | 0,83 | 0,43 | 1,25 |
| д. Зубово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 234 | 250 | 38,61 | 19,89 | 58,50 |
| д. Иванево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,50 | 0,26 | 0,75 |
| д. Коситчено | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1402 | 250 | 231,33 | 119,17 | 350,50 |
| д. Лапино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 190 | 250 | 31,35 | 16,15 | 47,50 |
| д. Леонидово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 25 | 250 | 4,13 | 2,13 | 6,25 |
| д. Леоново | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 47 | 250 | 7,76 | 4,00 | 11,75 |
| д. Липня | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 28 | 250 | 4,62 | 2,38 | 7,00 |
| д. Луки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 38 | 250 | 6,27 | 3,23 | 9,50 |
| д. Лысовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,17 | 0,09 | 0,25 |
| д. Максаки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,50 | 0,26 | 0,75 |
| д. Малое Павлово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 162 | 250 | 26,73 | 13,77 | 40,50 |
| д. Нешево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3170 | 250 | 523,05 | 269,45 | 792,50 |
| д. Никиточкино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 260 | 250 | 42,90 | 22,10 | 65,00 |
| д. Новое Щербино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 250 | 0,83 | 0,43 | 1,25 |
| д. Новоселье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 18 | 250 | 2,97 | 1,53 | 4,50 |
| д. Новоспасское | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 957 | 250 | 157,91 | 81,35 | 239,25 |
| д. Озеренск | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,50 | 0,26 | 0,75 |
| д. Петрово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,17 | 0,09 | 0,25 |
| д. Петуховка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 250 | 0,83 | 0,43 | 1,25 |
| д. Погорное | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 250 | 0,66 | 0,34 | 1,00 |
| д. Ренда | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 532 | 250 | 87,78 | 45,22 | 133,00 |
| д. Ржавец | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 8 | 250 | 1,32 | 0,68 | 2,00 |
| д. Селиба | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 35 | 250 | 5,78 | 2,98 | 8,75 |
| д. Скоково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,17 | 0,09 | 0,25 |
| д. Старое Мутище | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 612 | 250 | 100,98 | 52,02 | 153,00 |
| д. Старое Щербино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 250 | 1,65 | 0,85 | 2,50 |
| д. Старшевка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,17 | 0,09 | 0,25 |
| д. Строина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 250 | 0,33 | 0,17 | 0,50 |
| д. Угрица | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,50 | 0,26 | 0,75 |
| д. Федоровка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 250 | 1,65 | 0,85 | 2,50 |
| д. Шатьково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 250 | 0,83 | 0,43 | 1,25 |
| д. Щеплево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 250 | 0,33 | 0,17 | 0,50 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 217,7 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  | 2394,7 |

Расходы воды на производственных и сельскохозяйственных предприятиях должны определяться на основании технологических данных на следующих стадиях проектирования. На данном этапе проектирования  при отсутствии информации о производительности промышленных и сельскохозяйственных предприятий рассчитать объемы  водоснабжения данных предприятий не представляется возможным.

Согласно СНиП 2.04.02-84* п.2.1., удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Полив не должен производиться артезианской водой, поэтому в расчете хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается. Воду на полив использовать из открытых источников.

Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства на первую очередь предусматривается:

- Реконструкция существующих источников централизованного водоснабжения и водопроводных сетей (с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения) в населенных пунктах: д. Шарапово, д. Битяково,                                  д. Новоспасское, д. Коситчено, д. Старое Мутище, д. Высокое.

- Строительство водопроводных сетей до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного водоснабжения, в населенных пунктах: д. Шарапово, д. Битяково, д. Новоспасское, д. Коситчено, д. Старое Мутище,                 д. Высокое, д. Селиба, д. Демщино, д. Леонидово, д. Леоново, д. Липня, д. Малое Павлово,                   д. Старшевка, д. Вербилово, д. Передельники, д. Бибирево, д. Лапино, д. Нешево, д. Луки,              д. Ренда, д. Погорное, д. Зубово, д. Угрица.

- Строительство водозаборных скважин, водонапорных башен в д. Селиба,                   д. Леонидово, д. Леоново, д. Липня, д. Малое Павлово, д. Старшевка, д. Передельники,                       д. Лапино, д. Новоспасское, д. Коситчено, д. Нешево, д. Луки, д. Ренда, д. Погорное,                      д. Зубово, д. Угрица.

4)	Проведение ремонта и строительство колодцев во всех населенных пунктах сельского поселения.

5)	Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

6)	Водоснабжение объектов соцкультбыта.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства  на перспективу предусматривается:

1) провести разведку подземных вод для нужд населенных пунктов геологоразведочной экспедицией, которая занимается разведкой подземных вод в данном регионе;

2) разработать проект и осуществить строительство артезианских скважин и станций водоподготовки для централизованного обеспечения водой территорий новой (проектируемой) застройки с прокладкой сетей водопровода;

3) определить соответствие (несоответствие) качества забираемой питьевой воды насосными станциями первого подъема (скважинами) в местах водозабора требованиям СанПиН 2.1.41074-01;

4) разработать систему мер в отношении бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры.

В населенных пунктах Леонидовского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области,  где отсутствует водопроводная сеть и где проживает население до 10 человек, планируется  строительство шахтных колодцев.

### 2.4.2. Канализация

Централизованными (или локальными) системами водоотведения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки в сельской местности.

Расчетные объемы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Расходы стоков от промышленных предприятий приняты по данным о существующем водоснабжении с ростом на 10 % на расчетный срок.

Расчетные объемы водоотведения в сельских населенных пунктах сведены в           таблицу 39.

Таблица 39

Расчетные объемы водоотведения

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |
| д. Шарапово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 267 | 250 | 44,06 | 22,70 | 66,75 |
| д. Бабичи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 250 | 0,66 | 0,34 | 1,00 |
| д. Барсуки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,17 | 0,09 | 0,25 |
| д. Бибирево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 7 | 250 | 1,16 | 0,60 | 1,75 |
| д. Битяково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,50 | 0,26 | 0,75 |
| д. Большое Павлово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 250 | 3,30 | 1,70 | 5,00 |
| д. Вербилово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 13 | 250 | 2,15 | 1,11 | 3,25 |
| д. Волково Егорье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,50 | 0,26 | 0,75 |
| д. Высокое | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 280 | 250 | 46,20 | 23,80 | 70,00 |
| д. Демщино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 290 | 250 | 47,85 | 24,65 | 72,50 |
| д. Дрогино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 250 | 0,33 | 0,17 | 0,50 |
| д. Заполье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 7 | 250 | 1,16 | 0,60 | 1,75 |
| д. Зубаревка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 250 | 0,83 | 0,43 | 1,25 |
| д. Зубово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 229 | 250 | 37,79 | 19,47 | 57,25 |
| д. Иванево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,50 | 0,26 | 0,75 |
| д. Коситчено | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1395 | 250 | 230,18 | 118,58 | 348,75 |
| д. Лапино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 183 | 250 | 30,20 | 15,56 | 45,75 |
| д. Леонидово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 25 | 250 | 4,13 | 2,13 | 6,25 |
| д. Леоново | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 46 | 250 | 7,59 | 3,91 | 11,50 |
| д. Липня | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 27 | 250 | 4,46 | 2,30 | 6,75 |
| д. Луки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 37 | 250 | 6,11 | 3,15 | 9,25 |
| д. Лысовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,17 | 0,09 | 0,25 |
| д. Максаки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,50 | 0,26 | 0,75 |
| д. Малое Павлово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 159 | 250 | 26,24 | 13,52 | 39,75 |
| д. Нешево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 664 | 250 | 109,56 | 56,44 | 166,00 |
| д. Никиточкино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 251 | 250 | 41,42 | 21,34 | 62,75 |
| д. Новое Щербино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 250 | 0,83 | 0,43 | 1,25 |
| д. Новоселье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 15 | 250 | 2,48 | 1,28 | 3,75 |
| д. Новоспасское | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 735 | 250 | 121,28 | 62,48 | 183,75 |
| д. Озеренск | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,50 | 0,26 | 0,75 |
| д. Петрово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,17 | 0,09 | 0,25 |
| д. Петуховка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 250 | 0,83 | 0,43 | 1,25 |
| д. Погорное | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 250 | 0,66 | 0,34 | 1,00 |
| д. Ренда | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 529 | 250 | 87,29 | 44,97 | 132,25 |
| д. Ржавец | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 8 | 250 | 1,32 | 0,68 | 2,00 |
| д. Селиба | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 36 | 250 | 5,94 | 3,06 | 9,00 |
| д. Скоково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,17 | 0,09 | 0,25 |
| д. Старое Мутище | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 608 | 250 | 100,32 | 51,68 | 152,00 |
| д. Старое Щербино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 250 | 1,65 | 0,85 | 2,50 |
| д. Старшевка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,17 | 0,09 | 0,25 |
| д. Строина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 250 | 0,33 | 0,17 | 0,50 |
| д. Угрица | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,50 | 0,26 | 0,75 |
| д. Федоровка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 250 | 1,65 | 0,85 | 2,50 |
| д. Шатьково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 250 | 0,83 | 0,43 | 1,25 |
| д. Щеплево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 250 | 0,33 | 0,17 | 0,50 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 147,7 |
|  | Итого по первой очереди |  |  |  |  |  | 1624,7 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| д. Шарапово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 275 | 250 | 45,38 | 23,38 | 68,75 |
| д. Бабичи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 250 | 0,99 | 0,51 | 1,50 |
| д. Барсуки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,17 | 0,09 | 0,25 |
| д. Бибирево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 9 | 250 | 1,49 | 0,77 | 2,25 |
| д. Битяково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,50 | 0,26 | 0,75 |
| д. Большое Павлово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 25 | 250 | 4,13 | 2,13 | 6,25 |
| д. Вербилово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 15 | 250 | 2,48 | 1,28 | 3,75 |
| д. Волково Егорье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,50 | 0,26 | 0,75 |
| д. Высокое | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 283 | 250 | 46,70 | 24,06 | 70,75 |
| д. Демщино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 297 | 250 | 49,01 | 25,25 | 74,25 |
| д. Дрогино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 250 | 0,33 | 0,17 | 0,50 |
| д. Заполье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 7 | 250 | 1,16 | 0,60 | 1,75 |
| д. Зубаревка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 250 | 0,83 | 0,43 | 1,25 |
| д. Зубово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 234 | 250 | 38,61 | 19,89 | 58,50 |
| д. Иванево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,50 | 0,26 | 0,75 |
| д. Коситчено | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1402 | 250 | 231,33 | 119,17 | 350,50 |
| д. Лапино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 190 | 250 | 31,35 | 16,15 | 47,50 |
| д. Леонидово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 25 | 250 | 4,13 | 2,13 | 6,25 |
| д. Леоново | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 47 | 250 | 7,76 | 4,00 | 11,75 |
| д. Липня | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 28 | 250 | 4,62 | 2,38 | 7,00 |
| д. Луки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 38 | 250 | 6,27 | 3,23 | 9,50 |
| д. Лысовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,17 | 0,09 | 0,25 |
| д. Максаки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,50 | 0,26 | 0,75 |
| д. Малое Павлово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 162 | 250 | 26,73 | 13,77 | 40,50 |
| д. Нешево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3170 | 250 | 523,05 | 269,45 | 792,50 |
| д. Никиточкино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 260 | 250 | 42,90 | 22,10 | 65,00 |
| д. Новое Щербино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 250 | 0,83 | 0,43 | 1,25 |
| д. Новоселье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 18 | 250 | 2,97 | 1,53 | 4,50 |
| д. Новоспасское | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 957 | 250 | 157,91 | 81,35 | 239,25 |
| д. Озеренск | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,50 | 0,26 | 0,75 |
| д. Петрово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,17 | 0,09 | 0,25 |
| д. Петуховка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 250 | 0,83 | 0,43 | 1,25 |
| д. Погорное | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 250 | 0,66 | 0,34 | 1,00 |
| д. Ренда | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 532 | 250 | 87,78 | 45,22 | 133,00 |
| д. Ржавец | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 8 | 250 | 1,32 | 0,68 | 2,00 |
| д. Селиба | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 35 | 250 | 5,78 | 2,98 | 8,75 |
| д. Скоково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,17 | 0,09 | 0,25 |
| д. Старое Мутище | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 612 | 250 | 100,98 | 52,02 | 153,00 |
| д. Старое Щербино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 250 | 1,65 | 0,85 | 2,50 |
| д. Старшевка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,17 | 0,09 | 0,25 |
| д. Строина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 250 | 0,33 | 0,17 | 0,50 |
| д. Угрица | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,50 | 0,26 | 0,75 |
| д. Федоровка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 250 | 1,65 | 0,85 | 2,50 |
| д. Шатьково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 250 | 0,83 | 0,43 | 1,25 |
| д. Щеплево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 250 | 0,33 | 0,17 | 0,50 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 217,7 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  | 2394,7 |

Для сокращения сброса в водоемы неочищенных и недоочищенных сточных вод необходимо усовершенствование систем водоотведения в сельской местности. В частности, целесообразно применение сливных станций.

Для потребителей, не обеспеченных услугами централизованного водоотведения, предусмотрено строительство сливной станции. Сливные станции - сантехнические сооружения для приема и обработки нечистот и помоев, удаляемых из неканализованных владений ассенизационными обозами. В сельском поселении планируется устройство сливной станции со спуском нечистот в канализационную сеть на очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации.

Сливные станции для обслуживания неканализованных районов нередко дает возможность разрешить две важные задачи:

а) рациональное обезвреживание нечистот на очистительных сооружениях совместно со сточными водами канализации;

б) удешевление вывоза нечистот, т. к. расположение сливной станции может быть допущено на более близких расстояниях от населенных кварталов, нежели примитивных свалочных мест и полей ассенизации.

Конструкция сливной станции и технологические процессы на них определяются составом и свойствами нечистот. В техническом отношении назначение сливной станции состоит в том, чтобы перед спуском в канализацию привести нечистоты в состояние, при котором они не могли бы иметь вредного влияния на канализационную сеть. По физическому составу доставляемые ассенизационными обозами из неканализованных владений выгребные нечистоты могут содержать: а) крупные твердые примеси, б) мелкие тяжелые примеси, гл. обр. песок, в) легкие взвешенные вещества, г) нечистотную жидкость. Крупными твердыми примесями в выгребных нечистотах являются тряпки, мочала, щепа, битое стекло, кухонные остатки, кал и пр. Количество их, задерживаемое на решетках со щелями в 10 мм, в среднем определяется в размере 2—2,5% от объема всего количества поступающих на станцию нечистот—при колебаниях от 1% до 4% в зависимости от местных условий. Мелкие тяжелые примеси имеют в своем составе гл. обр. песок и землистые вещества. Количество их для теплого времени года определяется в 1—1,5 % от общего объема нечистотной массы. Под легкими взвешенными веществами понимаются все вещества, которые после выделения из нечистот крупных твердых и мелких тяжелых примесей выпадают из нечистотной жидкости лишь при более или менее продолжительном отстаивании ее в неподвижном состоянии или при очень замедленном движении.

Детали устройства сливной станции определяются в зависимости от того, может ли нечистотная жидкость быть спущена в канализационную сеть вместе с взвешенными веществами или же последние должны быть выделены из нее на станции. В первом случае основными составными частями станций являются: а) помещение для разгрузки ассенизационных обозов, б) помещение с приспособлениями для выделения из нечистот крупных твердых примесей, в)  песколовки для выделения из нечистотной жидкости мелких тяжелых частиц и гл. обр. песка, г) приспособления для сбора и временного хранения твердых нечистотных остатков и осадков, выделяемых из нечистот на сооружениях, указанных "в пунктах «б» и «в». Во втором случае к указанным выше частям станции дополнительно присоединяются: д) осадочные бассейны для выделения из нечистотной жидкости взвешенных веществ и е) приспособления для осушки ила из осадочных бассейнов. В обоих случаях сливные станции должны быть обеспечены надлежащим водоснабжением, вентиляционными устройствами и иметь внутреннюю канализацию. Помещение для разгрузки ассенизационных машин должно быть обеспечено приемниками нечистот и надлежащими проездами. При проектировании и устройстве приемного помещения должно быть предусмотрено оборудование его приспособлениями для разгрузки нечистот без проливания на пол и для тщательного обмывания ассенизационных обозов, проездов и приемников. Проезд для машин надлежит лучше всего делать из брусчатого камня на цементном растворе, а при невозможности иметь брусчатку—из асфальта на бетонном основании, асфальтобетона и пр.

Рекомендуется: а) общий приемный канал располагать в особо утепленном и отапливаемом зимой коридоре и б) к каждому приемному месту подвести водопровод с оборудованием ветки его резиновым рукавом и брандспойтом — вода на сливной станции является основным производственным материалом для обработки нечистот. Обильный расход ее является непременным условием нормального функционирования сливной станции. Вода расходуется на промывку проездов и приемных приспособлений, на обмывание ассенизационных обозов и промывку всех остальных устройств станции. Разжижение нечистот является необходимым как по санитарным соображениям, так и для предохранения от засорения тех трубопроводов, в которые производится спуск нечистотной жидкости.

При выборе места для сливной станции необходимо прежде всего руководствоваться санитарными соображениями, а именно: 1) станция должна быть расположена на изолированном от жилья месте, в расстоянии не ближе чем на 500 м от населенных кварталов; 2) по отношению к господствующим ветрам расположение станции должно быть таково, чтобы зловонные газы от нее не заносились в населенный пункт. Земельный участок сливной станции должен быть обнесен забором высотой не менее 2 м и огражден по периметру полосой древесных насаждений шириной не менее 10 м.

Развитие систем отвода хозяйственно-бытовых сточных вод (централизованных или локальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод на первую очередь предусматривается:

- Организация индивидуальных выгребов, локальных очистных сооружений.

- Вывоз сточных вод на поля ассенизации.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод по сельскому поселению  на перспективу предусматривается:

1.	Строительство сетей канализации вдоль существующих и планируемых улиц и проездов в деревнях Шарапово, Селиба, Малое Павлово, Большое Павлово, Лапино, Старое Мутище, Высокое, Никиточкино, Зубово, Бабичи, отвод сточных вод предусмотрен на планируемые очистные сооружения, расположенные в вышеуказанных деревнях или вблизи них, от деревень Шарапово, Селиба – на существующие очистные г. Ельня.

2.	Строительство сливной станции на одной площадке с планируемыми очистными сооружениями вблизи деревень Лапино, Старое Мутище, Высокое, а сливной станции также в д. Малое Павлово.

3.	Вывоз сточных вод от всех потребителей сельского поселения, не обеспеченных услугами централизованного водоотведения, предусматривается на проектируемые сливные станции вблизи деревень Лапино, Старое Мутище, Высокое, Малое Павлово.

4.	Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

Для дальнейшего повышения надежности системы водоотведения по сельскому поселению необходимо:

- Разработка и реализация схем водоотведения на каждый населенный пункт.

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

### 2.4.3. Теплоснабжение

Теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение). Теплоснабжение производственных объектов осуществляется от собственных котельных.

Расчет нагрузок выполняется в соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» по следующим климатическим параметрам:

расчётная температура наружного воздуха для проектирования   отопления  – минус 26 град. С.

средняя температура отопительного периода - минус 2,4 град. С

продолжительность отопительного периода –215 суток

Расчетные объемы теплопотребления в районах нового строительства представлены в таблице ниже.

Развитие всей инфраструктуры теплоснабжения (новое строительство и реконструкция котельных, прокладка и перекладка теплопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства на территории сельского поселения предусматривается:

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов;

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства сельских населенных пунктов на перспективу предусматривается:

1. Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения.

2. Проведение работ по переводу большинства котельных на газ, что позволит сократить нагрузки вредных выбросов на окружающую среду, облегчит их обслуживание и сократит эксплуатационные затраты.

- Строительство новых блок модульных котельных на газовом топливе.

- Развитие системы теплоснабжения сельских территорий с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них.

- Теплоснабжение потребителей новой промышленной застройки планируется от собственных источников теплоснабжения (котельных, газотурбинных мини-ТЭЦ).

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

Таблица 40

Расчетные объемы теплопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| деревня Демщино; | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в южной части д. Демщино | 46 | 4600 | 13800 | 0,035 | ---- | 0,236 | 0,271 |
| деревня Нешево; | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в д. Нешево, в южной части поселения | 278 | 27800 | 83400 | 0,214 | ---- | 1,426 | 1,640 |
|  | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в южной части д. Нешево, в юго-восточной части поселения | 243 | 24300 | 72900 | 0,187 | ---- | 1,247 | 1,434 |
|  | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в д. Нешево, в юго-западной части поселения | 461 | 46100 | 138300 | 0,355 | ---- | 2,365 | 2,720 |
|  | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в д. Нешево, в южной части поселения (юго-западнее д. Коситчено) | 189 | 18900 | 56700 | 0,145 | ---- | 0,970 | 1,115 |
| деревня Коситчено; | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в северо-восточной части д. Коситчено | 152 | 15200 | 45600 | 0,117 | ---- | 0,780 | 0,897 |
|  | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в юго-восточной и восточной части д. Коситчено | 232 | 23200 | 69600 | 0,179 | ---- | 1,190 | 1,369 |
|  | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в западной части д. Коситчено, к югу от руч. Столбинка | 47 | 4700 | 14100 | 0,036 | ---- | 0,241 | 0,277 |
|  | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в северо-западной части д. Коситчено, к северу от руч. Столбинка | 65 | 6500 | 19500 | 0,050 | ---- | 0,334 | 0,384 |
| деревня Новоспасское; | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в северо-восточной части д. Новоспасское | 80 | 8000 | 24000 | 0,062 | ---- | 0,410 | 0,472 |
|  | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в западной, юго-западной частях д. Новоспасское | 257 | 25700 | 77100 | 0,198 | ---- | 1,319 | 1,516 |
| деревня Лапино; | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в юго-западной части д. Лапино | 25 | 2500 | 7500 | 0,019 | ---- | 0,128 | 0,148 |
| деревня Ренда; | Проектируемая индивидуальная жилая застройка южной части д. Ренда | 45 | 4500 | 13500 | 0,035 | ---- | 0,231 | 0,266 |
|  | Проектируемая индивидуальная жилая застройка юго-восточной части д. Ренда | 149 | 14900 | 44700 | 0,115 | ---- | 0,764 | 0,879 |
| деревня Старое Мутище; | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в южной части д. Старое Мутище | 160 | 16000 | 48000 | 0,123 | ---- | 0,821 | 0,944 |
| деревня Никиточкино; | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в южной части д. Никиточкино | 81 | 8100 | 24300 | 0,062 | ---- | 0,416 | 0,478 |
| деревня Высокое; | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в юго-западной части д. Высокое | 69 | 6900 | 20700 | 0,053 | ---- | 0,354 | 0,407 |
| деревня Зубово; | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в восточной и южной частях д. Зубово | 75 | 7500 | 22500 | 0,058 | ---- | 0,385 | 0,443 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  | 1,566 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  | 17,226 |

### 2.4.4. Газоснабжение

Планируемые расходы газа потребителями в районах нового строительства, а также негазифицированных населенных пунктов

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.

Расчет расхода газа для бытовых нужд населения (пищеприготовление), а также на отопление, в районах нового строительства выполняется в соответствии с рекомендациями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство».

Расчетные расходы газа потребителями в районах нового строительства, а также негазифицированных деревень представлены в таблице ниже.

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ШРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на первую очередь строительства предусматривается::

- Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления, ГРПШ, распределительных газопроводов низкого давления и закольцовка их с существующими газопроводами на территориях деревень: д. Демщино, д. Селиба, д. Леонидово, д. Иванево,    д. Битяково, д. Леоново, д. Старое Щербино, д. Новое Щербино, д. Заполье, д. Малое Павлово, д. Большое Павлово, д. Коситчено, д. Нешево, д. Новоспасское, д. Шатьковка,                 д. Лапино, д. Бибирево, д. Передельники, д. Липня, д. Максаки, д. Луки, д. Ренда, д. Старое Мутище, д. Федоровка, д. Петуховка, д. Новоселье, д. Никиточкино, д. Высокое, д. Зубово.

- Проведение энергосберегающих мероприятий для сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на расчетный срок предусматривается:

- Строительство газопроводов низкого давлений, совершенствование  работы системы газоснабжения  (комплекс мероприятий - проектирование, строительство);

- Реконструкция существующих газораспределительных пунктов;

- Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого и среднего давлений;

- Осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов;

- Закольцовка существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения;

- Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;

- Автономных источников тепла - АИТ в зависимости от характера застройки.

Таблица 41

Расчетные расходы газа потребителями в районах нового строительства

|  |  |  |  |  |  | Расход газа на, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Общая тепловая нагрузка на, Гкал/час | Тепло | Пищепригот. | Общий |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| деревня Демщино; | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в южной части д. Демщино | 46 | 4600 | 13800 | 0,271 | 40,7 | 41,5 | 82,2 |
| деревня Нешево; | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в д. Нешево, в южной части поселения | 278 | 27800 | 83400 | 1,640 | 246,1 | 182,1 | 428,2 |
|  | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в южной части д. Нешево, в юго-восточной части поселения | 243 | 24300 | 72900 | 1,434 | 215,1 | 162,2 | 377,3 |
|  | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в д. Нешево, в юго-западной части поселения | 461 | 46100 | 138300 | 2,720 | 408,0 | 278,7 | 686,7 |
|  | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в д. Нешево, в южной части поселения (юго-западнее д. Коситчено) | 189 | 18900 | 56700 | 1,115 | 167,3 | 128,6 | 295,9 |
| деревня Коситчено; | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в северо-восточной части д. Коситчено | 152 | 15200 | 45600 | 0,897 | 134,5 | 103,4 | 237,9 |
|  | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в юго-восточной и восточной части д. Коситчено | 232 | 23200 | 69600 | 1,369 | 205,3 | 154,9 | 360,2 |
|  | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в западной части д. Коситчено, к югу от руч. Столбинка | 47 | 4700 | 14100 | 0,277 | 41,6 | 42,4 | 84,0 |
|  | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в северо-западной части д. Коситчено, к северу от руч. Столбинка | 65 | 6500 | 19500 | 0,384 | 57,5 | 54,3 | 111,8 |
| деревня Новоспасское; | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в северо-восточной части д. Новоспасское | 80 | 8000 | 24000 | 0,472 | 70,8 | 64,5 | 135,3 |
|  | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в западной, юго-западной частях д. Новоспасское | 257 | 25700 | 77100 | 1,516 | 227,5 | 168,3 | 395,8 |
| деревня Лапино; | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в юго-западной части д. Лапино | 25 | 2500 | 7500 | 0,148 | 22,1 | 27,8 | 49,9 |
| деревня Ренда; | Проектируемая индивидуальная жилая застройка южной части д. Ренда | 45 | 4500 | 13500 | 0,266 | 39,8 | 42,1 | 81,9 |
|  | Проектируемая индивидуальная жилая застройка юго-восточной части д. Ренда | 149 | 14900 | 44700 | 0,879 | 131,9 | 103,2 | 235,1 |
| деревня Старое Мутище; | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в южной части д. Старое Мутище | 160 | 16000 | 48000 | 0,944 | 141,6 | 108,8 | 250,4 |
| деревня Никиточкино; | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в южной части д. Никиточкино | 81 | 8100 | 24300 | 0,478 | 71,7 | 64,5 | 136,2 |
| деревня Высокое; | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в юго-западной части д. Высокое | 69 | 6900 | 20700 | 0,407 | 61,1 | 56,5 | 117,6 |
| деревня Зубово; | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в восточной и южной частях д. Зубово | 75 | 7500 | 22500 | 0,443 | 66,4 | 60,9 | 127,3 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  | 1,566 |  |  | 419,4 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  | 17,226 |  |  | 4613,1 |

### 2.4.5. Электроснабжение

Предполагаемые электрические нагрузки в районах нового строительства сельского поселения

Подсчет потребляемой электрической мощности по проектируемым объектам выполнен на основании «Инструкции по проектированию городских сетей» РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями раздела 2), CП 31-110-2003 и аналогам проектируемых сооружений. Электрические нагрузки потребителей районов нового строительства приведены в таблице.

Развитие систем электроснабжения решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для покрытия перспективных электрических нагрузок намечаемых потребителей в районах нового строительства сельского поселения предусматривается:

- Для надежного электроснабжения  потребителей планируемой застройки, необходима реконструкция (с увеличением трансформаторной мощности) :

- ПС «Лапино» - с учетом резерва мощности для технологического присоединения 5,95 МВА, проектных предложений, изложенных в настоящем проекте (общая нагрузка планируемых потребителей в соответствии с таблицей 42 составляет 10,74 МВА), необходимо предусмотреть замену трансформаторов ПС «Лапино» 2х5,6 МВА на                      2х16,0 МВА;

- ПС «Мутище» - с учетом резерва мощности для технологического присоединения 1,61 МВА, проектных предложений, изложенных в настоящем проекте (общая нагрузка планируемых потребителей в соответствии с таблицей 42 составляет 1,85 МВА), необходимо предусмотреть замену трансформаторов ПС «Мутище» 1х2,5 МВА, 1х1,6 МВА на                      2х2,5 МВА;

- ПС «Высокое» - с учетом резерва мощности для технологического присоединения 1,10 МВА, проектных предложений, изложенных в настоящем проекте (общая нагрузка планируемых потребителей в соответствии с таблицей 42 составляет 1,47 МВА), необходимо предусмотреть замену трансформаторов ПС «Высокое» 1х5,6 МВА, на 2х6,3 МВА.

- 2. Реконструкция существующих ВЛ 10 кВ на территории сельского поселения, а также ТП 10/0.4 кВ.

3. Размещение (по мере необходимости) ТП 10/0.4 кВ на застраиваемых территориях, а также строительство ВЛ 10 кВ (либо кабельных линий 10 кВ) (конкретное местоположение вышеуказанных объектов выбирается на следующих стадиях проектирования).

Для дальнейшего повышения надежности системы электроснабжения сельского поселения необходимо:

- Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

- Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения.

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

- Обеспечение каблирования воздушных участков ВЛ 10 кВ.

Таблица 42

Электрические нагрузки потребителей районов нового строительства

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, кВт* | P, кВт | Кс, РД34.20 185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА | Источник электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деревня Демщино*; | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в южной части д. Демщино | домов | 46 | 6,09 | 280,1 | 1 | 280,1 | 0,9 | 311,3 | Существующие 10/0,4кВ ТП-027, 10/0,4кВ ТП-031 д. Демщино |
| деревня Нешево*; | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в д. Нешево, в южной части поселения | домов | 278 | 4,4 | 1223,2 | 1 | 1223,2 | 0,9 | 1359,1 | Проектируемые 2 ТП 10/0,4 кВ 630 кВА Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 100 кВА (ВЛ 10 кВ от ПС "Лапино"), (места размещения проектируемых ТП, трассировка проектируемых ВЛ 10 кВ, следовательно, их охранная зона, точки подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются, а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4 кВ должны быть размещены на территории общего пользования) |
|  | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в южной части д. Нешево, в юго-восточной части поселения | домов | 243 | 4,4 | 1069,2 | 1 | 1069,2 | 0,9 | 1188,0 | Проектируемые 2 ТП 10/0,4 кВ 630 кВА (ВЛ 10 кВ от ПС "Лапино"), (места размещения проектируемых ТП, трассировка проектируемых ВЛ 10 кВ, следовательно, их охранная зона, точки подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются, а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4 кВ должны быть размещены на территории общего пользования) |
|  | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в д. Нешево, в юго-западной части поселения | домов | 461 | 4,4 | 2028,4 | 1 | 2028,4 | 0,9 | 2253,8 | Проектируемые 3 ТП 10/0,4 кВ 630 кВА Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 400 кВА (ВЛ 10 кВ от ПС "Лапино"), (места размещения проектируемых ТП, трассировка проектируемых ВЛ 10 кВ, следовательно, их охранная зона, точки подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются, а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4 кВ должны быть размещены на территории общего пользования) |
|  | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в д. Нешево, в южной части поселения (юго-западнее д. Коситчено) | домов | 189 | 4,4 | 831,6 | 1 | 831,6 | 0,9 | 924,0 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 630 кВА Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 400 кВА (ВЛ 10 кВ от ПС "Лапино"), (места размещения проектируемых ТП, трассировка проектируемых ВЛ 10 кВ, следовательно, их охранная зона, точки подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются, а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4 кВ должны быть размещены на территории общего пользования) |
| деревня Коситчено *; | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в северо-восточной части д. Коситчено | домов | 152 | 4,4 | 668,8 | 1 | 668,8 | 0,9 | 743,1 | Реконструкция КТП 209 д. Коситчено от ВЛ-1006 ПС Лапино с увеличением трансформаторной мощности (до 630 кВА) Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 160 кВА (ВЛ 10 кВ от ПС "Лапино") (место размещения проектируемой ТП, трассировка проектируемой ВЛ 10 кВ, следовательно, ее охранная зона, точка подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются, а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4 кВ должны быть размещены на территории общего пользования) |
|  | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в юго-восточной и восточной части д. Коситчено | домов | 232 | 4,4 | 1020,8 | 1 | 1020,8 | 0,9 | 1134,2 | Проектируемые 2 ТП 10/0,4 кВ 630 кВА (ВЛ 10 кВ от ПС "Лапино"), (места размещения проектируемых ТП, трассировка проектируемых ВЛ 10 кВ, следовательно, их охранная зона, точки подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются, а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4 кВ должны быть размещены на территории общего пользования) |
|  | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в западной части д. Коситчено, к югу от руч. Столбинка | домов | 47 | 6,055 | 284,6 | 1 | 284,6 | 0,9 | 316,2 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 400 кВА (ВЛ 10 кВ от ПС "Лапино") (место размещения проектируемой ТП, трассировка проектируемой ВЛ 10 кВ, следовательно, ее охранная зона, точка подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются, а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4 кВ должны быть размещены на территории общего пользования) |
|  | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в северо-западной части д. Коситчено, к северу от руч. Столбинка | домов | 65 | 5,525 | 359,1 | 1 | 359,1 | 0,9 | 399,0 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 400 кВА (ВЛ 10 кВ от ПС "Лапино") (место размещения проектируемой ТП, трассировка проектируемой ВЛ 10 кВ, следовательно, ее охранная зона, точка подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются, а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4 кВ должны быть размещены на территории общего пользования) |
| деревня Новоспасское*; | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в северо-восточной части д. Новоспасское | домов | 80 | 5,3 | 424,0 | 1 | 424,0 | 0,9 | 471,1 | Реконструкция МТП 205 от ВЛ-1006 ПС Лапино д. Новоспасское с увеличением трансформаторной мощности (до 630 кВА) |
|  | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в западной, юго-западной частях д. Новоспасское | домов | 257 | 4,4 | 1130,8 | 1 | 1130,8 | 0,9 | 1256,4 | Реконструкция МТП 204 с увеличением трансформаторной мощности (до 630 кВА) Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 630 кВА (ВЛ 10 кВ от ПС "Лапино"), (места размещения проектируемых ТП, трассировка проектируемых ВЛ 10 кВ, следовательно, их охранная зона, точки подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются, а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4 кВ должны быть размещены на территории общего пользования) |
| деревня Лапино*; | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в юго-западной части д. Лапино | домов | 25 | 7,425 | 185,6 | 1 | 185,6 | 0,9 | 206,3 | Реконструкция КТП 201 д. Баранцево от ВЛ-1004 ПС Лапино с увеличением трансформаторной мощности (до 250 кВА) |
| деревня Ренда*; | Проектируемая индивидуальная жилая застройка южной части д. Ренда | домов | 45 | 6,125 | 275,6 | 1 | 275,6 | 0,9 | 306,3 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 400 кВА (ВЛ 10 кВ от ПС "Мутище") (место размещения проектируемой ТП, трассировка проектируемой ВЛ 10 кВ, следовательно, ее охранная зона, точка подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются, а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4 кВ должны быть размещены на территории общего пользования) |
|  | Проектируемая индивидуальная жилая застройка юго-восточной части д. Ренда | домов | 149 | 4,4 | 655,6 | 1 | 655,6 | 0,9 | 728,4 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 630 кВА Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 100 кВА (ВЛ 10 кВ от ПС "Мутище"), (места размещения проектируемых ТП, трассировка проектируемых ВЛ 10 кВ, следовательно, их охранная зона, точки подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются, а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4 кВ должны быть размещены на территории общего пользования) |
| деревня Старое Мутище*; | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в южной части д. Старое Мутище | домов | 160 | 4,4 | 704,0 | 1 | 704,0 | 0,9 | 782,2 | Реконструкция МТП 295 д. Старое Мутище от ВЛ-1006 ПС Мутище с увеличением трансформаторной мощности (до 630 кВА) Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 250 кВА (ВЛ 10 кВ от ПС "Мутище") (место размещения проектируемой ТП, трассировка проектируемой ВЛ 10 кВ, следовательно, ее охранная зона, точка подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются, а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4 кВ должны быть размещены на территории общего пользования) |
| деревня Никиточкино*; | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в южной части д. Никиточкино | домов | 81 | 5,285 | 428,1 | 1 | 428,1 | 0,9 | 475,7 | Реконструкция КТП 267 д. Высокое от ВЛ-1002 ПС Высокое с увеличением трансформаторной мощности (до 630 кВА) |
| деревня Высокое*; | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в юго-западной части д. Высокое | домов | 69 | 5,465 | 377,1 | 1 | 377,1 | 0,9 | 419,0 | Реконструкция КТП 267 д. Высокое от ВЛ-1002 ПС Высокое с увеличением трансформаторной мощности (до 630 кВА) Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 400 кВА (ВЛ 10 кВ от ПС "Высокое") (место размещения проектируемой ТП, трассировка проектируемой ВЛ 10 кВ, следовательно, ее охранная зона, точка подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются, а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4 кВ должны быть размещены на территории общего пользования) |
| деревня Зубово*; | Проектируемая индивидуальная жилая застройка в восточной и южной частях д. Зубово | домов | 75 | 5,375 | 403,1 | 1 | 403,1 | 0,9 | 447,9 | Реконструкция КТП 274 д. Зубово от ВЛ-1004 ПС Высокое с увеличением трансформаторной мощности (до 630 кВА) |

* - Удельные расчетные нагрузки определены в соответствии с таблицей 2.1.1.1 РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» для коттеджей с плитами на природном газе и электрической сауной мощностью до 12 кВт, для промежуточного числа коттеджей нагрузки определяются интерполяцией. Удельные расчетные нагрузки приведены для коттеджей общей площадью от 150 до 600 м.кв..

**- Удельные расчетные нагрузки определены в соответствии с таблицей 2.1.1.1 РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» для коттеджей с электрическими плитами мощностью до 10.5 кВт и электрической сауной мощностью до 12 кВт (проектом не запланирована газификация указанных деревень), для промежуточного числа коттеджей нагрузки определяются интерполяцией. Удельные расчетные нагрузки приведены для коттеджей общей площадью от 150 до 600 м.кв.

### 2.4.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание

Требуется модернизация существующих передатчиков с целью стопроцентного охвата аудитории района. Дальнейшей перспективой развития телевещания в районе является постепенный переход на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB.

## 2.5. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения

В таблице ниже приведен перечень планируемых к размещению на территории Леонидовского сельского поселения объектов, для которых в соответствии с законодательством РФ должны быть установлены зоны с особыми условиями использования территории; также дана характеристика таких зон.

Таблица 43

Перечень планируемых к размещению на территории Леонидовского сельского поселения объектов, для которых в соответствии с законодательством РФ должны быть установлены зоны с особыми условиями использования территории;

а также характеристика таких зон

| № п/п | Наименование объекта | Наименование функциональной зоны, в границах которой предполагается размесить данный объект | Наименование устанавливаемой зоны с особыми условиями использования | Нормативный размер зоны, м | Наименование документа, регламентирующего порядок хозяйственной деятельности в зоне с особыми условиями использования | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопроводные сети | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 5 | Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений | первая очередь |
| 2. | Очистные сооружения хозяйствен-но-бытовой канализации, сливная станция вблизи д. Высокое | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | санитарно-защитная зона | 300 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчётный срок |
| 3. | Очистные сооружения хозяйствен-но-бытовой канализации, сливная станция в д. Малое Павлово | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | санитарно-защитная зона | 300 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчётный срок |
| 4. | Очистные сооружения хозяйствен-но-бытовой канализации, сливная станция в д. Лапино | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | санитарно-защитная зона | 300 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчётный срок |
| 5. | Очистные сооружения хозяйствен-но-бытовой канализации, сливная станция вблизи д. Старое Мутище | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | санитарно-защитная зона | 300 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчётный срок |
| 6. | Самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 3 | Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений | расчётный срок |
| 7. | Газопроводы низкого давления | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 2 | Свод правил Газораспределительные системы | первая очередь |
| 8. | Газопроводы высокого давления | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 5 | Свод правил Газораспределительные системы | первая очередь |
| 9. | ГРП, ШРП | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 10 | СНиП 42-01-2002 | первая очередь |

## 2.6. Улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды

### 2.6.1. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Основные задачи по улучшению экологической обстановки и охране                    окружающей среды Леонидовского сельского поселения следующие:

1. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящих и будущих поколений жителей поселения, воспроизводства природных ресурсов, сохранение биосферы.

2. Сохранение природных условий и особенностей поселения.

3. Охрана рекреационных ресурсов.

4. Обеспечение сохранности лесов на землях лесного фонда поселения.

5. Максимально возможное сохранение зеленых насаждений всех видов использования.

6. Сохранение существующих показателей качества атмосферного воздуха.

7. Обеспечение нормативного качества воды поверхностных водных объектов.

8. Обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона.

8. Учет инженерно-геологических и геоморфологических условий территории в градостроительном проектировании.

9. Обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду.

10. Обеспечение гарантий для всех категорий жителей в области экологической безопасности.

- Создание и развитие системы мониторинга за состоянием основных компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы).

### 2.6.2. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Экологическая стратегия градостроительного развития Леонидовского сельского поселения направлена на создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

В проекте генерального плана Леонидовского сельского поселения выявлены основные проблемы в области охраны окружающей среды, решение которых позволит сформировать благоприятные условия для жизни и здоровья человека, а так же для устойчивого функционирования природно-антропогенных систем и соблюдения принципов рационального природопользования и охраны природных ресурсов.

В проекте генерального плана проанализированы источники вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду, построены санитарно-защитные зоны от предприятий, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Комплекс природоохранных мероприятий, предусмотренных в генеральном плане, направлен на предотвращение загрязнения окружающей среды и нарушения природных комплексов в результате хозяйственной деятельности.

### 2.6.3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

На первую очередь реализации генерального плана Леонидовского сельского поселения предусмотрено:

- разработка проектов обоснования и обустройства санитарно-защитных зон промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-складских предприятий и объектов;

- создание системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга).

### 2.6.4. Мероприятия по охране водных объектов и улучшение качества питьевого водоснабжения

На первую очередь реализации генерального плана Леонидовского сельского поселения предусмотрено:

- реконструкция существующих водопроводных сетей, учитывая степень их технического и физического износа;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и ПЗП в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, соблюдение законодательного регламента в ЗСО;

- разработка проектов водоохранных зон и их благоустройство;

- проведение мероприятий по улучшению состояния поверхностных водных объектов.

### 2.6.5. Мероприятия по охране почв

На первую очередь реализации генерального плана Леонидовского сельского поселения предусмотрено:

- проведение мониторинга состояния почвенного покрова (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга);

- ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов.

### 2.6.6. Мероприятия по защите от шума

На первую очередь реализации генерального плана Леонидовского сельского поселения:

- организация защитных лесополос вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки;

- формирование системы зеленых насаждений с усилением защитных лесополос (специальное озеленение) вдоль автодорог с учетом уже имеющегося озеленения, способствующих шумозащите.

### 2.6.7. Мероприятия по обеспечению соблюдения режима санитарно-защитных зон предприятий и санитарных разрывов

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, ст. 12, предприятия должны разработать комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду и уменьшение размера санитарно-защитных зон. Все действующие на территории Леонидовского сельского поселения предприятия должны разработать проекты обоснования и организации санитарно-защитных зон.

В случае не соблюдения нормативной величины санитарно-защитной зоны рекомендуется разработать проект сокращения санитарно-защитной зоны предприятия.

При невозможности сокращения санитарно-защитных зон до рекомендуемых размеров необходимо провести мероприятия, направленные на достижение нормативных природоохранных и санитарно-гигиенических требований, а именно:

- перепрофилирование объектов жилого фонда в объекты общественно-делового или коммунального назначения;

- расселение жителей, проживающих в санитарно-защитных зонах.

Размеры СЗЗ и санитарных разрывов от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду на расчётный срок реализации генерального плана Ивановского сельского поселения для существующих и проектируемых объектов, представлены в таблице 44.

Таблица 44

Размеры СЗЗ от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду на расчётный срок реализации генерального плана Леонидовского сельского поселения

| Наименование объекта | Вид деятельности / для кладбищ – площадь, га | Размер СЗЗ, м /класс опасности | Фактическое соблюдение размеров СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Кладбище, расположенное в 0,75 км к югу от д. Волково-Егорье | 2,00 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,14 км к западу от д. Богодилово | 0,34 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в восточной части д. Дрогинино | 0,20 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,19 км к юго-востоку от д. Садки | 0,46 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 3,03 км к востоку от д. Демщино | 2,00 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,73 км к северу от д. Иванево | 0,30 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,50 км к юго-востоку от д. Леонидово | 0,20 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,09 км к югу от д. Большое Павлово | 0,50 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,15 км к востоку от д. Орлы | 0,92 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,29 км к юго-западу от д. Новоспасское | 0,50 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в северной части д. Шатьково | 0,27 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в д. Луки | 0,14 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,1 км к северу от д. Лапино | 0,41 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,07 км к востоку от д. Нешево | 0,44 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в юго-западной части д. Липня | 0,24 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное д. Старое Мутище | 0,58 | 50/V | 50/V сокращение размеров СЗЗ за счет проведения комплекса природоохранных мероприятий |
| Кладбище, расположенное в 1,03 км к северо-востоку от д. Новое Мутище | 0,32 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,12 км к югу от д. Сухой Починок | 0,48 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,10 км к югу от д. Шевелево | 0,52 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 2,94 км к западу от д. Федоровка | 0,48 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,15 км к западу от д. Погорное | 0,15 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 1,59 км к северо-востоку от д. Федоровка | 0,50 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в северной части д. Средний Починок | 0,73 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 4,68 км к юго-западу от д. Бабичи | 0,44 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в северо-западной части д. Волково-Егорье | 0,14 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в северо-западной части д. Волково-Егорье | 0,30 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в северо-западной части д. Леоново | 0,65 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в д. Щеплево | 0,18 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное у западной границы д. Светилово | 0,14 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в северо-восточной части д. Высокое | 2,39 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,17 км к северо-западу от д. Старое Щербино | 2,50 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в д. Битяково | 0,36 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в д. Лысовка | 0,66 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в д. Вербилово | 1,14 | 50/V | 50/V |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в 0,17 км к северо-востоку от д. Демщино | склады | 100/IV | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у северной границы д. Демщино | склады | 100/IV | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у северной границы д. Демщино | склады | 100/IV | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у юго-западной границы д. Старое Мутище | ферма КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | 100/IV | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в 0,04 км к западу от д. Леонидово | склады | 100/IV | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в д. Битяково | размещение с/х объектов до V класса опасности | 50/V | 50/V сокращение размеров СЗЗ за счет применения инновационных технологий до |
| Производственное предприятие, расположенное в д. Леоново | пилорама | 100/IV | 100/IV сокращение размеров СЗЗ за счет применения инновационных технологий до 50 м |
| Производственное предприятие, расположенное в восточной части д. Новое Щербино | пилорама | 100/IV | 100/IV сокращение размеров СЗЗ за счет применения инновационных технологий до 50 м |
| Производственное предприятие, расположенное в западной части д. Светилово | размещение производственных объектов до IV класса опасности | 100/IV | 100/IV |
| Производственное предприятие, расположенное в центральной части д. Лапино | размещение производственных объектов до V класса опасности | 50/V | 50/V |
| Производственное предприятие, расположенное в западной части д. Лапино | размещение производственных объектов до V класса опасности | 50/V | 50/V |
| Производственное предприятие, расположенное в северной части д. Никиточкино | пилорама | 100/IV | 100/IV |
| АЗС в 0,12 км к востоку от д. Шарапово | АЗС | 50/V | 50/V |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в юго-западной части д. Угрица | восстановление фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в западной части д. Угрица | восстановление фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в южной части д. Передельники | восстановление фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в 0,19 км к востоку от д. Шарапово | восстановление фермы КРС до 300 голов, размещение с/х объектов до III класса опасности | - | 300/III |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у юго-восточной границы от д. Шарапово | южная часть - восстановление фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности, остальная часть - восстановление фермы КРС до 300 голов, размещение с/х объектов до III класса опасности | - | южная часть - 100/IV, остальная территория - 300/III |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в 0,55 км к юго-востоку от д. Шарапово | восстановление фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в 0,57 км к юго-востоку от д. Шарапово | восстановление фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в 0,11 км к западу от д. Селиба | восстановление фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у северной границы д. Волково-Егорье | восстановление фермы КРС до 100 голов,размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в 0,14 км к северу от д. Петрово | восстановление фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в южной части д. Гурьево | восстановление фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у юго-восточной границы д. Гурьево | восстановление фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у юго-западной границы д. Богодилово | восстановление фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у северной границы д. Богодилово | восстановление фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у юго-восточной границы д. Андреевское | восстановление фермы КРС до 100 голов,размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у северной границы д. Садки | восстановление фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у юго-восточной границы д. Битяково | восстановление фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в юго-западной части д. Малое Павлово | западная часть - восстановление фермы КРС до 50 голов, размещение с/х объектов до V класса опасности, остальная часть - восстановление фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | западная часть - 50/V, остальная территория - 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в юго-западной части д. Малое Павлово | восстановление фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в юго-восточной части д. Малое Павлово | восстановление фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у западной границы д. Холм | восстановление фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у восточной границы д. Заполье | восстановление фермы КРС до 50 голов,размещение с/х объектов до V класса опасности | - | 50/V |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у восточной границы д. Малышовка | восстановление фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у северо-западной границы д. Сигарево | северная часть - восстановление фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности, остальная часть - восстановление фермы КРС до 50 голов, размещение с/х объектов до V класса опасности | - | северная часть - 100/IV, остальная территория - 50/V |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у северо-восточной границы д. Шатьково | восстановление фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное южнее д. Коситчено | восстановление фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в южной части д. Зубово | восстановление фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в северо-западной части д. Зубово | восстановление фермы КРС до 50 голов, размещение с/х объектов до V класса опасности | - | 50/V |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в северо-западной части д. Барсуки | восстановление фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в северной части д. Барсуки | восстановление фермы КРС до 50 голов, размещение с/х объектов до V класса опасности | - | 50/V |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в южной части д. Погорное | восстановление фермы КРС до 300 голов, размещение с/х объектов до III класса опасности | - | 300/III |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в д. Новое Мутище | восстановление фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в восточной части д. Федоровка | восстановление фермы КРС до 50 голов, размещение с/х объектов до V класса опасности | - | 50/V |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в юго-восточной части д. Дрогинино | восстановление фермы КРС до 50 голов, размещение с/х объектов до V класса опасности | - | 50/V |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у юго-восточной границы д. Дрогинино | восстановление фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у юго-восточной границы д. Леоново | восстановление фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у юго-восточной границы д. Леоново | восстановление фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в южной части д. Леоново | восстановление фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в северо-восточной части д. Лапино | северо-западная часть - восстановление фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности, остальная часть - восстановление фермы КРС до 300 голов, размещение с/х объектов до III класса опасности | - | северо-западная часть - 100/IV, остальная территория - 300/III |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в 0,9 км к востоку от д. Новоселье | восстановление фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в западной части д. Старое Щербино | восстановление фермы КРС до 50 голов, размещение с/х объектов до V класса опасности | - | 50/V |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у северной границы д. Большое Павлово | восстановление фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у северной границы д. Костылево | восстановление фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у северной границы д. Старшевка | южная часть - восстановление фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности, остальная часть - восстановление фермы КРС до 300 голов, размещение с/х объектов до III класса опасности | - | южная часть - 100/IV, остальная территория - 300/III |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное севернее д. Липня | восстановление фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у западной границы д. Леонидово | восстановление фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в северной части д. Старое Мутище | машдвор (нд), юго-восточная часть - восстановление фермы КРС до 50 голов, размещение с/х объектов до V класса опасности, остальная часть - восстановление фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | юго-восточная часть - 50/V, остальная территория - 100/IV |
| Производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности на земельных участках 67:08:0030104:573, 67:08:0030104:574, 67:08:0030104:581, 67:08:0030104:582, 67:08:0030104:583, 67:08:0030104:584, 67:08:0030104:585, 67:08:0030104:586, 67:08:0030104:587, 67:08:0030104:588, 67:08:0030104:589, 67:08:0030104:749, 67:08:0030104:590, 67:08:0030104:591, 67:08:0030104:592, 67:08:0030104:593, 67:08:0030104:594, 67:08:0030104:595, 67:08:0030104:596, 67:08:0030104:597, 67:08:0030104:598, 67:08:0030104:599, 67:08:0030104:600, 67:08:0030104:601, 67:08:0030104:602, 67:08:0030104:603, 67:08:0030104:604, 67:08:0030104:606, 67:08:0030104:607, 67:08:0030104:608, 67:08:0030104:609, 67:08:0030104:610, 67:08:0030104:611, 67:08:0030104:580 (в соответствии с заявлениями от А.В. Четверикова); 67:08:0030104:548, 67:08:0030104:550, 67:08:0030104:569, 67:08:0030104:570, 67:08:0030104:571, 67:08:0030104:572 (в соответствии с заявлением от О.В. Кобелева); 67:08:0030104:557, 67:08:0030104:558, 67:08:0030104:559, 67:08:0030104:560, 67:08:0030104:561 (в соответствии с заявлением от М.В. Каурова); 67:08:0030104:543, 67:08:0030104:544, 67:08:0030104:545 (в соответствии с заявлением от Д.В. Квартального); 67:08:0030104:547, 67:08:0030104:549 (в соответствии с заявлением от А.В. Никифорова); | добыча песков и песчано-гравийных материалов на участке недр месторождения Угрица | - | 100/IV |

Разработка проекта СЗЗ для объектов I-III классов опасности является обязательной в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция от 06.09.2009 г. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09).

## 2.7. Развитие зеленых насаждений Леонидовского сельского поселения

Организация благоустройства и озеленения территории поселения относится к вопросам местного значения поселения в соответствии с п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г.

### 2.7.1. Задачи по развитию зеленых насаждений

Основные задачи по развитию зелёных насаждений на территории Леонидовского сельского поселения следующие:

1. Повышение уровня обеспечения населения озелененными территориями общего пользования за счет озеленения территорий нового освоения, неиспользуемых территорий;

2. Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования – парков, скверов, бульваров, уличного озеленения;

3. Формирование системы озелененных территорий на основе озеленения территорий общего пользования, спортивно-рекреационных территорий, озеленение территорий специального назначения – санитарно-защитных озелененных полос, озеленение прибрежных территорий.

### 2.7.2. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений

Основные мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений на территории Леонидовского сельского поселения следующие:

1. Полное сохранение на территории Леонидовского сельского поселения лесов государственного лесного фонда как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

2. Полное сохранение на территории Леонидовского сельского поселения лесной растительности как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

3. Полное сохранение на территории Леонидовского сельского поселения находящихся вне границ населенных пунктов участков залесенных территорий, в том числе берегов рек и озер, склонов оврагов и балок.

4. Проведение мероприятий по развитию зеленых насаждений на территории населенных пунктов Леонидовского сельского поселения:

- сохранение территорий зеленых насаждений на территории населенного пункта;

- обеспечение населения зелеными насаждениями общего пользования не менее  30 м2 на человека;

- озеленение санитарно-защитных зон объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Система зеленых насаждений

Система озелененных и водных пространств сельского поселения выполняет компенсаторные и защитные функции природной среды, поддерживая благоприятную экологическую обстановку. Являясь неотъемлемой частью архитектурно-планировочной и пространственной организации населенных пунктов, природные компоненты обеспечивают  выразительность застройки.

Задачей генерального плана является сохранение существующих насаждений, создание новых объектов различного функционального назначения, включение их в единую непрерывную систему озеленения и объединение ее с природным окружением.

Характер построения системы озеленения определяется планировочной  структурой населенных пунктов.

По функциональному назначению зеленые насаждения подразделяются на три группы:

- зеленые насаждения общего пользования, предназначенные для различных форм отдыха всего населения

-зеленые насаждения ограниченного пользования, включающие озелененные территории жилых кварталов, детских, учебных, медицинских учреждений, промышленных предприятий и т.д.

-зеленые насаждения специального назначения, включающие озелененные территории санитарно-защитных зон, водоохранных и полезащитных лесополос, кладбищ, насаждений вдоль дорог, плодовых садов.

Зеленые насаждения общего пользования

Эта категория насаждений включает наиболее крупные планировочные элементы системы озеленения (скверы, бульвары), используемые всем населением города для отдыха и досуга. Генеральным планом предусматривается сохранение и развитие существующих  и скверов, а также создание новых объектов, в том числе на основе существующих участков лесных насаждений.

В перспективе планируется организация мест отдыха на  наиболее привлекательных в рекреационном отношении территориях природного ландшафта.

Преобразование лесных насаждений с целью рекреационного использования требует выполнения комплекса мероприятий по предварительной подготовке территории и древостоя.

Зеленые насаждения ограниченного пользования

В системе озеленения населенных пунктов этой группе насаждений принадлежит ведущая роль в формировании ландшафта, оздоровления среды и улучшения микроклимата. Композиция насаждений и организация элементов внешнего благоустройства должны соответствовать общественному характеру использования территорий, создавать условия для отдыха всех возрастных групп населения. В районах сложившейся застройки необходимо максимальное сохранение существующих насаждений, а также проведение реконструктивных мероприятий, включающих ремонт и восстановление газонов, замену старых и больных деревьев, прореживание загущенных посадок и омоложение кустарников. Для посадок следует использовать декоративные породы деревьев и кустарников, не требующие специального ухода.

Зеленые насаждения детских и учебных учреждений выполняют не только оздоровительные и рекреационные, но и учебно-воспитательные функции, поэтому на этих территориях следует использовать разнообразный по породному составу ассортимент растений, исключая ядовитые и колючие виды. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 50% общей площади этих объектов.

Озеленение территорий производственной зоны необходимо осуществлять с учетом санитарных и технологических особенностей производства, функциональных и противопожарных требований.

Зеленые насаждения специального назначения

В эту категорию насаждений включены посадки на улицах, вдоль автомобильных дорог, озелененные территории санитарно-защитных и водоохранных зон, полезащитных полос, кладбищ, а также плодовых садов.

Зеленые насаждения улиц, изолируя пешеходные пути и прилегающие территории от проезжей части, улучшают санитарно-гигиенические и микроклиматические условия застройки, а также повышают эстетические качества городского ландшафта. Наиболее распространенный прием озеленения улиц – это рядовая посадка деревьев и живые изгороди из кустарников. В центральных частях населенных пунктов, у общественных зданий, на перекрестках возможно использование цветников. Для посадок на улицах следует использовать крупномерные саженцы пыле- и газоустойчивых пород.

Санитарно-защитные зоны – озелененные и благоустроенные территории между промышленными предприятиями и селитебной зоной - являются одним из важных структурных элементов промышленных районов. Озеленение санитарно-защитных зон осуществляется по специальным проектам, в которых комплексно учитываются специфика производства, особенности климата и рельефа местности, планировка и застройка прилегающих территорий. Минимальная площадь озеленения санитарно-защитной зоны должна составлять от 40 до 60% в зависимости от ее  ширины. В ассортимент используемых пород включаются неприхотливые дымо- и газоустойчивые породы. Посадки размещаются так, чтобы образовывать систему продуваемых коридоров, способствующих отведению токсичных газообразных выбросов и проветриванию территории.

Проектные предложения

Проектируемая система озеленения является достаточно продуманной и может способствовать дальнейшему внедрению элементов существующей растительности в планировочную структуру населенных пунктов поселения.

В процессе проектирования и застройки удается сохранить ландшафтные особенности и создать оригинальные композиции зеленых насаждений создать оптимальную рекреационную систему озеленения в населенных пунктах.

В целях создания условий для полноценного отдыха населения генеральным планом планируется развитие рекреационных зон и объектов.

В намеченных мероприятиях по формированию системы озеленения в населенных пунктах поселения предлагается выделение территорий  под развитие систем озеленения и формирование зеленых насаждений общего пользования.

В населенных пунктах Леонидовского сельского поселения предполагается сохранить существующие зелёные насаждения и значительно расширить территории озеленения за счёт освоения новых территорий в районах нового жилищного строительства, а также озеленения территорий со сложным рельефом. Для этих целей генеральный план Леонидовского сельского поселения устанавливает границы функциональных зон – зон рекреационного назначения (для размещения озеленения и объектов, выполняющих рекреационные функции), а также зоны озеленения специального назначения (для размещения озеленения, выполняющего защитные и специальные функции по снижению негативного воздействия объектов на окружающую среду).

В населенных пунктах поселения предполагается создание бульваров вдоль основных автодорог, а также небольших скверов возле административно-общественных зданий.

Увеличение озелененных территорий общего пользования связано с необходимостью создания комфортных условий проживания населения на территории Леонидовского сельского поселения.

Проектируемая система озеленения является достаточно продуманной и может способствовать дальнейшему внедрению элементов существующей растительности в планировочную структуру населенных пунктов поселения.

В процессе проектирования и застройки удается сохранить ландшафтные особенности и создать оригинальные композиции зеленых насаждений создать оптимальную рекреационную систему озеленения в населенных пунктах.

В целях создания условий для полноценного отдыха населения генеральным планом планируется развитие рекреационных зон и объектов.

Принципы и правила озеленения селитебных территорий

Озеленение является обязательным элементом благоустройства территорий. Основные виды озеленения (древесно-кустарниковые насаждения, групповые и рядовые посадки, живые изгороди, бордюры, газоны, цветники, вертикальное и сезонное озеленение) должны обеспечивать оздоровление, ландшафтную организацию, эстетическую привлекательность  среды, зонирование территорий, изоляцию отдельных участков и зон.

При проведении комплексного благоустройства необходимо сохранение существующих зеленых насаждений в сочетании с интенсивными методами озеленения. В случае сноса деревьев должна быть предусмотрена компенсация насаждений в расчете по вертикальной проекции на поверхность земли.

Для обеспечения жизнеспособности насаждений подбор посадочного материала должен производиться с применением адаптированных пород, с учетом их устойчивости к воздействию антропогенных факторов.

Устройства для сезонного и вертикального озеленения  (вазоны, контейнеры,  вспомогательные конструкции и т.п.) выполняются на основе установленных образцов и индивидуальных проектов, согласованных с местным органом  по градостроительству и архитектуре.

Озеленение зон объектов соцкультбыта имеет ряд дополнительных ограничений. Особенно детских учреждений. Озеленение именно этих территорий должно проводиться по принципу «упреждения» для повышения «вандалоустойчивости» будущего благоустройства территории. В используемом ассортименте не должно быть ядовитых и колючих  растений, а также не желательно применение растений с  сильнопахнущими соцветиями.

Зеленые насаждения специального назначения проектируются озеленением санитарно-защитных зон промышленных предприятий. СЗЗ должна быть соответствующим образом планировочно организована, озеленена и благоустроена. При проектировании озеленения санитарно-защитных зон следует отдавать предпочтение созданию смешанных древесно-кустарниковых насаждений, обладающих большей биологической устойчивостью и более высокими декоративными достоинствами по сравнению с однопородными посадками. Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны быть эффективными в санитарном отношении и достаточно устойчивыми к загрязнению атмосферы и почв промышленными выбросами. Существующие зеленые насаждения на территории санитарно-защитных зон должны быть максимально сохранены и включены в общую систему озеленения зоны. При необходимости провести мероприятия по их реконструкции.

Ассортимент пород, устойчивых против производственных выбросов:

Деревья: тополь лавролистный, шелковица белая, ива белая плакучая, вяз обыкновенный, рябина обыкновенная.

Кустарники: акация желтая, бузина красная, жимолость татарская, чубушник обыкновенный, шиповник краснолистный.

Мероприятия по охране зеленых насаждений общего пользования

Зеленые насаждения общего пользования в населенном пункте, выполняющие важные санитарно-гигиенические и эстетические функции, должны сохраняться и благоустраиваться.

Для сохранения и повышения эстетических достоинств и санитарно-гигиенических свойств насаждений зоны активного отдыха скверов и парков рекомендуются следующие лесохозяйственные мероприятия:

1.лесопарковые рубки;

2.лесопарковые (декоративные) посадки, дендрологическое обоснование;

3. мероприятия по охране и защите парковых посадок;

4.биотехнические мероприятия.

Лесопарковые рубки.

В насаждениях зоны активного отдыха парков должно быть предусмотрено:

1. Прореживание. Назначается в простых по форме насаждениях до 40 лет, в которых подрост и подлесок не требуют ухода. Таким образом, создаются условия для роста и развития главных пород.

2. Рубки ухода за подростом. Они предусматриваются в насаждениях, где верхний полог не требует ухода, а уход за имеющимся подростом необходим. Рубками ухода убирается подрост малоценных пород и подлесок, которые мешают росту и развитию главных пород. При этом регулируется породный состав будущих насаждений и его пространственное размещение.

3.Санитарные рубки. Являются выборочными и предусматривают уборку поврежденных, ослабленных, усыхающих и сухостойных деревьев, которые служат местом размножения стволовых вредителей и болезней. При этом предусматривается сохранение дуплистых деревьев, являющихся местом укрытия или гнездования птиц, за исключением экземпляров, представляющих опасность для отдыхающих.

Дендрологическое обследование

В парках и скверах требуется работа по посадке зеленых насаждений, которые должны логично и эстетично согласовываться не только между собой, а также с рельефом, планировкой аллей и дорог, архитектурными объектами, водным пространством и др. При этом следует предусматривать посадку таких видов растений, которые обладают хорошими бактерицидными свойствами, например, сосна обыкновенная, дуб красный, ива, ель, можжевельник и др.

При разработке дендрологического обоснования парков и скверов главным образом следует учитывать существующую ландшафтную ситуацию. Главная цель этих обоснований – не нарушить естественность лесных образований и зеленых луговых пространств, корректно и эстетично запроектировать посадку зеленых насаждений. С этой целью могут быть разработаны различные варианты групп и массивов насаждений со скамьями и беседками, с декоративными скульптурами и большими камнями - валунами.

Для усиления эстетических достоинств отдельных участков скверов или парков могут быть применены декоративные посадки и живая изгородь.

Живые изгороди будут усиливать живописность отдельных участков и мест отдыха. С другой стороны, они организуют движение посетителей и закрывают те постройки и объекты, которые снижают эстетические качества ландшафта.

Плотная полоса кустарника, которую можно расположить вдоль дороги, будет служить хорошей естественной шумовой и пылевой защитой от транспорта. Одним из приемов формирования пейзажа в парковом комплексе является включение в композицию посадок естественных камней.

Мероприятия по охране и защите посадок в парках и скверах

Противопожарные мероприятия. Они включают в себя предупредительные мероприятия и систему обнаружения пожаров.

Тушение пожаров предусмотрено производить силами пожарных частей.

1. Предупредительные мероприятия – заключаются, прежде всего, в осуществлении строгого контроля за соблюдением «Правил пожарной безопасности в лесу», а также в необходимой разъяснительной работе среди отдыхающих путем применения средств наглядной агитации, бесед, лекций и т.п.

2. Система обнаружения пожаров – обеспечивается устройством в парках и скверах средств пожарно-охранной сигнализации, регулярным патрулированием работников парков по закрепленной территории.

Мероприятия по защите парковых посадок. В целях сохранения насаждений парков и скверов в нормальном санитарном состоянии необходимо осуществлять следующие лесозащитные мероприятия:

- лесопотологический надзор;

- выборочные санитарные рубки деревьев.

Выборке подлежат деревья сухостойные, усыхающие, а также заселенные стволовыми вредителями и пораженные болезнями.

Биотехнические мероприятия. Биотехнические мероприятия должны быть ориентированы на искусственное поддержание экологически обоснованного видового состава и численности животных, способных обитать в условиях интенсивной рекреационной нагрузки.

Мероприятия по оптимизации рудеральной растительности

Мероприятия по оптимизации рудеральной растительности имеют смысл тогда, когда отсутствует альтернатива иного, более эффективного использования земель (например, под строительство, разбивку сада и т.п.) или когда земли временно пустуют, или на специфических местообитаниях, которые невозможно использовать иным способом (вдоль заборов по обочинам, мелкоконтурные «тупички» и т.п.). Таких случаев бывает достаточно много и игнорировать рудеральную растительность урбоэкосистем весьма нерационально.

При оптимизации рудеральной растительности рекомендуются следующие мероприятия:

1. Залужение многолетними травами.

2. Подсев многолетних трав. Применяется в тех случаях, когда провести залужение по полной программе не представляется возможным (например, на крутых склонах) или когда условия местообитания и особенности местопроизрастания сообщества позволяют ограничиться лишь подсевом (например, на рыхлых богатых почвах залежей, заброшенных огородах, на вспаханных землях).

3. Агротехнические мероприятия

3а. Прополка. Рекомендуется только для борьбы с сорняками на огородах и других возделываемых местах. При применении только вспашки и боронования на непахотных землях рудеральных местообитаний положение только ухудшается – появляются нежелательные пионерные сообщества, нередко ещё более вредоносные, чем предшественники. Эти мероприятия могут применяться только в сочетании с залужением, при разбивке клумб и т.п.

3б. Скашивание. Для уничтожения многих типов сообществ этот приём малоэффективен, так как растения быстро отрастают, образуя семена.

4. Использование сообществ в существующем состоянии. Применяется в тех случаях, когда сообщество может быть полезным для человека, и для местообитания нет другой более ценной альтернативы. Таких случаев бывает много, например, спорышевые сообщества наиболее оптимальны на вытаптываемых площадях дворов, спортивных и детских площадок; другие полезные сообщества – на мелкоконтурных местообитаниях вдоль заборов, во дворах.

Для каждого типа рудеральной растительности с учётом его положительных и отрицательных качеств, экологических и биологических свойств, положения в сукцессионном ряду и др. предлагается определенный набор мероприятий оптимизаций.

## 2.8. Санитарная очистка территории

С 01.01.2019 на территории Смоленской области обращение с твердыми коммунальными отходами организовано в соответствии с Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми ком-мунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641» и Порядком сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Смоленской области, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 01.08.2017 № 503.

Содержание и уборка прилегающих территорий, организация благоустройства придомовых территорий, территорий индивидуальных жилых, многоквартирных домов, порядок организации благоустройства территорий поселений, требования к благоустройству территорий размещения контейнерных площадок для сбора крупногабаритных отходов, сбору, вывозу и складированию уличного смета, снега и льда, организации благоустройства территории административных объектов, объектов социальной сферы, торговли, общественного питания, территорий розничных рынков и ярмарок осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Леонидовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утвержденными решением Совета Депутатов Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 30 ноября 2017 года № 47.

Согласно ст. 42 Земельного Кодекса Российской Федерации от 21.10.2001 № 136-ФЗ собственники земельных участков обязаны не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздей-ствие на земли и почвы. В связи с чем, ответственность за несанкционированное размещение отходов возложена на собственников земельных участков.

Основными мероприятиями, стоящими перед Администрацией Леонидовского сельского поселения  в области обращения с отходами производства и потребления, является:

- выявление несанкционированных свалок и их рекультивация;

- своевременный вывоз мусора с территории жилой застройки;

- обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством;

- увеличение количества контейнеров на территории населённых пунктов;

- профилактическая работа с населением, организациями и учреждениями  по вопросу недопустимости образования стихийных свалок мусора, о необходимости содержания в надлежащем состоянии своих территорий;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ.

- проведение проверок при осуществлении муниципального контроля по соблюдению требований Правил благоустройства территории муниципального образования Леонидовского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области.

Решение этих задач позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и  экологической безопасности на территории поселения.

Обустройство контейнерных площадок и приобретение достаточного количества контейнеров и специализированной техники  позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что благоприятно отразится на улучшении качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

В соответствии с Приказом Департмамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии от 28.04.2017г. №281-1/0103 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Смоленской области» на 1 человека установлен норматив 247,47 кг/год накопления отходов.

## 2.9. Инженерная подготовка территории

Исходными данными для разработки раздела инженерной подготовки территории в границах генерального плана послужили природные, инженерно-геологические и гидрогеологические условия поселения.

Вертикальная планировка территории необходима для создания условий осуществления на ней строительства зданий и сооружений, устройство улиц и проездов с продольными и поперечными уклонами для удобного и безопасного движения  транспорта и пешеходов и обеспечения быстрого и полного поверхностного водоотвода.

В настоящее время нерегулируемый естественный поверхностный сток оказывает вредное  механическое воздействие на поверхностные слои грунтов, выражающееся в явлениях смыва и размыва почв и пород. Такие явления принято называть эрозионными. Интенсивность эрозионных процессов в значительной степени определяется скоростью движения стока, т.е. уклонами дневной поверхности. Различают поверхностную эрозию, способствующую сглаживанию неровностей рельефа, и линейную, приводящую к образованию рытвин, оврагов, балок и т.д. Следствием плоскостной эрозии является смыв наиболее мелкозернистых частиц, в том числе и гумусовых, в результате чего ухудшаются структура, состав и плодородие почвы, нарушается питательный и водный режим, резко изменяются условия для произрастания растений.

Неровности рельефа и крутые склоны способствуют концентрации поверхностного стока и возникновению временных водотоков, действие которых приводит к необратимым процессам – усиленному смыву почвенного покрова и размыву пород, образованию промоин и оврагов (глубинной эрозии). Следствием этих процессов являются заиление поймы и русла рек продуктами разрушения (овражным аллювием), сокращение полезных площадей (сельскохозяйственных угодий и территорий застройки), а при активном образовании оврагов – обрушение зданий и сооружений. На склонах оврагов развиваются оползни, обвалы, осыпи, способствующие расширению оврагов.

Общими задачами инженерной подготовки территорий с действующими оврагами являются:

- изменение природно-техногенной обстановки в районе эродированных территорий с целью предотвращения развития оврагов и эрозионных процессов;

- частичная или полная ликвидация оврагов, создающих угрозу разрушения городских объектов или возникновения особо неблагоприятной обстановки для жизнедеятельности;

- проведение специальных инженерных мероприятий по подготовке и приспособлению овражных территорий к использованию их в градостроительных целях.

Основные способы защиты откосов от ветровой и водной эрозии – их залужение, а также посадка деревьев и кустарников. Эти меры эффективны при крутизне склонов не более 25-350. Более крутые склоны уполаживают, устраивая на них промежуточные бермы.

Для защиты поверхностного слоя почвы от разрушения вводят также ряд ограничений: запрещают вырубку существующей древесно-кустарниковой растительности в оврагах, распашку склонов.

Состав и объем мероприятий по инженерной подготовке территории подлежат уточнению на следующих стадиях проектирования, так как имеющиеся данные об инженерно-геологических и гидрогеологических условиях не позволяют определить их с достаточной степенью точности.

## 2.10. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Раздел выполнен в соответствии с требованиями федерального закона от 29.12.2004 г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ с изменениями и дополнениями (редакция, действующая с 19 октября 2015 года), федерального закона от 25.10.2001 г. №136-ФЗ «Земельный кодекс РФ» с изменениями и дополнениями (редакция, действующая с 19 октября 2015 года), федерального закона от 04.12.2006 г. №200-ФЗ «Лесной кодекс РФ» с изменениями и дополнениями (редакция, действующая с 1 октября 2015 года), федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, других законодательных актов и нормативно-правовых документов Российской Федерации и Смоленской области.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Леонидовского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области в соответствии с Градостроительным кодексом и техническим заданием договора включают раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

### 2.10.1. Факторы риска возникновения ЧС

###### Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Результаты воздействия поражающих факторов современных средств поражения по отношению к осваиваемой территории определяются в соответствии с зонами опасности, определенными требованиями СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской  обороне» (Введено в действие с 1 декабря 2014 года. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»).

В соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской  обороне». (Введено в действие с 1 декабря 2014 года. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны») и Исходными данными и требованиями, выданными для разработки настоящего раздела определено, что территория поселения относится к 3 группе по ГО. Результатом воздействия поражающих факторов современных средств поражения могут быть:

- разрушения зданий с образованием зон распространения завалов;

- заражение местности отравляющими веществами;

- пожары;

- поражение (разрушение) инженерных коммуникаций, коммуникаций систем связи и оповещения.

###### На проектируемой территории вероятно разрушение части стен и перекрытий верхних этажей, образование трещин в стенах и деформация перекрытий нижних этажей зданий, а также поражение большей части находящихся в зданиях людей. При этом возможно ограниченное использование сохранившихся подвалов после расчистки входов. Также возможны деформации и разрывы трубопроводов подземных инженерных сетей.

2.10.1.1. Факторы риска возникновения ЧС природного характера

В соответствии с ГОСТом Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

###### Опасные геологические явления и процессы

В качестве опасных геологических явлений на территории проведения работ могут быть отмечены оползни, овражная эрозия, просадка лессовых грунтов, карст (ГОСТ Р 22.0.06-95, землетрясения (в соответствии с Изменениями №5 СНиП II-7-81 «строительство в сейсмических районах», баллы – 6 (карта В); 7 (карта С)).

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий).

Оползни наблюдаются в долинах рек и оврагов, сопровождая процессы оврагообразования. На территории области овражная сеть слабоветвящаяся. Длина оврагов обычно 2-4 км. Днища оврагов часто заболочены.

Просадки в лессовых грунтах развиты на большей части водоразделов, там, где широко развиты лессовидные суглинки и лессы. Западины распространены неравномерно на всей территории. Из-за низких фильтрационных характеристик пород, слагающих западины, они становятся накопителями атмосферных осадков и паводковых вод.

На поверхности карстовые процессы проявляются в виде суффозионно-карстовых и провальных воронок. Размеры воронок от нескольких метров до 20-30 м. При наличии повышенной трещиноватости в мелах и несоблюдении мер по охране окружающей среды (сброс промышленных сбросов и т.д.) возможна активизация карстовых процессов.

###### Опасные гидрологические явления и процессы

В качестве опасных гидрологических явлений на территории проведения работ отмечаются русловая эрозия; наводнение, половодье, паводок и подтопление (ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий).

Наводнение, половодье, паводок и подтопление. В результате обильных осадков, интенсивного таяния снегов и малой ширины русла водотока возможен разлив рек поселения. За период 2009-2018 гг. затоплений (подтоплений) зафиксировано не было, на территории поселения зоны подтопления, затопления, которые числятся на государственном балансе, отсутствуют. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 года №360 «Об определении границ зон затопления, затопления» зоны затопления определяются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет);

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности

Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

В границах зон подтопления определяются:

а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности;

в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.

В случае, если на период реализации настоящего проекта будут зафиксированы затопления, подтопления, необходимо провести работы по установлению границ указанных зон и внесению соответствующих изменений в документы территориального планирования. Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и карты (плана) объекта землеустройства, составленной в соответствии с требованиями Федерального закона "О землеустройстве".

###### Опасные метеорологические явления

В качестве опасных метеорологических явлений на территории проведения работ отмечаются штормовые ветры, ураганы; ливневые дожди, град, засуха; снежные заносы, обледенения, гололед (ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий).

Штормовые ветры, ураганы. Для максимальной скорости ветра 30 м/с, характерной для территории Смоленской области с повторяемостью 1 раз в 10 лет, в соответствии с Методикой оценки последствий ураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», книга 2), следует ожидать разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа.

Сильные ветры ломают и вырывают с корнем деревья, срывают крыши с домов, разрушают линии электропередач и воздушные линии связи. В результате могут образоваться завалы на дорогах, возникнуть пожары от короткого замыкания электросетей. Нарушается электроснабжение населенных пунктов, объектов и проводная связь с ними. Прекращается функционирование артезианских скважин, водонасосных станций, котельных. Отсутствие электроснабжения существенно влияет на работу животноводческих ферм. Все это вызывает необходимость приобретения автономных источников электроснабжения и планировать резерв финансовых средств для восстановления жилых и производственных зданий и сооружений.

Ливневые дожди. Проходящие интенсивные сильные дожди, приводящие не только к возникновению наводнения, но и к вымоканию (гибели) на больших площадях зерновых, овощных и кормовых культур на полях сельскохозяйственных предприятий и вымоканию (гибели) овощных культур в садоводческих и на огородных участках граждан. Повсеместно в летнем периоде сильные дожди могут сопровождаться выпадением града размером до 5 мм. Выпадающий град также приводит к гибели сельскохозяйственных культур на полях сельскохозяйственных предприятий и частных участках граждан.

Засухи. В летний период, один раз в 7-11 лет, на территории района может возникнуть засуха, что также оказывает негативное влияние на производство сельскохозяйственных культур.

Сильные дожди, град и засуха приводят к гибели сельскохозяйственных культур или к потерям урожая, а также к возникновению эпифитотий и большому материальному ущербу. Требуется проведение качественных агротехнических мероприятий и применение химических средств защиты растений.

Снежные заносы, обледенения, гололед. Средняя (из больших) величина снежного покрова за зиму составляет около 250 мм. Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов зданий.

Резкие перепады температур, в дни с оттепелями, приводят к покрытию различных поверхностей мокрым снегом или льдом. При сильных морозах и северо-западном, западном ветре происходит обледенение различных поверхностей, в том числе воздушных линий электропередач и связи (диаметр отложения льда на проводах - 20мм и более) на территории поселения.

Снежные заносы, обледенения оказывают существенное влияние на работу транспорта, коммунально-энергетического хозяйства, учреждений связи и сельскохозяйственных объектов. Требуется поддерживать в постоянной готовности автодорожную технику, а также силы и средства по восстановлению линий связи, сельскохозяйственных объектов и др.

2.10.1.2. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

В соответствии с ГОСТом Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.07-95 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны промышленные аварии и катастрофы, опасные происшествия на транспорте, аварии на объектах ЖКХ, эпидемиологическая обстановка.

Промышленные аварии и катастрофы

Радиационно-опасные объекты. На территории Леонидовского сельского поселения радиационно-опасных объектов нет.

Опасные химические объекты. На территории поселения нет химически опасных объектов.

Биологически опасные объекты. На территории сельского поселения биологически опасных объектов нет.

Пожароопасные и взрывоопасные объекты.

Проведенный анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие начинается с различных случаев. В большинстве случаев – ошибки персонала, отказы оборудования, а также вследствие разрушения коммуникаций.

Большой материальный ущерб и гибель людей могут принести возникшие пожары на АЗС, складах (хранилищах) сена и концентрированных кормов, животноводческих фермах и комплексах, а также в жилых зданиях граждан. При разрушении технологического оборудования могут возникнуть вторичные очаги поражения.

При оценке рисков возникновения ЧС техногенного характера следует учитывать высокий риск возникновения техногенных пожаров. За период 2008-2018 г. ежегодно фиксируются многочисленные очаги возгорания и летальные последствия для населения.

###### Опасные происшествия на транспорте

Основными причинами возникновения аварий на автомобильном транспорте являются несоблюдение правил дорожного движения, технические неисправности автотранспортных средств, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, а также сложные метеоусловия (гололед, туман). Последствиями аварий на автомобильном транспорте могут быть повреждения автотранспортных средств, получение травм различной степени тяжести, а также гибель людей.

Автодорожная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении межрегиональных, внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильных дорог:

- регионального значения III технической категории «Рославль – Ельня – Дорогобуж – Сафоново» и «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас-Деменск – Ельня – Починок.

- межмуниципального значения:

- «Рославль – Ельня – Дорогобуж – Сафоново» - Луки V технической категории;

- «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас-Деменск – Ельня - Починок» - Павлово IV технической категории;

- «Ельня - Высокое» IV технической категории;

- «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас-Деменск – Ельня - Починок» - Щеплево IV технической категории;

- «Высокое - Угрица» IV технической категории;

- «Ельня – Демщино - Андреевское» IV технической категории;

- «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас-Деменск – Ельня - Починок» - Битюково» - Шарапово - Иванево IV технической категории;

- «Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас-Деменск – Ельня - Починок» - Битюково» IV технической категории;

- «Лысовка – Леонидово» IV технической категории;

- «Ельня – Демщино - Андреевское» - Садки V технической категории;

- «Высокое – Ново-Андреевка – Гонечье» V технической категории;

- «Ельня – Высокое – Погорное» - Городок V технической категории;

- «Ельня – Высокое» - Зубаревка IV технической категории;

- «Ельня – Высокое» - Погорное IV технической категории.

- улично-дорожной сети населенных пунктов.

В целом на территории сельского поселения сохраняется вероятность возникновения ДТП на объектах автомобильного транспорта. Крупных ДТП не зафиксировано.

Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта отсутствуют.

Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта отсутствуют по причине отсутствия коридоров пролета воздушных судов над территорией поселения.

Риски возникновения ЧС на объектах морского и речного транспорта отсутствуют по причине отсутствия морских акваторий, судоходных участков рек и приписанных судов на территории района.

Аварии на объектах ЖКХ

Из-за ненадежности систем водоснабжения и канализации, ветхости отопительных систем, физически устаревшего оборудования котельных, а также систем электроснабжения существует риск возникновения ЧС на объектах ЖКХ. Это приводит к большим моральным и материальным ущербам.

2.10.1.3. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

В соответствии с ГОСТом Р 22.0.04-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» биолого-социальная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Эпидемиологическая обстановка на территории сельского поселения в целом неблагополучна. Это обусловлено ухудшением социально-экономических условий жизни населения, снижением иммунного статуса, неудовлетворительным хозяйственно-питьевом водоснабжением, низкой санитарной грамотностью населения.

Среди населения возникают болезни по ряду инфекций: дифтерия, туберкулез,  вирусный гепатит, грипп, эпидемический паротит, дизентерия и другие остро-кишечные заболевания, коклюш, скарлатина, корь, ветряная оспа, краснуха, педикулез, венерические заболевания. Могут возникнуть болезни людей от природных инфекций: клещевой энцефалит, лептоспироз, туляремия, псевдотуберкулез, бешенство.

За период 2009-2012гг. эпидемий не зафиксировано. Риски возникновения инфекционной заболеваемости людей – менее 0,1.

Эпизоотическая ситуация в сельском поселении по острым и хроническим заболеваниям благополучна. Вместе с тем на территории имеются предпосылки возникновения природных очагов инфекционных заболеваний животных, а также заноса инфекций вследствие ввоза животных и продуктов животноводства из близлежащих районов Смоленской области, регионов России, из-за рубежа и перелетными птицами. Среди сельскохозяйственных животных могут возникать болезни:

- среди КРС: лейкоз, бруцеллез, лептоспироз, ящур, сибирская язва, туберкулез, рожа;

- среди свиней: бруцеллез, туберкулез, гемофилезный полисерозит;

- среди птиц: лейкосаркоматоз, болезнь Гамборо, Ньюкасльская болезнь, сальмонеллез, тиф-пуллорез, псевдочума, колисептицемия ;

- среди пушных зверей и собак: бешенство, плазмоцитоз.

За период 2009-2018гг. эпидемий не зафиксировано. Риски возникновения инфекционной заболеваемости с/х животных – менее 0,1.

На территории поселения нет существующих или проектируемых скотомогильников.

При возникновении инфекционных заболеваний людей и животных потребуются усилия по организации и проведению контроля качества продовольствия, пищевого сырья, воды и кормов и проведения работ по их обеззараживанию, а также проведение противоэпидемических, санитарно-гигиенических и санитарно-просветительской работы. Не исключено установление границ зон карантина и обсервации. Для обеспечения профилактических мероприятий с учетом периодичности возникновения энзоотичных процессов в природных очагах для снижения заболеваемости необходима разработка современных средств диагностики и более эффективных препаратов для вакцинации.

Из болезней растений (эпифитотии) имеет распространение фитофтора картофеля. Несмотря на своевременные сигналы службы прогнозов, из-за неблагоприятного финансового положения в сельскохозяйственных предприятиях фунгицидные обработки картофельных полей проводятся нерегулярно и не на всех площадях. Из других болезней растений встречается стеблевая ржавчина зерновых, капустная кила. Но они не имеют эпифитотийного развития. Вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей растений на территории не наблюдалось.

Согласно положениям Схемы территориального планирования Смоленской области территория Леонидовского сельского поселения находится в зоне, неблагоприятной по санитарно-эпидемиологическим показателям. Зоны, неблагоприятные по санитарно-эпидемиологическим показателям, в частности, на которых отмечается риск бешенства диких животных, совместимы с проведением сельскохозяйственной деятельности при условии проведения вакцинации домашних животных, а также проведение массовой вакцинации крупного рогатого скота в зонах высокой угрозы его заражения.

### 2.10.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

2.10.2.1. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Предложения по генеральному плану Леонидовского сельского поселения направлены на обеспечение устойчивого безопасного развития территории. В пределах сельского поселения выделяются территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проектные предложения по размещению объектов капитального строительства учитывают ограничения по фактору риска возникновения ЧС. Размещение объектов капитального строительства предусматривается с учетом размеров санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от промышленных объектов и магистралей автомобильного транспорта.

Размещение отдельных категорированных объектов на территории МО проектом генерального плана не предусматривается.

Перспективное развитие поселения требует усиления мер по обеспечению безопасности населения и территории, строгого соблюдения требований промышленной безопасности к эксплуатации опасных производственных объектов, внедрения систем и средств контроля и оценки обстановки при авариях на потенциально опасных объектах. Перспективные площадки для развития населенных пунктов определяются с учетом ограничений по риску возникновения ЧС и санитарно-защитные зоны.

В проекте Генерального плана предусматривается развитие дорог общего пользования, реконструкция существующих автодорог по параметрам соответствующих технических категорий, что обеспечит транспортную связь между населенными пунктами поселения, п.г.т. Красный и городом Смоленском.

Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории МО предлагаются также такие мероприятия как:

- разработка карт рисков возникновения ЧС для территории МО;

- развитие информационного обеспечения управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций;

- систематический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, потенциально опасных объектов и поддержание их работоспособности;

- проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- реконструкция системы оповещения;

- обеспечение пожарной безопасности.

2.10.2.2. Мероприятия по обеспечение пожарной безопасности

В целях предупреждения возможной пожароопасной обстановки на трубопроводах и минимизацией ущерба в случае чрезвычайной ситуации, предусматривается:

1. Соблюдение охранной зоны трубопровода (в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны) на территории сельского поселения.

2. Обозначение трассы трубопровода опознавательными знаками (со щитами - указателями) высотой 1,5 - 2 метра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже, чем через 500 м, и на углах поворота.

3. Обозначение предупредительными знаками линейных задвижек, кранов, вантузов и других элементов трубопровода, выступающих над поверхностью земли.

4. В местах пересечения трубопровода с автомобильными дорогами всех категорий, предприятием трубопроводного транспорта совместно с дорожными управлениями по согласованию с Госавтоинспекцией установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта.

5. Доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики) информацию о противопожарной обстановке.

6. Проведение проверки готовности местных систем оповещения населения.

7. Уточнение обеспеченности финансовых ресурсов.

8. Проведение разъяснительной работы среди населения о недопустимости сжигания мусора на территории личных домовладений, в непосредственной близости от жилых строений и надворных построек, проведения сельскохозяйственных палов.

9. Обеспечение проведения противопожарной пропаганды среди населения и работников предприятий, с привлечением к этой работе печатных средств массовой информации, местного радио, внутренних радиотрансляционных сетей организаций и др.

10. Обеспечение проведения работ по ликвидации в населенных пунктах несанкционированных свалок горючих отходов, мусора, очистке противопожарных разрывов между зданиями, а также участков, прилегающих к объектам экономики, жилым домам и надворным постройкам от сухой травы.

11 Проверка готовности к действиям пожарных формирований, предназначенных  для ликвидации чрезвычайных ситуации.

12. Поддержание в исправном состоянии сети противопожарного водопровода и пожарных гидрантов, при наличии естественных или искусственных водоемов, обустроенных к ним подъездов и площадок, для установки пожарных автомобилей.

13. При возникновении предпосылок ЧС, осуществляются немедленные меры по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

2.10.2.3. Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природного характера

2.10.2.3.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах

В целях снижения рисков возникновения пожаров на территории МО предусматриваются мероприятия:

1. Проведение противопожарной пропаганды среди населения.

2. Восстановление и содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения.

3. В зимнее время расчистка дорог, подъездов к источникам водоснабжения.

4. Создание незамерзающей проруби.

5. В летний период производство выкоса травы перед домами.

6. Разборка ветхих и заброшенных строений.

2.10.2.3.2. Мероприятия по защите территории от подтопления

Основные мероприятия по защите от подтопления и затопления территории МО:

- обеспечение беспрепятственного оттока ливневых и талых вод с застроенной территории, организация поверхностного стока (приведение в готовность искусственные инженерные дорожные сооружения и ливневую канализацию к пропуску паводковых вод);

- для защиты территории от затопления паводковыми водами возведение защитных сооружений – дамбы обвалования или подсыпка территории до незатопляемых отметок;

- проведение мониторинга водного режима застроенных территорий и выборочное устройство глубоких дренажей в наиболее ответственных местах;

- наличие в магазинах продуктов первой необходимости в полном объеме;

- проведение проверки готовности местных систем оповещения населения;

- уточнение обеспеченности материально-техническими ресурсами, техническое состояние материально-технических средств;

- обеспечение собственниками ГТС (балансодержателями, арендаторами) безаварийного пропуска паводковых вод;

- обеспечение устойчивого функционирование объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения на подтапливаемых территориях (обваловка ряда объектов, резервные схемы подачи электроэнергии, запас резервного оборудования и др.);

- в подтапливаемые, отрезаемые населенные пункты и населенные пункты с ограничением жизнеобеспечения, с завозом товаров первой необходимости, а также материально-технических ресурсов для проведения аварийно-спасательных работ и организации лодочных переправ;

- использование возможностей средств массовой информации (печать, радио, телевидение) для информирования населения подтапливаемых (отрезаемых) водой районов о действиях в случае осложнения ситуации связанной с паводком;

- обеспечение профилактической госпитализации больных в лечебные учреждения области, наличие необходимого запаса медикаментов в населенных пунктах, попадающих в зону возможного подтопления;

- поддержание в готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации ЧС, связанных с паводком;

- при возникновении предпосылок ЧС немедленное принятие мер по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

2.10.2.4. Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

В целях улучшения эпидемиологической обстановки необходимо проведение социально-гигиенического мониторинга, совершенствование эпидемиологического надзора за инфекциями, развитие системы информирования населения о мерах профилактики инфекций и прочие организационно-методические мероприятия:

- доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики) информации об угрозе возникновения заболевания животных опасными инфекциями;

- использование возможности средств массовой информации (печать, радио, телевидение) для информирования населения об угрозе возникновения заболевания животных опасными инфекциями;

- составление плана профилактических мероприятий по борьбе с опасным заболеванием животных;

- организация вакцинации животных против заболевания и осуществление наблюдения за вакцинированными животными;

- организация круглосуточного дежурства и охраны животных на объекте их нахождения;

- запрет на покупку, убой, продажу и перемещение всех видов животных без разрешения ветеринарной службы;

- организация осмотра и выявление лиц, контактировавших с больными животными и нуждающихся в вакцинопрофилактике;

- места, где находились больные животные и с признаками на заболевание, предметы ухода за животными, одежду и другие вещи обслуживающего персонала подвергнуть дезинфекции;

- проведение эпидемиологического обследования очагов заболеваний и анализ
инфекционной заболеваемости в очаге;

- проведение индикации возбудителей особо опасных заболеваний;

- организация экстренной неспецифической и специфической профилактики инфекционных заболеваний среди населения;

- при необходимости проведение своевременной диспансеризацию заболевших людей;

- места, где находились больные и подозрительные на заболевание люди, предметы ухода, одежду и другие вещи подвергнуть дезинфекции;

- организация санитарно-эпидемиологического надзора за выполнением
гигиенических норм и санитарных правил;

- при возникновении предпосылок ЧС немедленное принятие мер по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

2.10.2.5. Система оповещения

Основным способом оповещения населения Смоленской области (в т.ч. Леонидовского сельского поселения) в чрезвычайных ситуациях является передача речевой информации с использованием радиотрансляционных сетей, радиовещательных и телевизионных станций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации передается звук сирены, означающий подачу предупредительного сигнала "Внимание всем!", по которому население обязано включать приемники проводного вещания, радиоприемники и телевизионные приемники для прослушивания экстренных сообщений.

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, система оповещения строится на базе сетей связи общего пользования радиовещательной компании. Данная система строится в целях своевременного и безусловного доведения сигналов (распоряжений) и  информации до населения. С этой целью предусматриваются системы оповещения на проектируемой территории с использованием существующих и проектируемых сетей радиофикации с выделением зон наружного и внутреннего оповещения с установкой средств наружного оповещения на территории и радиоточек в помещениях проектируемых объектов.

Для оповещения по сигналам оповещения ГО и ЧС предусматривается использование:

- местной системы оповещения;

- объектовых систем оповещения;

- локальных систем оповещения;

- оборудования и сети для приема программ проводного вещания;

- телефонной сети;

- сетей приема эфирного, спутникового и кабельного телевидения.

Подключение к указанным сетям и организация систем осуществляются на основании Технических условий соответствующих организаций, выдаваемых в установленном порядке.

В настоящее время для создания систем оповещения в Смоленской области (в т.ч. Леонидовского сельского поселения) применяется аппаратура П-160, 5Ф88, П-166, которая обеспечивает сопряжение сетей оповещения с сетью проводного вещания. Проектирование выполняется специализированными организациями на основании технических условий, выдаваемых поставщиком услуг проводного радиовещания.

В Леонидовском сельском поселении местная система оповещения создается под руководством начальника ГО Ельнинского района органом управления по делам ГО и ЧС с участием службы оповещения и связи гражданской обороны муниципального образования.

На объектовом уровне создаются объектовые системы оповещения (ОСО). ОСО создаются предприятиями, организациями и учреждениями с количеством работающих 200 и более человек, учебными и культурными учреждениями (школами, институтами, театрами, музеями и т.д.), а также организациями, имеющими территории, где происходит массовое скопление людей (вокзалы, универмаги, рынки и т.д.), независимо от форм собственности для решения задач оповещения и информирования персонала указанных объектов и людей, находящихся вблизи этих объектов.

Локальные системы оповещения (ЛСО) создаются на объектах, где существует опасность химического и радиационного заражения, для оповещения и информирования персонала объектов и населения, проживающего вблизи потенциально опасных объектов.

ОСО и ЛСО проектируются технически и программно сопрягаемыми с сетью проводного радиовещания с использованием комплектов аппаратуры П-160.

Для наружного оповещения применяются точечные системы – уличные электросирены. Оповещение на территории поселения также предусматривается с использованием уличных громкоговорителей аппаратуры П-160 мощностью 10 – 100 Вт или громкоговорителей ОСО и ЛСО. Места установки и типы средств наружного оповещения выбираются с учетом зон слышимости доводимых сигналов (электросирены) и речевых сообщений (громкоговорители). Оповещение людей по сигналам ЧС осуществляется в автоматическом режиме трансляцией громкоговорителями речевых сообщений после подачи сигнала «Внимание всем!» электронными сиренами.

Устойчивое функционирование систем оповещения на осваиваемой территории предусматривается обеспечить: прокладкой кабельных линий сетей телефонизации в подземном исполнении, обеспечивающем защиту при воздействии современных средств поражения, ЧС техногенного и природного характера; прокладкой воздушных фидерных линий сетей проводного радиовещания, обеспечивающих быстрое восстановление при повреждении; резервированием основных средств оповещения средствами оперативно-технологической служб и дежурного линейного персонала организаций.